ОАО «ЧелябинскНИИгипрозем»

Часть первая

ПОЛОЖЕНИЯ  О  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ  ПЛАНИРОВАНИИ

Куртамышского района Курганской области

Раздел 2

Книга 2

Охрана окружающей среды

Заказчик работ:    Администрация Куртамышского района Курганской области

Генеральный директор

ОАО «ЧелябинскНИИгипрозем»          	                   		А.Д. Маляр

Челябинск, 2009 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ОАО «ЧелябинскНИИгипрозем», принимавших участие в проведении работ по разработке градостроительной документации «Схема территориального планирования Куртамышского района Курганской области», Раздел 2, Книга 2. «Охрана окружающей среды»:

| Главный инженер ОАО «ЧелябинскНИИгипрозем» | ____________ | Рейзвих Сергей Рейнгольдович |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта | ____________ | Сизов Максим Алексеевич |
| Начальник картографического отдела |  | Бакиева Екатерина Павловна |
| Ведущий инженер | ____________ | Игуменцева Надежда Ивановна |
| Инженер | ____________ | Редреева Марина Станиславовна |
| Главный специалист по качеству | ____________ | Шуйкина Лидия Андреевна |
| Адрес: |  | 454138, г. Челябинск, ул. Чайковского, 7а |
| Контактные телефоны: |  | Тел./факс: (351) 741-59-52; 793-81-16 |
| Электронный адрес: |  | ghizem @chel.surnet.ru |

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ  СХЕМЫ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ

КУРТАМЫШСКОГО  РАЙОНА  КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

| Часть первая | - Положения о территориальном планировании Куртамышского района Курганской области | Книга 1,2 |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 | Описание целей и задач территориального планирования | Книга 1 |
| Раздел 2 | Описание мероприятий по территориальному планированию и последовательности их выполнения | Книга 1 |
|  | Охрана окружающей среды | Книга 2 |
| Часть вторая | - Схемы территориального планирования Куртамышского района Курганской области | Тубус 1,2,3,4 |
| Раздел 3 | Схема территориального планирования Куртамышского района Курганской области (основной чертёж) |  |
| Лист 1/1-4 | Схема территориального планирования Куртамышского района Курганской области (основной чертёж) М 1:50 000 | Тубус 1 |
| Раздел 4 | Схемы границ территорий, земель и ограничений |  |
| Лист 2 | Схема ограничений, утверждаемых в составе Схемы территориального планирования Курганской области | Тубус 2 |
| Лист 3 | Схема объектов культурного наследия и особо охраняемых территорий М 1:100 000 | Тубус 2 |
| Лист 4 | Схема планировочных ограничений М 1:100 000 | Тубус 2 |
| Лист 5 | Схема инженерно-строительных ограничений М 1:100 000 | Тубус 2 |
| Лист 6 | Схема экологического состояния М 1:100 000 | Тубус 2 |
| Лист 7 | Схема зон с особыми условиями использования территорий М 1:100 000 | Тубус 2 |
| Лист 8 | Схема зон, негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения М 1:100 000 | Тубус 2 |
| Лист 9 | Схема территорий подверженных риску возникновения ЧС М 1:100 000 | Тубус 2 |
| Лист 10 | Схема отображения результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов КС местного значения с результатами инженерных изысканий М 1:100 000 | Тубус 2 |
| Лист 1 | Схема положения Куртамышского района в системе расселения Курганской области М 1:1 000 000 | Тубус 1 |
| Раздел 5 | Схема развития зон, планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения |  |
| Лист 11 | Схема перспективного расселения и планировочной структуры М 1:100 000 | Тубус 3 |
| Лист 12/1-4 | Схема мероприятий по предотвращению ЧС природного и техногенного характера М 1:50 000 | Тубус 3 |
| Лист 13 | Схема мероприятий по улучшению экологического состояния М 1:100 000 | Тубус 3 |
| Лист 14 | Схема размещения объектов капитального строительства местного значения М 1:100 000 | Тубус 3 |
| Лист 15/1-4 | Схема развития туризма и ландшафтно-природного комплекса М 1:50 000 | Тубус 3 |
| Лист 16/1-4 | Схема концепции планировочного развития М 1:50 000 | Тубус 3 |
| Лист 17/1-4 | Схема планируемых изменений административных границ и границ категорий земель М 1:50 000 | Тубус 4 |
| Лист 18 | Схема развития инженерной инфраструктуры М 1:100 000 | Тубус 4 |
| Лист 19 | Схема развития транспортной инфраструктуры М 1:100 000 | Тубус 4 |

Оглавление

| № п/п | Наименование | № листов |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 7 |
| Глава 1 | Характеристика объекта | 9 |
| Глава 2 | Природно-климатические условия | 14 |
| 2.1 | Климат | 14 |
| 2.2 | Рельеф | 15 |
| 2.3 | Инженерно-геологические и гидрогеологические условия | 15 |
| 2.4 | Гидрологические условия | 17 |
| 2.5 | Почвенные условия | 19 |
| Глава 3 | Положения о территориальном планировании Куртамышского района Курганской области | 20 |
| Глава 4 | Оценка экологического состояния территории | 21 |
| Глава 5 | Охрана окружающей среды | 25 |
| 5.1 | Водоснабжение населенных пунктов | 26 |
| 5.1.1 | Режим использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | 28 |
| 5.2 | Водоотведение населенных пунктов | 29 |
| 5.3 | Теплоснабжение населенных пунктов | 31 |
| 5.4 | Санитарно-защитные зоны промышленных объектов и производств | 33 |
| 5.5 | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы | 34 |
| 5.5.1 | Режим использования водоохранных зон | 34 |
| 5.5.2 | Режим использования прибрежных защитных полос | 35 |
| 5.6 | Особоохраняемые природные территории с функциональным назначением, как земли лечебно-оздоровительных местностей | 35 |
| 5.6.1 | Режим охраны особоохраняемой природной территории – оз. Горькое-Узково, используемого в лечебно-оздоровительных целях | 36 |
| 5.6.2 | Перспективное развитие туризма и рекреационных зон | 36 |
| 5.7 | Памятники природы Режим особой охраны памятников природы | 38 |
| 5.7.1 | Режим особой охраны памятников природы | 39 |
| 5.8. | Куртамышский и Прорывинский государственные природные комплексные (ландшафтные) заказники | 40 |
| 5.9 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 45 |
| 5.9.1 | Мероприятия по противопожарной безопасности | 47 |
| 5.10 | Охранные зоны инженерных коммуникаций | 48 |
| 5.10.1 | Режим использования охранных зон воздушных линий электропередач | 49 |
| 5.11 | Комплексная оценка ограничений на использование территории при осуществлении градостроительной деятельности в составе «Схемы территориального планирования Куртамышского района Курганской области» | 50 |
| Глава 6 | Оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду | 50 |
| 6.1 | Оценка воздействия проектируемых мероприятий по Генеральному плану г. Куртамыша на окружающую среду | 51 |
| 6.2 | Оценка воздействия проектируемых мероприятий по Схеме территориального планирования Куртамышского района на окружающую среду | 53 |
| 6.2.1 | Оценка территории планировочных ограничений | 55 |
| 6.2.1.1 | Функциональное зонирование территории | 55 |
| 6.2.1.2 | Границы зон функционального зонирования территории | 56 |
| 6.2.1.3 | Выводы по функциональному зонированию территории | 57 |
| 6.2.2 | Оценка территории инженерно-строительных ограничений | 57 |
|  | Выводы | 58 |
|  | Публичные слушания по градостроительной документации «Схема территориального планирования Куртамышского района Курганской области» | 59 |
|  | Список используемой литературы | 60 |

Введение

Разработка градостроительной документации «Схема территориального планирования Куртамышского района Курганской области» выполнена открытым акционерным обществом «Челябинский научно-исследовательский	 и проектно-изыскательский институт по землеустройству» (ОАО «ЧелябинскНИИгипрозем») в 2009 году на основании муниципального контракта на выполнение проектных работ № 007 от 08.06. 2009 г. в соответствии с Техническим заданием на разработку градостроительной документации, согласованное Главой Куртамышского  района Курганской  области.

Целью разработки территориальной комплексной Схемы  градостроительного планирования развития района является согласование взаимных интересов органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности в пределах подведомственной территории, установление требований и ограничений по использованию подведомственной территории для осуществления градостроительной деятельности.

Заказчиком разработки градостроительной документации «Схема территориального планирования Куртамышского района Курганской области»  является Администрация Куртамышского района Курганской области. Почтовый адрес: 641430, г. Куртамыш, ул. 22 партсъезда, д.40, тел. (35249)2-14-13.

Разработка проекта основывается на комплексе исходных материалов законодательного, проектного и нормативного характера, статистических данных. Кроме того, работа опирается на различные, ране утвержденные документы прогнозного характера, отчеты по тематике современного подхода обеспечения устойчивого развития района.

При подготовке Схемы территориального планирования учитывались мероприятия по строительству и реконструкции объектов на территории района, предусмотренные в Законах и постановлениях органов государственной власти Курганской области и Куртамышского района:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями от 22.07июля, 31 декабря, 3 июня, 27 июля, 4, 18, 29 декабря 2006 г., 10 мая 2007 г.).

2. СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласовании, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утверждена постановлением Госстроя РФ от 27.02.2003 г. № 27.

3. СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, утвержден постановлением Госстроя России от 25.08.1993 г. № 18-32.

4. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г.  № 136 -ФЗ.

5. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

6. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

7. Конституция РФ.

8. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

9. Закон Курганской области от 06.12.2006 г. № 204 «О градостроительной деятельности в Курганской области».

10. Закон Курганской области от 27.12.2007 г. № 316 «Об административно-территориальном устройстве Курганской области».

11. Закон Курганской области от 04.12.2003 г. N 356 «О прогнозах, концепциях, программах социально-экономического развития и целевых программах Курганской области».

12. Программа социально-экономического развития Куртамышского района на 2009 год и среднесрочную перспективу до 2011 года.

Программа разработана в соответствии с Уставом Куртамышского района, включает цели, задачи, принципы и основные направления развития народного хозяйства Куртамышского района на 2009 г. и среднесуточную перспективу до 2011 года.

Основанием для разработки Программы является распоряжение главы Куртамышского района от 16.05.2008 г. № 400-р «О разработке прогнозов и программ социально-экономического развития муниципальных образований Куртамышского района на очередной финансовый год и среднесуточную перспективу до 2011 года».

13. Закон Курганской области «Об установлении границ муниципального образования Куртамышского района» от 14.10.2004 г. № 514.

14. Отдельные законы Курганской области «Об установлении границ муниципальных образований: Белоноговского, Большеберезовского, Верхневского, Долговского, Жуковского, Закомалдинского, Закоуловского, Камаганского, Каминского, Камышинского, Косулинского, Костылевского, Масловского, Нижневского, Обанинского, Пепелинского, Песьянского, Пушкинского, Советского, Угловского сельских советов, входящих в состав муниципального образования Куртамышского района» от 14.10.2004 г. №№ с 516 по 535,

и другие нормативно-правовые документы по градорегулированию на территории муниципального образования, полученные от Заказчика – Администрации Куртамышского района Курганской области, изложены в Части первой «Положения о территориальном планировании Куртамышского района Курганской области»,  Разделы 1, 2. Книга 1.

В проекте градостроительной документации «Схема территориального планирования Куртамышского района Курганской области» рассмотрены основные предпосылки, пути обеспечения архитектурно-планировочными средствами  устойчивого  социально-экономического развития Куртамышского района.

Схема территориального планирования Куртамышского района включает в себя карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

1) объектов электро- и газоснабжения в границах муниципального района;

2) автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

3) инженерной инфраструктуры;

4) функционального зонирования территории муниципального района;

5) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района.

В градостроительной документации «Схема территориального планирования Куртамышского района Курганской области» проведен анализ экологического состояния территории района, разработаны мероприятия по охране окружающей среды.

Мероприятия по охране окружающей среды разработаны в соответствии требований:

- приказа Госкомитета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»;

- Закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ,

и других действующих нормативно-правовых документов.

Схема  территориального планирования муниципального района регламентирует деятельность по территориальному планированию с разработкой правил землепользования и застройки межселенных территорий в соответствии требований Гражданского, Земельного, Градостроительного, Лесного кодексов Российской Федерации.

Целью типового положения Схемы является определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических, и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан   их объединений на территории муниципального района.

Схема территориального планирования Куртамышского района является основой для комплексного решения вопросов инженерного, транспортного, социально-экономического развития района; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков; для последующей разработки целевых программ.

Расчетные сроки проекта:

Исходный год – 2009 г.

Расчетный срок – достижение численности населения  - до 36.0 тыс. человек (предположительно 2025-2030 годы).

Глава 1. Характеристика объекта

Курганская область расположена на стыке Урала и Сибири, в юго-восточной части Западно-Сибирской низменности, в бассейне рек Тобола и Исети.

Территория Курганской области граничит на западе и юго-западе с Челябинской, на севере со Свердловской, на северо-востоке и востоке с Тюменской областями. С южной и юго-восточной стороны - с республикой Казахстан.

Область имеет выгодное экономико-географическое положение. По ее территории проходит электрифицированная транссибирская железнодорожная магистраль Москва-Владивосток, магистральные нефте- и газопроводы.

Куртамышский район  образован в 1943 году с момента образования Курганской области, является крупной административно-хозяйственной единицей Курганской области, расположен в юго-западной ее части.

Районный центр город Куртамыш расположен в 90 км к юго-западу от областного центра г. Кургана, на расстоянии 55 км от ближайшей железнодорожной станции Юргамыш транссибирской железнодорожной магистрали Москва-Владивосток.

Связь с областным центром осуществляется по автомобильной  дороге с асфальтовым покрытием областного значения.

Территория Куртамышского района граничит: на севере с Юргамышским районом, на западе с Альменевским и Мишкинским районами,  на востоке с Кетовским, Притобольным и Звериноголовским районами, на юге с Целинным районом и республикой Казахстан.

Местоположение  района и  картографическое описание территории муниципального образования Куртамышского района согласовано с сопредельными районами муниципальных образований: Юргамышским, Мишкинским, Альменевским,  Целинным, Звериноголовским, Притобольным и Кетовским. Утверждено Заместителем Губернатора, директором департамента государственного имущества и промышленной политики Курганской области 16.08.2004 г.

Местоположение Куртамышского положение представлено на Карте (схеме) положения Куртамышского района в системе расселения Курганской области (Рис. 1).

Рис. 1      Карта (схема) положения Куртамышского района в системе расселения Курганской области

Границы и описание границ  территории  муниципального образования Куртамышского района установлены законом Курганской области «Об установлении границ муниципального образования Куртамышского района» от 14.10.2004 г. № 514.

Территория Куртамышского района составляет 3.92 тыс. км2. В состав района входят 21 муниципальное образование: город Куртамыш и 20 сельских администраций. В состав 20 сельских администраций входят  58 сельских населенных пунктов.

Месторасположение территории Куртамышского района  указано на планово-картографическом материале – «Схема положения Куртамышского района в системе расселения Курганской области  М 1:1 000 000», Лист 1 в Части второй «Схемы территориального планирования Куртамышского района Курганской области», Раздел 3  настоящего проекта.

Ближайшие к районному центру городу Куртамышу расположены наиболее крупные населенные пункты: Пушкино, Долговка, Косулино, Клоктухино, Новокалиновка.

Связь города с населенными пунктами района осуществляется сетью областных, местных автомобильных дорог общей протяженностью 481.74 км, в том числе с твердым покрытием – 303.17 км.

Границы  города Куртамыша определены Генеральным планом города,  разработанным в 2008 г. ПК «Головной проектный институт Челябинскгражданпроект».

Проект Генерального плана города Куртамыша одобрен административной рабочей комиссией по организации и проведению публичных слушаний, согласован  главой Куртамышского района Курганской области, распоряжение «Об итогах проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана города Куртамыша» от 20.03.2009 г. № 256-р.

Генеральный план города Куртамыша по состоянию на 01.06.2009 г.  находится на согласовании и утверждении с областными ведомственными организациями.

В состав муниципального образования Куртамышского района входят 20 муниципальных образований сельских советов: Белоноговский, Большеберезовский, Верхневский, Долговский, Жуковский, Закомалдинский, Закоуловский, Камаганский, Каминский, Камышинский, Косулинский, Костылевский, Масловский, Нижневский, Обанинский, Пепелинский, Песьянский, Пушкинский, Советский, Угловский.

Границы 20 муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Куртамышского района, территориально установлены и утверждены отдельными законами Курганской области «Об установлении границ муниципальных образований …» от 14.10.2004 г. №№ с 516 по 535.

Общая численность населения Куртамышского района по состоянию на 01.01. 2008 г. 36.29 тыс. человек, в том числе: городское -17.9 тыс. человек (49%), сельское – 18.39 тыс. человек (51%),что составляет 3.7% от численности населения Курганской области.

Численность экономически активного населения составляет 15601 человек, в их числе 13879 человек занято в экономике, - 3.2% долевого участия области.

Естественный прирост населения в 2008 году отрицательный и составляет – 120 человек. Миграционный прирост также отрицательный и составляет – 288 человек.

Земельный фонд Куртамышского района в административных его границах по состоянию на 01.01.2009 г. составляет 392510 га, из них:

- земли сельскохозяйственного назначения 261750 га, 66.7%;

- земли населенных пунктов 38031 га, 9.7%;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, …., иного специального назначения 702 га,  0.18%;

- земли особо охраняемых природных территорий 77 га,  менее 0.02%;

- земли лесного фонда 86756 га, 22.1%;

- земли водного фонда 5194 га, 1.3 %;

Основным природным богатством района является плодородная земля.

Экономический потенциал Куртамышского района.

В районе развито сельскохозяйственное и промышленное производство.

Сельское хозяйство определяет специфику экономики района. Сельскохозяйственная отрасль в районе является лидирующей отраслью. Главным направлением сельского хозяйства выступает производство зерна и молочное.

Хозяйства района занимаются выращиванием пшеницы, ржи, ячменя, овса. На территории района находятся 27 сельскохозяйственных организаций, 215 К(Ф)Х и 9913 личных подсобных хозяйств.

Объем  товаров собственного производства крупными и средними сельскохозяйственными предприятиями за период 2007 г. по району составил на 225.0 млн. руб., что соответствует 6.17% долевого участия в Курганской области.

На территории района на 01.01.2008 г. осуществляли свою деятельность 266 предприятий и учреждений, 721 индивидуальных предпринимателей, в том числе в г. Куртамыше – 495. В сфере торговли занимаются 421 предприниматель, в сельском хозяйстве – 132, на транспорте – 54.

Основными отраслями специализации промышленности района являются обработка древесины (производство пиломатериалов и изделий из дерева), производство тепловой энергии, швейное производство, производство муки, хлеба, хлебобулочных изделий.

Экономический потенциал промышленной продукции за период 2007 г. по району составил на 137.4 млн. руб., - 0.2% долевого участия в Курганской области.

Оборот розничной торговли по району в 2007 г. составил в объеме 990.7 млн. руб., - 1.8% долевого участия в Курганской области.

Инвестиции в основной капитал по району составили 268.4 млн. руб., - 1.5% долевого участия в Курганской области.

Ввод в действие общей площади жилых домов за период январь-декабрь 2007 г. составил 4054 кв. м – 2.08% долевого участия в Курганской области.

Развитие экономики Куртамышского района в 2001-2007 г.г. характеризовалось устойчивым ростом на фоне сохранения неблагоприятных демографических тенденций.

Численность населения Куртамышского района на начало 2008 г. сократилась под влиянием естественной убыли и миграционного оттока на 10.1% по отношению к его численности на начало 2000 г.

Потенциал природных ресурсов.

Куртамышский район богат месторождениями полезных ископаемых, которые находятся в недрах земли, к ним относятся: месторождения глин для производства кирпича; керамзита; железной руды; титана; циркония; огнеупорной глины для производства облицовочной плитки, художественных изделий; иловые высокощелочные грязи, щелочно-содовые рапы.

На территории района имеется 6 месторождений глин различного назначения, это: Пепелинское месторождение огнеупорных глин, Пепелинское месторождение охристых и пестроцветных глин, Куртамышское, Жуковское и Северо-Нижневское месторождения керамических глин, Ключиковское месторождение глин. Имеются месторождения железных руд (с. Долговка) и титано-циркониевых руд (с. Маслово).

Из природных ресурсов на территории района имеется Куртамышское месторождение пресных подземных вод, расположенное на территории бывшего Пищекомбината в г. Куртамыше. Подземные воды по химическому составу  относятся к гидрокарбонатно-сульфатным, сульфатно-гидрокарбонатным, хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатным натриевым  минерализацией 0.5-0.8 г/дм3, характеризуется повышенным содержанием железа, марганца, бора, брома, аммиака. Эксплуатационные запасы составляют 10.9 тыс. м3 /сут.

В настоящее время  эксплуатационные балансовые запасы Куртамышского месторождения питьевых подземных вод забалансированы. Планируется поиск заинтересованных организаций по налаживанию данного вида производства.

Месторождения полезных ископаемых Куртамышского района используются не эффективно. Остаются актуальными вопросы незаконного пользования недрами. Наиболее распространены эти нарушения при добыче пресных подземных вод и общераспространенных полезных ископаемых. Формирование нормативной правовой базы Курганской области в сфере недропользования происходит в условиях постоянно меняющего федерального законодательства, не учитывающего интересы и потребности субъектов РФ.

В Куртамышском районе имеется большой потенциал использования лечебных грязей и рапы на оз. Горькое-Узково и многих озерах, расположенных на территории Белоноговского сельсовета. Эти месторождения являются  перспективными в развитии района.

Интеллектуальный потенциал.

В Куртамышском районе функционируют 35 общеобразовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования (Дом детского творчества, детская юношеская спортивная школа, детская школа искусств), имеются учебные заведения профессионального образования: педагогическое училище, ФГОУ СПО «Куртамышский сельскохозяйственный техникум», ГОУ НПО Профессиональное училище № 19, ГТУ интернат для инвалидов, ГОУ спец-ПУ № 1 закрытого типа.

Финансовая устойчивость района.

Консолидированный бюджет Куртамышского района включает в себя районный бюджет, 20 бюджетов сельских населенных пунктов и 1 бюджет городского населенного пункта.

За период с 2000 г. собственные доходы консолидированного бюджета района возросли в 3 раза.

В 2004-2006 годах основными налоговыми поступлениями в бюджетную систему Куртамышского района являлись следующие налоги:

- федеральные налоги – налог на доходы физических лиц (41%);

- местные налоги – земельный налог и налог на имущество физических лиц (18.6%);

- специальные налоговые режимы – единый налог на временный доход (13.6%), единый сельскохозяйственный налог.

В структуре расходов в 2007 году преобладают расходы на социальную сферу – 80 %, в том числе расходы по разделу образование составляют 52.8%, на национальную экономику – 3.9%, жилищно-коммунальное хозяйство – 4.3%.

Финансовая помощь из областного бюджета с 2002 г. увеличилась в 1.5 раза (удельный вес областной финансовой помощи в 2002 г. составил 79% в объеме доходов бюджета района, в 2006-2007 г.г. – в среднем 81%).

С целью повышения финансовой устойчивости администрацией района приняты меры по увеличению объема собственных доходов бюджета Куртамышского района, оптимизации бюджетных расходов, снижению суммы муниципального долга и кредиторской задолженности.

Исполнение бюджета по расходам осуществляется в Куртамышском районе на основе внедряющегося программно-целевого подхода, что общепризнанно наиболее эффективными методами управления бюджетными процессами.

Администрацией района разработан проект Стратегии социально-экономического развития Куртамышского района на период 2008-2020 годы и  комплекс целевых программ экономического развития.

Целью Стратегии социально-экономического развития Куртамышского района на период 2008-2020 годы является определение задач, приоритетов и сценариев социально-экономического развития, путей и механизмов их реализации.

Основные приоритеты направлены на повышение уровня и качества жизни населения, устойчивое развитие экономики и повышение ее конкурентоспособности.

Индустриальный потенциал Куртамышского района будет реализован за счет модернизации и развития отраслей традиционной специализации: агропромышленного комплекса, производства строительных материалов, деревообрабатывающей промышленности, производства муки, хлеба, хлебобулочных изделий с участием вложений инвестиций и частного капитала.

Социльно-экономическое развитие Куртамышского района и его индустриальный потенциал с прогнозом до 2020 г. могут быть  достигнуты и реализованы при вложении капитальных вложений на проведение газификации территории района.

Глава 2. Природно-климатические условия

2.1. Климат

Расположение Курганской области в глубине огромного континента определяет ее климат  как континентальный. Область удалена от теплых морей Атлантического океана, отгорожена с запада Уральским хребтом, находится близко от материка, совершенно открыта с северной стороны и очень мало защищена с юга. На территорию области легко проникают как арктические холодные массы, так и теплые сухие – из степей Казахстана, что ведет к неустойчивым метеорологическим условиям. Большое влияние на климат оказывают континентальные воздушные массы умеренных широт, приходящие из Восточной Сибири.

Территория Куртамышского района характеризуется континентальным климатом, который формируется под воздействием азиатского антициклона и южных циклонов, перемещающих с Черного и Каспийского морей. Летом в связи с прогревом подстилающей поверхности и значительным испарением возрастает роль конвекции.

По агроклиматическому районированию области территория Куртамышского района   расположена во 2-ой и 4-ой агроклиматической лесостепной зоне, которая  характеризуется особенностями, свойственными лесостепной зоне Западно-Сибирской низменности.

Среднемесячная температура июля, самого теплого месяца +19.0○С. Самая низкая температура отмечается в январе, среднемесячная температура -17.7○С.

Абсолютный минимум температур - 49○С. Абсолютный максимум + 41○С.

Средняя дата первого заморозка отмечается 14 сентября, последнего – 23 мая.

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 113 дней.

Рассматриваемая территория относится к зоне недостаточного увлажнения, Среднегодовое количество осадков составляет 344 мм, в том числе за вегетационный период выпадает 190-230 мм. Максимум приходится на теплый период года (июль) – 55 мм, минимум – в феврале – 13 мм. В холодный период осадков выпадает в 2.5 раза меньше (94 мм), чем в теплый период (250 мм).

Продолжительность теплого сезона составляет в среднем около  200 дней.

Из общего количества осадков, выпадающих за год, 20-30% составляют твердые осадки, содержащие основные запасы воды. Твердые осадки образуют устойчивый снежный покров, который устанавливается 8 ноября и держится до 10 апреля.

В марте максимальная высота снежного покрова достигает 29 см. Число дней со снежным покровом составляет 161 день.

Максимум относительной влажности приходится на декабрь – 82%, минимум наблюдается в мае – 59%.

Ветровой режим на  территории формируется под влиянием основных циклонов и антициклонов, стационирующих над Северной Атлантикой и над континентом Европы.

В целом за год преобладают ветры западных и юго-западных направлений, наибольшую повторяемость они обнаруживают в теплый период года (IV-X), наименьшую повторяемость во все сезоны года имеют ветры северо-восточных и восточных направлений.

Среднегодовая скорость ветра 3.2 м/с. Самые большие скорости ветра наблюдаются весной, в мае (4.0 м/с), наименьшие в августе (2.6 м/с).

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наносящим ущерб сельскому хозяйству, относятся метели и туманы.

Природно-климатические условия Куртамышского района менее благоприятны для ведения сельскохозяйственного производства по сравнению с северо-западной зоной Курганской области из-за низкого количества осадков 190-230 мм, выпадаюшие в период вегетации растений.

Тем не менее, сельскохозяйственная отрасль в Куртамышском районе является лидирующей отраслью экономики.

Климатические условия района для территориального планирования не вызывают планировочных ограничений:

- территория относится к строительной зоне IВ;

- расчетная температура самой холодной пятидневки - 37○С;

- продолжительность отопительного периода – 216 дней;

- максимальная глубина промерзания почвы 100 см;

- умеренная зима обуславливает необходимую теплозащиту зданий и сооружений.

2.2. Рельеф

Территория Куртамышского района расположена в юго-западной части Западно-Сибирской низменности, переходящей в юго-восточное Предуралье, представляет собой равнинную лесостепную полосу с незначительными колебаниями абсолютных отметок.

Поверхность района характеризуется слабоволнистым мало расчлененным рельефом, изрезанным замкнутыми чашеобразными западинами.

Уклоны пахотных массивов в основном до 1○.

В геоморфологическом отношении выделяются долины рек, поймы и надпойменные террасы, водораздельные плато.

Поверхности террас ровные, частично заболоченные, изрезаны мелкими озерками.

Переход надпойменных террас в водораздельное плато фиксируется в рельефе довольно крутыми склонами высотой 5-10 м, часто прорезанными оврагами и промоинами.

Природным богатством является плодородная земля. Куртамышский район расположен в южной части территории области, в зоне целинных степей, ныне распаханные.

2.3. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия

Геологическое строение

Территория Куртамышского района расположена в южной части  зоны Сибирского Приуралья, в геологическом строении которой принимает участие мощный, довольно разнообразный комплекс пород, относящихся по возрасту к палеозойскому периоду изверженных метаморфических и осадочных пород.

Район представляет собой плоскую равнину и характеризуется сплошным распространением осадков четвертичного возраста. Выделены нижне-четвертичные, средне-четвертичные, верхне-четвертичные и современные отложения, подразделяющиеся по генетическим типам: аллювиальные, озерно-аллювиальные, озерные, делювиальные, элювиально-делювиальные, элювиальные, полигенетические и золовые.

Современные отложения четвертичного возраста имеют повсеместное развитие, приурочены к определенным формам рельефа,  по генетическим типам представлены: аллювиальными озерными, озерно-аллювиальными, элювиальными и золовыми.

Аллювиальные отложения распространены в долинах современных рек, слагают низкую и высокую поймы р. Тобол и ее притоков. Представлены песками разно- и мелкозернистыми;  глинами; кварцевыми песками с линзами крупнозернистого песка. Мощность аллювиальных отложений от 0.5 до 15 м. Низкая пойменная территория представлена глинистыми песками и глинами серого цвета мощностью  до 5.0 м.

Озерно-эллювиальные отложения  имеют ограниченное распространение, занимают небольшие площади, залегают на заболоченных отдельных участках. Отложения сложены песками мелкозернистыми и алевритами песчано-глинистыми. Мощность осадков не превышает 3 м.

Озерные отложения встречены в центральной части территории района, представлены песками кварцевыми и глинистыми; глинами зеленовато-серыми, карбонатными, алевритовыми мощностью слоя до 5 м.

Делювиальные отложения приурочены к нижним частям склонов, мощностью до 6 м покрывают морские и континентальные отложения палеогена. Представлены суглинками, супесями, глинами и песками.

Элювиально-делювиальные отложения развиты в бортах крупных и мелких рек и на примыкающих к ним водораздельных участках, залегают на породах неогена и палеогена, представлены бурыми глинами, суглинками, песками. Мощность отложений изменяется от 0.5 до 3.5 м.

Элювиальные отложения имеют ограниченное развитие, преимущественно в центральной и южной частях территории района, представлены мелкозернистыми, полевошпатово-кварцевыми песками, реже глинами. Мощность отложений не превышает 2 м.

Полигенетические отложения имеют развитие в континентальных отложениях неоген-палеогена и на нижележащих четвертичных образованиях различного генезиса. В полигенетических отложениях широкое покровное развитие имеют суглинки, супеси мощностью от 0.5 до 5.0 м, реже слабоглинистые пески.

Золовые отложения имеют развитие преимущественно в центральной части района, представляют собой донные, пылеватые, мелко-среднезернистые пески кварцевого состава. Золовые отложения перекрывают четвертичные и неогеновые отложения мощностью 0.5-5.0 м.

Гидрогеологические условия

По гидрогеологическим условиям Куртамышский район относится к Тобольскому артезианскому бассейну, расположен в южной его части.

В гидрогеологической структуре наблюдается этажное расположение водоносных горизонтов и комплексов, разделенных слабопроницаемыми толщами, образующих в совокупности гидравлическую систему с внутренними связями между собой.

В пределах района выделены следующие водоносные горизонты:

- грунтовые воды четвертичных аллювиальных отложений;

- олигоцен-плиоценовый водоносный комплекс;

- опорадически обводненная толща диатолитов ирбитской свиты;

- нижне-эоценовый водоносный горизонт;

- водоносный комплекс отложений мела;

- подземные воды палеозойских пород.

Нижне-эоценовый водоносный горизонт имеет повсеместное распространение в районе и является основным источником добычи подземных вод для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов.

Горизонт имеет двухслойное строение, верхняя часть сложена опоками и песчаниками, нижняя - преимущественно напорными плывунами.

Глубина залегания по мере продвижения к востоку увеличивается и достигает в долине р. Тобол от 70 до 150 м. Воды напорные, средняя величина напора  90-95 м. Мощность водовмещающих пород изменяется от нескольких м в местах выхода на поверхность до 80 м, среднее значение составляет 30-35 м. Минерализация грунтовых вод от 1 до 5 г/л. Модуль прогнозных эксплуатационных запасов от 0.12 до 0.3 л/сек./км2.

Подземные воды приурочены к коренным четвертичным отложениям. Водовмещающими породами являются разнозернистые пески, супеси.

Грунтовые воды обладают слабой и средней степенью сульфатной агрессивности к особо плотному бетону на портландцементе. Ввиду малой обеспеченности,  малой мощности и возможности поверхностного загрязнения, аллювиальный водоносный горизонт не рекомендуется для водоснабжения.

Водоносный горизонт, связанный с породами неогена, носит спорадический характер. Водосодержащими являются линзы и прослои песков небольшой мощности, залегающие в толще глин. Мощность прослоев колеблется от сантиметров до нескольких метров. Воды напорные. Водообильность горизонта не значительная.  Дебит скважин не превышает 0.3 л/с.

Воды гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, как правило, пресные. Воды используются для индивидуального водоснабжения.

Водоносный горизонт, приуроченный к трещиноватым опокам серовской свиты палеогена, залегает на глубине 40-80 м от поверхности земли. Мощность горизонта изменяется от 10-20 м.

Опоковый водоносный горизонт напорный, величина напора достигает 35-50 м.

Водообильность горизонта пестрая и зависит от трещиноватости и мощности опок.

По химическому составу воды хлоридно-натриевые. Содержание железа достигает 2.8 мг/л, общая жесткость равна 5.8-7.8 мг-экв./л.

Несмотря на повышенную минерализацию воды опоковый водоносный горизонт используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения  и отдельных промышленных предприятий.

Гидрогеологические условия на основной территории района характеризуются развитием подземных вод с повышенной минерализацией с залеганием УГВ на глубине более 2 м от поверхности земли. Уровень грунтовых вод имеет большую амплитуду сезонных колебаний.

Использование подземных вод для централизованного хозпитьевого водоснабжения  на перспективу  может быть решен после проведения детальных поисково-разведочных гидрогеологических работ на участках, где минерализация подземных вод до 1.5 г/л.

Основная часть территории Куртамышского района по инженерно-геологическим и гидрогеологическим  условиям благоприятна для территориального планирования и строительства.

2.4. Гидрологические условия

На территории Куртамышского района протекают реки: Тобол, Куртамыш, Ик, Чесноковка, Березовка,  Доновка, Чернореченская, Степная, Талица.

Река Куртамыш одна из основных водных артерий района, является источником хозяйственно-бытового водоснабжения, приемником сточных вод.

Река Куртамыш – левобережный приток Тобола. Длина реки 124 км, площадь водосбора – 2350 км2. Долина реки пойменная, с крутыми склонами, пересечена оврагами и покрыта кустарником, лесом. Пойма двусторонняя шириной 0.5-0.7 км, левобережная луговая слабопересеченная, правобережная – изрезана небольшими оврагами. Берега р. Куртамыш  низменные, местами крутые. Пойма реки  имеет  заболоченные участки.

Русло р. Куртамыш деформирующее, местами зарастающее водной растительностью, шириной от 5 до 50 м. Скорость течения в межень 0.01-0.001 м/с.

Питание р. Куртамыш осуществляется за счет грунтовых и паводковых вод.

В северо-западной части территории города Куртамыша зарегулирован сток реки Куртамыш, построено водохранилище сезонного регулирования, основные параметры по которому приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Площадь зеркала при НПГ, га | Средняя глубина, м | Уровень НПГ, м БС | Максимальный уровень 1% обеспеченности, м БС | Уровень ГМО, м БС | Объем водохранилища, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Полный | Полезный | Мертвый |
| 128 | 2.8 | 116.20 | 116.40 | 112.50 | 3600 | 3100 | 500 |

Постоянный круглогодичный попуск в нижний бьеф 25 л/с (0.025 м3/с).

Химический состав воды р. Куртамыш характеризуется преобладанием ионов НСО3 (от 25-28% экв. до 36-44 % экв.) в весенний и летний периоды. В составе анионов существенную роль играют ионы SО4, величина их в зимний период – 20-28 % экв.

Общая жесткость воды изменяется в течение года от 1.5 мг-экв/л в весенний период до 8.0  мг-экв/л в зимнюю межень.

На территории района расположено значительное количество озер: Горькое-Узково, Горькое (несколько озер),  Узковское, Губаново, Птичье, Гашково, Большое,  Малые Донки, Вылково, Ухановское и др., имеются болота: Озерки, комплекс болот у с. Косулино и др.

Водные объекты  имеют рыбохозяйственное значение, являются объектами отдыха и рекреации для населения.

Водные объекты: озеро Горькое-Узково, Комплекс болот у с. Косулино и Болото Озерки, Родник на Узкой Пади и Урочище Ольховка   являются гидрологическими и комплексными (гидрологическими, ботаническими, дендрологическими) памятниками природы регионального значения, утверждены постановлением Администрации (Правительства) Курганской области  от 05.02.2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области».

Для водного объекта  озера Горькое-Узково в составе памятника природы установлена водоохранная зона шириной 300 м от среднемноголетнего уреза воды.

В состав памятника природы  комплекса болот у с. Косулино входят 6 болот, наиболее крупными из которых являются Ефимково, Клюквенное, Тимино.

Для водных объектов (болот) в составе памятников природы установлены водоохранные зоны шириной 300 м от границы нулевой глубины торфяной залежи.

Охранная зона родников на территории памятников природы определена в размере водоохраной зоны радиусом 50 м.

2.5. Почвенные условия

Территория Куртамышского района расположена в лесостепной почвенно-климатической зоне, на водоразделе рек Тобол - Куртамыш.

Особенности климата, растительности, грунтового и поверхностного увлажнения связаны с рельефом местности и почвообразующими породами.

Почвообразовательный процесс идет по черноземному типу -  все слабоповышенные и плоские равнины заняты черноземами выщелоченными и солонцеватыми, а также серыми лесными оподзоленными почвами.

Нижние части пологих склонов сформированы черноземами солонцеватыми в комплексе с солонцами, лугово-солончаковатыми почвами и другими.

Преобладающими почвами являются выщелоченные черноземы и солонцеватые черноземы – 45.0%. Значительное распространение имеют серые лесные оподзоленные почвы – 14.9%.

Основное распространение на территории района имеют выщелоченные черноземы, залегающие крупными контурами на пологих склонах, слабо повышенных равнинах, по механическому составу относятся к суглинистым и легкосуглинистым. Наиболее плодородные почвы, обладающие лучшими агротехническими свойствами, являются продуктивными для сельскохозяйственного использования – под пашню.

Черноземы солонцеватые имеют также повсеместное распространение, приурочены крупными контурами к нижним частям пологих склонов.

Сельскохозяйственное использование – под пашню, сенокосы, выгон.

Серые лесные оподзоленные почвы приурочены к слегка волнистой равнине и ее склонам.

Приболотные и приозерные понижения занимают солонцеватые (3.1%) и луговые почвы (4.7%), солончаки (1.3%) и солонцы (16.7%). В пойме р. Тобол сформировались аллювиальные почвы.

Луговые почвы представлены двумя подтипами почв:

- лугово-солончаковыми, распространенные в приболотных и приозерных понижениях с близким залеганием уровня грунтовых вод, используются под сенокосы и пастбища;

- луговыми, залегающие в пойме р. Тобол, используются под сенокосы.

Болотные почвы на территории района имеют незначительное распространение – 3.5%, приурочены к западинам различных форм и размеров с избыточным увлажнением, подразделены на:

- болотно-солончаковые;

- лугово-болотные,

Болотные почвы отличаются плохими химическими и физическими свойствами, нуждаются в коренном улучшении, в первую очередь в осушении, путем отвода избыточных поверхностных вод и понижения уровня грунтовых вод. Для сельскохозяйственного развития  значения не имеют.

Вывод:

1. Почвенные  условия на основной части территории имеют  благоприятные условия для сельскохозяйственного использования и развития сельскохозяйственного производства.

2. Для повышения естественного плодородия почв необходимо систематическое проведение основных агротехнических мероприятий:

- снегозадержание и накопление влаги на полях;

- внесение органических удобрений;

- на основе физико-химических анализов почв проводить внесение минеральных удобрений по рекомендованным региональным норма внесения;

- гипсование солонцов и солонцеватых почв;

- проведение культурно-технических работ на почвах, занятых естественными кормовыми угодьями.

Глава 3. Положения о территориальном планировании Куртамышского района Курганской области

Актуальность разработки градостроительной документации «Схема территориального планирования Куртамышского района Курганской области» обусловлена тем, что Проект районной планировки Куртамышского района Курганской области, разработанный проектной организацией СИБЗНИИЭПСЕЛЬСТРОЙ, г. Новосибирск в 1984 г., устарел, не отвечает современным требованиям и условиям хозяйствования, предопределенным развитием рыночной экономики, появлением различных форм собственности.

В настоящее время в условиях рыночной экономики не может служить основой для разработки нормативно-правовых документов, направленных на регулирование отношений между административными органами и частными субъектами в сфере использования недвижимости и строительства.

ОАО «ЧелябинскНИИгипрозем» в градостроительной документации «Схема территориального планирования Куртамышского района Курганской области» разработаны  Положения о территориальном планировании Куртамышского района в полном соответствии требований ст. 19 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ и ст. 4 Закона Курганской области от 06.12.2006 г. № 204 «О градостроительной деятельности».

Разработанные положения являются текстовым описанием Схемы территориального планирования Куртамышского района, содержащие цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

В соответствии с назначением основного градостроительного документа в Схеме территориального планирования Куртамышского района разработаны и определены:

1. Цели и задачи территориального градостроительного планирования развития Куртамышского района.

2. Развитие территории района с учетом особенностей социально-экономического развития, промышленного потенциала, природно-климатических условий, численности населения района.

3. Описание мероприятий по территориальному планированию Куртамышского района Курганской области и последовательность их выполнения.

3.1. Установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий указанных зон при осуществлении градостроительной деятельности.

3.2. Основные направления развития городского и сельских поселений во взаимосвязи с развитием систем расселения, решения по совершенствованию планировочной структуры.

3.3. Основные направления развития и модернизации инженерной, транспортной, социальной  и производственной инфраструктур межселенного значения с обеспечением условий их интеграции в региональные и федеральные инфраструктуры.

3.4. Предложения по выделению территорий для размещения индивидуального жилищного строительства, дачных кооперативов, садоводческих товариществ и организации мест отдыха и лечения населения.

3.5.   Меры по улучшению экологической обстановки, с выделением территорий, выполнящих средозащитные и санитарно-гигиенические функции, прежде всего в границах территорий с неблагоприятной экологической обстановкой.

3.6. Меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне.

3.7. Предложения по установлению границ поселений, пригородных зон городов, населенных пунктов, объектов градостроительной деятельности особого регулирования местного значения.

3.8. Предложения по выделению территорий резерва для развития поселений.

3.9. Планировочные мероприятия по сохранению объектов историко-культурного и природного наследия, предложения по установлению границ зон охраны памятников истории и культуры, особо охраняемых территорий.

3.10. Размещение объектов по обезвреживанию, переработке, утилизации, складированию и захоронению производственных бытовых отходов.

3.11. Первоочередные градостроительные мероприятия по реализации территориальной комплексной схемы, предложения по перечню объектов первоочередного градостроительного строительства.

3.12. Предложения по формированию инвестиционных зон и территорий активного экономического развития с определением мероприятий по их инфраструктурному обеспечению.

3.13. Меры государственной поддержки реализации территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории районов, сельских округов.

3.14. Предложения по размещению объектов градостроительной деятельности требующих разработки.

3.15. Основные технико-экономические показатели территориальной комплексной Схемы градостроительного планирования развития территории Куртамышского района Курганской области.

3.16. Разработаны меры по охране окружающей среды.

Разработанные положения о территориальном планировании Куртамышского района Курганской области представлены в Части первой, Разделы 1, 2, Книга 1 настоящего проекта.

Глава 4. Оценка экологического состояния территории

Градостроительное развитие территориального планирования Куртамышского района производится с основным направлением здоровой экологической среды, улучшением экологической ситуации.

Государственный учет хозяйствующих субъектов области, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, ведет  Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Курганской области в рамках установленных полномочий.

По сведениям службы Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора (письмо-информация от 18.06.2009 г. № 08-20/906, Приложение 6, в Части первой «Положения о территориальном планировании Куртамышского района Курганской области», Разделы 1, 2. Книга 1) на территории Куртамышского района зарегистрированы 44 хозяйствующих субъктов: промышленных, производственных и сельскохозяйственных предприятий, имеющих стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха.

Список хозяйствующих субъектов, имеющих стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха,  на территории Куртамышского района, с указанием  их адреса по местоположению приведено в Приложении 6.1, Часть первая, Книга 1.

В ходе анализа данного списка выявлено, что источники загрязнения имеют незначительную мощность, поэтому зон санитарной защиты от данных объектов нет.

На территории района зарегистрированы 66 хозяйствующих субъектов, в результате деятельности которых образуются отходы производства и потребления, (список приведен в Приложении 6.2, Часть первая, Книга 1) и 47 объектов размещения отходов, из них:

– 38 объектов не санкционированных действующих свалок захоронения ТБО, расположенные  вблизи населенных пунктов;

– 9 объектов  действующих золошлакоотвалов с временным хранением отходов.

Список  не санкционированных действующих свалок захоронения ТБО и золошлакоотвалов указан в Приложении 6.3, Часть первая, Книга 1.

Назначение шлаковых отвалов - временное хранение золошлаковых отходов с тенденцией их наращивания и накопления.

Организации-владельцы шлаковых отвалов:

1) Золошлакоотвалы котельных: средних школ № 1, № 2; детских садов № 10, № 11; пищевого комбината; ООО «Ритм»; ПТУ-интернат; городской центральной котельной, расположенные  в г. Куртамыше – в ведении ОАО «Куртамышская ТЭС».

2)  Золошлакоотвал котельной ГП «Куртамышский сырзавод» в г. Куртамыше – в ведении ГП «Куртамышский сырзавод».

Особенностью Курганской области, в том числе и Куртамышского района серьезной экологической проблемой остается утилизация промышленных и бытовых отходов, являющиеся основными загрязнителями почвы и подземных грунтовых вод.

Фактическое состояние свалок ТБО, как правило, не соответствует действующим нормативным требованиям и статусу природоохранных инженерных сооружений. Зачастую свалки не имеют изолирующих экранов и служат источниками потенциального загрязнения подземных вод.

Удельный вес проб почвы не отвечающих нормативам – ПДК по гигиеническим, санитарно-химическим показателям, по сравнению с 2007 г., увеличился с 3.16% до 6.2%; по микробиологическим показателям с 7.0% до 22.1%.

Число мест размещения отходов увеличивается, что само по себе уже создает проблему. Свалки располагаются вдоль дорог, в лесах, в местах массового отдыха населения и вблизи населенных пунктов.

Администрацией Куртамышского района предоставлена информация по существующим санкционированным и не санкционированным действующим свалкам ТБО на территории Куртамышского района, приведена в таблице 2.4.8.4.1, Часть первая, Книга 1.

На территории района расположены скотомогильники, в том числе скотомогильники «Сибиреязвенное захоронение» в границах землепользования: Закоуловского, Камаганского, Косулинского, Пепелинского и Песьянского сельских советов.

Сведения по скотомогильникам и «Сибиреязвенному захоронению» на территории Куртамышского района Курганской области по предоставленной информации Администрацией Куртамышского района приведены в таблице 2.4.8.4.2, Часть первая, Книга 1.

Склад ядохимикатов расположен в южной части окрестности с. Нижнее.

Для улучшения экологического состояния территории Куртамышского района проектом «Схема территориального планирования Куртамышского района» рекомендуется Администрации района решить вопросы:

-  постановка земельных участков действующих объектов: свалки ТБО, скотомогильники, «Сибиреязвенные захоронения» на кадастровый учет;

- получить лицензии на осуществление деятельности не санкционированных действующих объектов: свалки ТБО, скотомогильники в установленном законодательном порядке;

- произвести консервацию (рекультивацию) не действующих объектов: свалки ТБО, скотомогильники, «Сибиреязвенные захоронения». Оформить Акты консервации, согласовать их с заинтересованными ведомствами и организациями в установленном законодательном порядке.

В связи с планируемым ростом населения к 2030 г. до 20 тыс. чел. планируется расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Куртамыш, а также следующие мероприятия:

- установка контейнеров по сбору отходов и мусора на специально отведенных участках, с последующим вывозом на полигон для утилизации;

- организационные мероприятия по уборке городской территории, установление нормативов образования и лимитов размещения отходов;

- контроль за нормативом образования отходов;

- контроль за загрязнением почв;

- рекультивация золошлакоотвалов.

Использование газа при работе котельных позволит остановить рост существующих золошлакоотвалов.

Водоснабжение сельских  населенных пунктов и основная часть территории г. Куртамыша осуществляется из поземных источников – водозаборных артезианских скважин и  локальных колодцев (каптаж грунтовых вод). Дебиты скважин артезианских скважин достигают 18.2 л/сек. при средних значениях от 3 до 8 л/сек.

По химическому составу подземные воды в основном гидрокарбонатно-сульфатные и натриево-магниевые. Минерализация 0.4-1.8 г/л. Качество подземных вод по многим химическим и бактериологическим показателям не соответствует требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Ряд показателей и компонентов имеет отклонение от нормы и зачастую значительное. К ним относятся: цветность, мутность, сухой остаток, хлориды, азот аммония,  железо суммарное, бор, бром.

Для доведения качества исходной воды до нормативных требований необходимо  устройство и строительство станций водоподготовки.

В настоящее время централизованной канализацией оборудована лишь незначительная часть капитальной застройки г. Куртамыша.

Сточные воды системой самотечных коллекторов подаются на очистные сооружения канализации.

Существующие городские очистные сооружения канализации расположены в южной части города на берегу р. Плоская.

Очистка сточных вод осуществляется по схеме: решетки, песколовки, первичные двухярусные отстойники, капельные биофильтры, вторичные вертикальные отстойники, обеззараживание хлорной известью. После обеззараживания сточные воды по дренажной трубе отводятся в р. Куртамыш через р. Плоская.

Очистные сооружения канализации в г. Куртамыше введены в эксплуатацию в 1979 г. Проектная производительность ОСК – 700 м3/сут. Фактическое поступление стоков – 200 м3/сут.

Очистные сооружения не перегружены, но поскольку сооружения введены в эксплуатацию 30 лет назад и реконструкция не проводилась, отдельные сооружения постоянно выходят из строя, технологический процесс устарел. Очистные сооружения находятся в аварийном состоянии, требуется их реконструкция.

Категория  сточных вод — недостаточно очищенные сточные воды. Степень очистки сточных вод не соответствуют требованиям по сбросу очищенных сточных вод. Качество воды р. Куртамыш после сброса сточных вод ОСК ухудшается по следующим показателям: взвешенные вещества, азот аммония, железо общее, нитриты.

Постоянный контроль за качеством воды подземных водоисточников  - водозаборных артезианских  скважин, водопроводной сети и  сбрасываемых сточных вод после очистки на очистных канализационных сооружениях  осуществляется службой ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области в Куртамышском районе.

Санитарно-эпидемиологической службой предписываются санитарно-эпидемиологические заключения по удостоверению на использование действующих подземных скважин питьевого водоснабжения и использования водного объекта – как водоприемника очищенных сточных вод.

Основная часть индивидуально-жилой застройки г. Куртамыша   не обустроена канализационной системой. Существующая индивидуальная застройка оборудована выгребами и надворными туалетами. Производится откачка стоков из выгребных ям и туалетных кессонов с  вывозом спецавтотранспортом (ассенизаторскими машинами) на городские очистные сооружения канализации на договорных условиях с УК ООО Тоболэнерго К».

Часть городской застройки использует локальные  очистные сооружения-септики.

Существующая застройка сельских населенных пунктов оборудована выгребами и надворными туалетами.

По сведениям из Доклада «Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области в 2008 году»,  реки Курганской области, конкретно р. Тобол на территории Куртамышского района, хронически загрязнены соединениями меди, марганца, цинка, железа, легко окисляемыми и трудно окисляемыми органическими веществами по показателям БПК5 и ХПК, ионами  аммония и нитрит-ионами, сульфатами, фосфатами, фенолами, нефтепродуктами.

В течение 2008 г. выявлены случаи высокого загрязнения по марганцу и азоту.

На территории Куртамышского района нет стационарных и передвижных постов наблюдения за состоянием окружающей среды, не проводится экологический мониторинг, нет утвержденной программы экологического мониторинга.

Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Курганской области не располагает данными фактических объемов  фоновых концентраций вредных (загрязняющих) веществ воздушной, почвенной среды; подземных и поверхностных вод.

Местоположение объектов промышленности, складов ядохимикатов, свалок ТБО, скотомогильников, кладбищ, результат деятельности которых оказывает влияние на экологическую среду, указаны на планово-картографическом материале – «Схема экологического состояния  М 1:100 000», Лист 6 в Части второй «Схемы территориального планирования Куртамышского района Курганской области», Раздел 4  настоящего проекта.

Для улучшения экологического состояния территории Куртамышского района предприятием Свердловское областное отделение общероссийского общественного фонда «Центр качества строительства» в материалах концепции «Схема территориального планирования Курганской области»  запланированы мероприятия по устройству зон лесозащитных посадок и рекреации.

Градостроительной документацией «Схема территориального планирования Куртамышского района Курганской области» предусмотрены проектные мероприятия по устройству зон лесозащитных посадок и рекреации, разработанные ОТП СООООФ в концепции «Схема территориального планирования Курганской области».

Мероприятия по улучшению экологического состояния указаны на планово-картографическом материале – «Схема мероприятий по улучшению  экологического состояния  М 1:100 000», Лист 13 в Части второй «Схемы территориального планирования Куртамышского района Курганской области», Раздел 5 настоящего проекта.

По сведениям Управления  по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Курганской области (письмо от 18.06.2009 г. № 08-20/906 –Приложение 6, Часть 1, Книга 1), на территории Куртамышского района не ведутся наблюдения за состоянием окружающей среды, так как не имеется стационарных и передвижных постов наблюдений за состоянием окружающей среды. Программа экологического мониторинга района не разработана.

Проектом «Схема территориального планирования Куртамышского района» рекомендуется:

1. Администрации Куртамышского района разработать Программу экологического мониторинга с прогнозом развития территории района на расчетный срок 2025-2030 годы, согласовать Программу с заинтересованными ведомствами и организациями, утвердить в установленном законодательном порядке.

2. Администрации Куртамышского района совместно с Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Курганской области решить вопрос:

- по организации и установлению стационарных и передвижных постов наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Куртамышского района;

- организовать и проводить контроль  за состоянием окружающей среды.

Глава 5. Охрана окружающей среды

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и СНиП II-04-2003 г. устанавливаются следующие ограничения на использование территории населенных пунктов:

- санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны;

- специальные зоны (охранные зоны коммуникаций и сооружений, в т. ч. санитарно-защитные полосы водоводов);

- водоохранные и прибрежные защитные полосы водных объектов;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (нарушенные территории, заболоченные зоны); зоны возможного затопления от волны прорыва плотины на р. Куртамыш с учетом волны прорыва плотины на р. Березовка; пожароопасные зоны; зоны подтопления грунтовыми водами;

-охранные зоны памятников природы.

Размещение жилой застройки не производится:

- на участках, расположенных в специальных, санитарных, защитных и санитарно-защитных зонах.

Комплексная оценка антропогенных и природных факторов позволяет учесть их влияние на качество природной и создаваемой градостроительной среды, прогнозировать возможное улучшение условий при застройке территории и ее эксплуатации.

Эколого-градостроительные требования к застройке и реконструкции территорий, выдвинутые в Схеме территориального планирования, являются обязательными при выполнении любых проектных работ в пределах границ территории Куртамышского района.

Градостроительной документацией «Схема территориального планирования Куртамышского района Курганской области» предусмотрено проведение  ряда мероприятий по оздоровлению среды жизнедеятельности населения.

5.1.  Водоснабжение населенных пунктов

1. Централизованное водоснабжение города Куртамыша осуществляется из артезианских водозаборных скважин с подачей воды в сборный резервуар, откуда насосной станцией по водоводам подается на станцию водоподготовки. После очистки вода поступает в резервуары чистой воды, расположенные на территории водоочистной станции и через систему водоводов подается потребителям.

Для доведения качества исходной воды до нормативных требований проектом Генерального плана г. Куртамыша, разработанным ПК «Головной проектный институт Челябинсгражданпроект», г. Челябинск, 2008 г.,  предусмотрено:

1) строительство водозаборов подземных вод общей мощностью 3500 м3/сут.;

2) строительство комплекса насосной станции II подъема и сборных резервуаров на  150 м3/час;

3) строительство станции водоподготовки на площадке ФОС, производительностью 3500 м3/сут.;

4) реконструкция существующих магистральных сетей водоснабжения Д= 200-250 мм протяженностью 7 км;

5) строительство сетей водоснабжения к районам нового строительства и существующей застройки протяженностью 13.5 км.

На перспективное развитие города с  расчетным сроком – предположительно 2025-2030 г.г., в качестве подземного водоисточника, проектом Генерального плана г. Куртамыша рекомендована линза Куртамышского месторождения подземных вод, расположенная на правом склоне р. Куртамыш, в 15-20 км к юго-востоку от города, в 5 км южнее с. Обанино, у левобережного борта р. Тобол.

Водоносный горизонт на этой площадке залегает на глубине 50-96 м. Водообильность неравномерная, но в целом высокая.  Дебиты скважин достигают 18.2 л/сек при средних значениях 5-8 л/сек

Подземные воды  по гидро-химическому составу относятся к гидрокарбонатно-сульфатным, сульфатно-гидрокарбонатным, хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатным натриевым с минерализацией 0.5-0.8 г/дм3, характеризуются повышенным содержанием железа, марганца, бора, брома, аммиака.

Для окончательного принятия решений по возможности использования данного источника водоснабжения требуется срочное проведение дополнительных поисково-разведочных работ, утверждение эксплуатационных запасов и освоение месторождения.

Существующие скважины, до введения в действие нового источника водоснабжения, сохраняются с увеличением производительности до лимитов водоотбора согласно лицензии на недропользование.

После введения в эксплуатацию нового водозабора существующие скважины сохраняются в качестве резервных источников водоснабжения.

2. Водоснабжение сельских  населенных пунктов  осуществляется из поземных источников – водозаборных артезианских скважин, водозаборных колонок и  локальных колодцев (каптаж грунтовых вод).

Основным источником водоснабжения в районе являются подземные воды нижнеэоценового горизонта с глубиной залегания от 40 до 150 м.

Информация по объектам недропользования - водозаборным артезианским скважинам предоставлена Администрацией Куртамышского района Курганской области, письмо от 29.07.2011 г. №2356.

Объекты недропользования – участки недр для добычи подземных вод палеоцен-нижнеэоценового водоносного горизонта серовской свиты, расположенные на территории Куртамышского района.

В гидрогеологическом отношении участки недр расположены в пределах Восточно-Предуральского артезианского бассейна Западно-Сибирской провинции. На рассматриваемых участках повсеместно залегает палеоцен-нижнеэоценовый водоносный горизонт, представленный серыми трещиноватыми опоками серовской свиты. Кровля горизонта в интервале от 32 м до 126 м. Суммарная мощность перекрывающих водоносный горизонт глинистых отложений позволяет отнести его к разряду защищенных.

Недропользователь – муниципальное унитарное предприятие «Сельский коммунальный сервис» является юридическим лицом с муниципальной формой собственности, свидетельство № 000545690 серии 45 от 29.04.2005 г., ИНН юридического лица 4511008712. юридический адрес: 641431, Курганская область, г. Куртамыш, ул. Энергетиков, 1.

Недропользователю предоставляется право пользования участками недр - добычи подземных вод палеоцен-нижнеэоценового водоносного горизонта посредством 12 скважин, расположенных в: с. Советское – скв. №№ 1,2,3; с. Камаган – скв. №№ 1,2; с. Обанино – скв. № 133; с. Песьяное – скв. №№ 429,249; с. Пушкино – скв. №№ 207, 990; д. Лебяжье – скв. № 248; д. Красная Звезда – скв. № 4, для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

Право пользования участками недрам по добыче подземных вод осуществляется в соответствии с лицензионным соглашением (Приложение №1 к лицензии КУГ 00774 вида ВЭ от 01.07.2007 г.), предоставленного Департаментом по недропользованию по Уральскому Федеральному округу (Уралнедра) по Курганской области на основании решения Комиссии (Протокол № 22 от 04.07.2007 г.), созданной приказом Роснедра № 1 от 09.01.2007 г.

Добыча подземных вод из палеоцен-нижнеэоценового горизонта осуществляется для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов в пределах величины заявленной потребности – 280.3 м3/сут.; 78.87 м3/год, из них:

- на хозяйственно-питьевые нужды – 258.6 м3/сут.; 74.96 м3/год.

- на технологические нужды – 21.7 м3/сут.; 3.91 м3/год.

Дебиты водозаборных артезианских скважин составляют в среднем от 1.0 до 1.5 л/сек. Модуль прогнозных эксплуатационных запасов изменяется от 0.12 до 0.4 л/сек. с км2.

Для доведения качества исходной воды до нормативных требований необходимо  устройство и строительство станций водоподготовки.

Состояние сельских водопроводов – от ветхо-аварийного, износ составляет 75-90% до не действующего; износ 100%.

3. В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для источников водоснабжения и водопроводных сооружений и водоводов должны организовываться зоны санитарной охраны для обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого) режима, включает территорию расположения водозаборов; второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

3.1.  Для подземных водоисточников питьевого назначения зона санитарной охраны состоит их трех поясов:

- первый  пояс – зона строгого режима (50 м);

- второй и третий пояс – зоны ограничений.

5.1.1. Режим использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Зона строгого режима устанавливается на расстоянии от 30 до 50 м от устья водозаборных подземных скважин, в зависимости от защищенности водоносного горизонта. Границы зон санитарной охраны подземных источников устанавливаются при выполнении проекта артезианских скважин.

На территории зоны I пояса должны соблюдаться следующие мероприятия:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена и обеспечена охраной;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации скважины;

- не допускается реконструкция и расширение водопроводных сооружений.

Границы первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений совпадают с ограждением площадки сооружений и устанавливаются на расстоянии 30 м от стен водопроводных сооружений.

На территории зоны II пояса нельзя размещать кладбища, скотомогильники, поля фильтрации, животноводческие фермы, а также применять ядохимикаты, удобрения и загрязнять территорию промышленными отходами.

Существующие недействующие скважины должны быть затампонированы с соблюдением мероприятий, исключающих загрязнение водоносного горизонта в присутствии гидрогеолога и представителя санитарно-эпидемиологической службы, составлен Акт на тампонаж скважины.

Ширина санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории – не менее 10 м в сухих грунтах, не менее 50 м – в мокрых грунтах. По застроенной территории – по согласованию с органами  санитарно-эпидемиологической службы. Ширину санитарно-защитной полосы при согласовании допускается уменьшать. В пределах этой полосы должны отсутствовать источники загрязнения почв и подземных вод.

Санитарно-эпидемиологической службой ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области в Куртамышском районе производится постоянный контроль за качественным составом питьевых подземных вод.

Согласно предоставленным протоколам испытаний санитарно-эпидемиологической службы Куртамышского района, качество подземных вод, отбираемых из скважин, по многим химическим и бактериологическим показателям не соответствует требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01. Ряд показателей и компонентов имеет отклонение от нормы и зачастую значительное. К ним относится цветность, мутность, сухой остаток, хлориды, азот аммония,  железо суммарное, бор, бром и др.

Для доведения качества исходной воды до нормативных требований необходимо  устройство и строительство станций водоподготовки.

Для улучшения технического и санитарно-эпидемиологического состояния объектов водоснабжения УК ООО «Тоболэнерго-К» необходимо:

1. Разработать Проекты санитарно-защитных зон по объектам водоснабжения согласовать  в установленном порядке.

2. Разработать планы мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника.

3. Разработать перечень мероприятий с указанием сроков выполнения и ответственных организаций, индивидуальных предпринимателей, с определением источников финансирования.

4. Разработать «Рабочую программу производственного контроля за качеством питьевой воды водозаборных скважин и водопровода» на  период 2009-2011 г.г. и последующие годы эксплуатации объектов в  соответствии с требованиями Санитарных правил СП 1.1.1058-01. «Организация и проведение производственного контроля соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»; выполнения Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

5. «Рабочую программу ...» согласовать с начальником территориального отдела Управления ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Курганской области в Куртамышском районе.

6. Разработать Планы мероприятий УК ООО «Тоболэнерго-К» на 2009-2011г. и последующие годы эксплуатации объектов:

- по улучшению объектов  централизованного водоснабжения;

- производственного лабораторного контроля качества питьевой воды — пробы взятия в местах добычи водозаборными скважинами, на водозаборных сооружениях и водопроводной сети.

7. На водозаборных сооружениях требуется установка оборудования по очистке и подготовке воды.

5.2. Водоотведение населенных пунктов

1. Водоотведение районного центра г. Куртамыша.

Значительная часть индивидуально-жилой застройки, жилых домов усадебного типа г. Куртамыша   не обустроена канализационной системой, оборудована выгребами и надворными туалетами. Производится откачка стоков из выгребных ям и туалетных кессонов с  вывозом спецавтотранспортом (ассенизаторскими машинами) на очистные сооружения канализации на договорных условиях с УК ООО «Тоболэнерго-К».

Часть застройки города используют локальные очистные сооружения-септики.

В настоящее время централизованной канализацией оборудована лишь часть капитальной застройки г. Куртамыша.

Сточные воды от предприятий предварительно очищаются на локальных очистных сооружениях.

Сточные воды системой канализационных коллекторов отводятся на городские очистные сооружения канализации. Общая протяженность канализационных коллекторов 5 км.

Технологический процесс очистных сооружений канализации осуществляется по схеме: решетки, песколовки, первичные двухярусные отстойники, капельные биофильтры, вторичные вертикальные отстойники, обеззараживание хлорной известью. После обеззараживания сточные воды по дренажной трубе отводятся в р. Куртамыш через р. Плоская.

Очистные сооружения канализации введены  в эксплуатацию в 1979 г. Проектная производительность – 700 м3/сут. Фактическое поступление стоков  - 200 м3/сут.

Очистные сооружения канализации  работают не эффективно. Технологический процесс очистных сооружений исчерпал свои возможности, устарел. Биологическая очистка снимает биогенную нагрузку не более чем на 30-50%. Степень очистки сточных вод не соответствует требованиям по сбросу очищенных сточных вод. Требуется  реконструкция сооружений с глубокой доочисткой биологически  очищенных сточных вод.

Санитарно-эпидемиологической службой ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области в Куртамышском районе производится постоянный контроль за качественным составом сбрасываемых сточных вод через р. Плоская в р. Куртамыш.

Согласно предоставленным протоколам испытаний санитарно-эпидемиологической службы Куртамышского района, качество подземных вод, отбираемых из скважин, по многим химическим и бактериологическим показателям не соответствует требованиям СанПиНа 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Степень очистки сточных вод не соответствует требованиям по сбросу очищенных сточных вод.

Требуется реконструкция очистных сооружений канализации.

Для улучшения технического и санитарно-эпидемиологического состояния очистных сооружений канализации УК ООО «Тоболэнерго-К» необходимо разработать Планы мероприятий на 2009-2011г. и последующие годы эксплуатации объектов:

1. По улучшению технического состояния  объектов  централизованного водоотведения.

2. Мероприятия для достижения нормативов ПДС загрязняющих веществ в сточных водах  очистных сооружений канализации г. Куртамыша при выпуске сточных вод через р. Плоская в р. Куртамыш.

3. График отбора проб и выполнения анализов сточных вод.

Генеральным планом г. Куртамыша приняты проектные решения по централизованному водоотведению:

1) строительство блока очистных сооружений канализации производительностью 2600 м3/сут.;

2) строительство канализационных насосных станций КНС – 3 шт.;

3) строительство самотечных коллекторов протяженностью 8.5 км  от проектируемой и существующей застройки;

4) строительство напорных коллекторов протяженностью 2.5 км  от проектируемых и существующих КНС.

Реконструкция очистных сооружений с разработанными мероприятиями технологического процесса по очистке и выпуску сточных вод в водные объекты по Генеральному плану предусматривает:

1) соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоемов в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды;

2) соответствие бытовых сточных вод требованиям ПДК на сброс в систему канализации города;

3) допустимая загрязненность поверхностного стока, направляемого в дальнейшем на очистные сооружения, снижает до минимума негативное воздействие проектных решений на поверхностные воды – р. Плоская, р. Куртамыш.

Предварительная оценка загрязнения поверхностных и подземных вод, разработанная Генеральным планом, позволяет сделать вывод, что уровень воздействия на поверхностные и подземные воды является допустимым.

Окончательная оценка уровня загрязнения поверхностных и подземных вод будет выполнена на следующих стадиях проектирования.

2. Водоотведение в сельских населенных пунктах.

Централизованной системы канализации в сельских населенных пунктах Куртамышского района не имеется.

Бытовые стоки поступают в надворные туалеты, аккумулируются в выгребах и септиках с последующей откачкой стоков  и их вывозом спецавтотранспортом (ассенизаторскими машинами) на городские очистные сооружения канализации на договорных условиях с УК ООО «Тоболэнерго-К» или в указанные места, согласованные с санитарно-эпидемиологической службой Куртамышского района.

5.3. Теплоснабжение населенных пунктов

1. Тепловая энергия в г. Куртамыше используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых общественных зданий.

Теплоснабжение многоэтажной застройки и зданий общегородского соцкультбыта города осуществляется от Центральной котельной и индивидуальных котельных, всего 14 источников общей производительностью – 21.19 Гкал/час (24.64 МВт), работающие на твердом топливе (Уголь), дрова, солярка.

Отопление существующих жилых домов усадебного типа – основная и значительная часть застройки городской территории, - печное.

Генеральным планом г. Куртамыша предусмотрен перевод существующих котельных и индивидуальных потребителей на природный газ.

В существующих котельных с котлами НР-18 предусматривается замена на новые автоматизированные водогрейные котлы с горелками для сжигания природного газа.

С учетом увеличения нагрузки (многоэтажная застройка и здания общегородского соцкультбыта) на расчетный срок – 2025 г. по проекту  Генерального плана составила – 9.45 Гкал/час (11.0 мВт).

Для покрытия увеличенной нагрузки Генеральным планом предусматривается расширить Центральную котельную с установкой дополнительного котла типа КВА-3.5-115Ж теплопроизводительностью 3.5 мВт (3.0 Гкал/час).

Для теплоснабжения зданий общегородского соцкультбыта предусматривается отопительная котельная 7.5 мВт 96.45 Гкал/час с тремя котлами КВА-2.5-115Ж.

Теплоснабжение  предусмотренной проектной застройки усадебного типа будет осуществляться от индивидуальных отопительных аппаратов, использующих природный газ, экологически более чистый вид топлива, что снизит выбросы загрязняющих веществ по сравнению с печным отоплением.

Расчетами по ожидаемому росту валовых выбросов от проектируемых источников теплоснабжения города на расчетный срок – 2025 г. по Генеральному плану определено:

- общий валовый выброс азота (IV) диоксида – 2.34 т/год;

- общий валовый выброс азота оксида – 0.38 т/год;

- углерода оксида – 13.92 т/год.

2. Теплоснабжение  сельских населенных пунктах.

Теплоснабжение объектов соцкультбыта: общеобразовательных школ, детских садов, клубов, ФАП, других общественных зданий осуществляется от котельных, работающие на твердом топливе (уголь), дрова.

ЗАО «Энергопромсервис» в 2006 г. проведен энергоаудит систем теплоснабжения 20 муниципальных образований Куртамышского района.

Техническая характеристика централизованных систем теплоснабжения в сельских населенных пунктах Куртамышского района приведена в таблице 4.4.10.6, Том I.

Типы котлов: «Луга», ПН-0.4, КСВР-0.1К.

Общий лимит потребления угля по 20 сельским муниципальным образованиям Куртамышского района установлен 4530 т, лимит на заготовку топлива (дров) – 3585.5  м3.

Расход электрической энергии по котельным за отопительный период 2005-2006 г.г. составил 510.738 тыс. кВт.час при расчетном нормативе – 323.464 тыс. кВт.час.

Расход электроэнергии превысил нормативные в 1.58 раза и составил 30 кВт.час/Гкал.

Общая протяженность теплотрасс – 4.971 км.

Износ трубопроводов составляет от 25 до 40%. Наибольший процент износа трубопроводов в администрации Советского сельского совета, наименьший (3-7-10%) – в администрации Косулинского сельского совета.

По предложению глав сельских советов централизованное теплоснабжение необходимо развивать в населенных пунктах Куртамышского района:

- развитие централизованной системы теплоснабжения на 50% в с. Закомалдино;

- развитие  централизованной системы теплоснабжения на 50% в с. Нижнее;

- развитие централизованной системы теплоснабжения  100%  в с. Пепелино;

- развитие централизованной системы теплоснабжения 100%  в с. Песьяное;

- развитие централизованной системы теплоснабжения 100%  в с. Советское;

- установка  центральной котельной в с. Верхнее;

- установка центральной котельной в с. Косулино.

Территориальной службой  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области на запрос ОАО «ЧелябинскНИИгипрозем» (письмо исх. 209 от 01.06.2009 г.) не представлена информация по экологическому состоянию окружающей природной среды на территории Куртамышского района и объемам фоновых концентраций загрязняющих веществ с указанием  объектов-загрязнителей.

В Куртамышском районе централизованной системы по газоснабжению не имеется.

Источником газоснабжения может являться система газопроводов Бухара-Урал, проходящих вблизи района.

В настоящее время произведен земельный отвод под проектирование магистрального газопровода – отвода «Юргамыш-Куртамыш» с подачей газа на ГРС (в стадии проекта) в г. Куртамыше.

Схема расположения земельного участка для строительства магистрального газопровода – отвода «Юргамыш-Куртамыш» - выкопировка М 1:25 000 к Акту о выборе земельного участка под проектирование газопровода приведена в Приложении 8, Часть первая, Книга 1.

Реконструкция котельных и перевод их с твердого топлива на природный газ позволит снизить выбросы загрязняющих веществ, практически исключить выбросы золы и оксидов серы, что улучшит экологическое состояние воздушной среды населенных пунктов и в целом территории района.

5.4.  Санитарно-защитные зоны промышленных объектов и производств

В разработанной градостроительной документации «Схема территориального планирования Куртамышского района Курганской области» установлены санитарно-защитные зоны промышленных объектов и производств в соответствии требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 г. № 25 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источником воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавлена специальная территория с особым режимом использования — санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Функиональное назначение санитарно-защитной зоны — защитный барьер, обеспечивающий уровень безопасности населения при эксплуатации производственного  объекта в штатном режиме.

По сведениям ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области в Куртамышском районе существующие промышленные предприятия, объекты и производства, расположенные на территории Куртамышского района, по санитарной классификации  промышленных объектов относятся:

- к первому классу опасности, размер санитарно-защитной зоны — 1000 м;

- к третьему классу опасности, размер санитарно-защитной зоны — 300 м

- к четвертому классу опасности, размер санитарно-защитной зоны — 100 м;

- к пятому классу опасности, размер санитарно-защитной зоны — 50 м.

Перечень промышленных предприятий с указанием  адреса их местонахождения указаны в Приложении 4, Часть первая, Книга 1.

Размеры санитарно-защитных зон промышленных предприятий и производств приняты по основным факторам загрязнения – воздушной среде и физическому фактору.

К первому классу опасности с размером СЗЗ – 1000 м отнесено предприятие ОАО «Курганоблгаз. Куртамышский эксплуатационный участок», расположенный в г. Куртамыше.

В соответствии требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,  таблица 7.1.2, санитарно-защитная зона городских очистных сооружений канализации в г. Куртамыше,  с  биологической очисткой и механической обработкой осадка при проектной производительности ОСК 700 м3/сут. (Фактическое поступление стоков – 200 м3/сут.) составляет 200 м.

Размеры санитарно-защитных зон объектов промышленности, складов ядохимикатов, свалок ТБО, скотомогильников, кладбищ, указаны на планово-картографическом материале – «Схема планировочных ограничений  М 1:100 000», Лист 4 в Части второй «Схемы территориального планирования Куртамышского района Курганской области», Раздел 4  настоящего проекта.

5.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Градостроительной документацией территориального планирования Куртамышского района на территории района  установлены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов в соответствии требований ст. 65  Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

К поверхностным водным объектам отнесены: водоемы (озера, пруды, водохранилища), реки, ручьи, природные выходы подземных вод (родники).

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, других поверхностных водных объектов.

В водоохранных зонах устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления  водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов  животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон установлены   прибрежные защитные полосы, на территориях которых  вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии требований ст. 65  Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ,  водоохранная зона р. Куртамыш установлена в размере 200 м,  р. Куртамыш   в размере 100 - 200 м, для других рек и ручьев  – в размере от 50 до 100 м.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев устанавливается от их истока. Для рек и ручьев протяженностью:

-  до 10 км  - водоохранная зона в размере 50 м;

-  от 10 до 50 км - водоохранная зона в размере 100 м;

- от 50 км и более - водоохранная зона в размере 200 м.

Для озер  водоохранные зоны приняты в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны устанавливается  от береговой линии - среднемноголетнего уреза воды в летний период водного объекта.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на  территориях которых   вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежной защитной полосы  устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:

-  30 м (для обратного или нулевого уклона);

-  40 м для уклона до 3-х градусов;

-  50 м для уклона  3 и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы рек Тобол и Куртамыш  установлена в зависимости от уклона берега водного объекта  (3 и более градуса) и составляет  50 м; других водных объектов: озер, рек, ручьев, болот в размере от 30 до 50 м.

5.5.1. Режим использования водоохранных зон

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производств и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается: эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

5.5.2. Режим использования прибрежных защитных полос

В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными ограничениями  использования водоохранных зон, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ (часть 18 в редакции Федерального закона от 14.07.2008 г. № 118-ФЗ).

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов: рек, ручьев, озер, водохранилищ, прудов указаны на планово-картографическом материале – «Схема планировочных ограничений  М 1:100 000», Лист 4; «Схема инженерно-строительных ограничений М 1:100 000», Лист 5 в Части второй «Схемы территориального планирования Куртамышского района Курганской области», Раздел 4  настоящего проекта.

5.6. Особо охраняемые  природные территории с функциональным назначением, как земли лечебно-оздоровительных местностей

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) предназначены для сохранения типичных  и уникальных природных ландшафтов, разнообразия животного и растительного мира, охраны объектов природного и культурного наследия. Полностью или частично изъятые из хозяйственного использования, они имеют режим особой охраны.

В Куртамышском районе к особо охраняемым  природным территориям с функциональным назначением, как земли лечебно-оздоровительных местностей,  отнесено озеро Горькое-Узково.

Озеро Горькое-Узково является гидрологическим памятником природы регионального назначения, утвержденный постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 05.02.2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области».

Озеро Горькое-Узково – минерализованный водоем с уникальными лечебными свойствами воды и донных отложений,  является перспективным для развития лечебно-оздоровительной местности и туризма в Куртамышском районе.

По гидро-химическому составу вода в озере гидрокарбонатно-натриевая с минерализацией 4-13 г/л. Содержание гидрокарбонатов и карбонатов составляет 92-98 %-экв. Минерализация воды в озере по минерологическим свойствам  соответствует лучшим природным здравницам России.

На дне озера Горькое-Узково залегают иловые отложения мощностью до 1.2 м. Запасы лечебных сульфидных грязей составляют 600 тыс. м3.

Среди озер Куртамышского района, как и  области в целом, озеро Горькое-Узково является чрезвычайно популярным местом «дикого» отдыха, используется с целью неорганизованного пребывания, лечения и отдыха населения.

5.6.1. Режим охраны особоохраняемой природной территории – оз. Горькое-Узково, используемого в лечебно-оздоровительных целях

В целях защиты земель особо охраняемой природной территории от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках установлена охранная зона с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

Охранная зона гидрологического памятника природы оз. Горькое-Узково принята в размере водоохранной зоны шириной  50 м, установленной в порядке, определенным статьей 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006г., №74-ФЗ.

В границах этой зоны запрещена деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природный комплекс особо охраняемой природной территории.

В пределах земель особо охраняемой природной территории изменение целевого назначения земельного участка или прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их целевому назначению, не допускается, (в ред. Федерального закона от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ).

На специально выделенном земельном участке частичного хозяйственного использования в составе земель особо охраняемой природной территории допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

На территории гидрологического памятника природы – оз. Горькое-Узково, используемого в лечебно-оздоровительных целях допускается:

- обустройство пляжей;

- пребывания граждан с целью лечения и отдыха;

- изучение и использование природных лечебных ресурсов в оздоровительных целях с действующим законодательством.

Для сохранения оз. Горькое-Узково и его природных лечебных свойств необходимо проводить изучение и использование природных минерализованных лечебных ресурсов озера в оздоровительных целях в соответствии с действующим законодательством.

В настоящее время режим охраной зоны оз. Горькое-Узково  нарушается, в границах охраной зоны озера отсутствуют благоустроенные места отдыха, аншлаги, мусорные контейнеры, организованные стоянки для автотранспорта, что приводит к загрязнению водоема.

По результатам проведенных анализов воды обнаружены превышения предельно допустимой концентрации нефтепродуктов, ионов аммония. На момент обследования превышения незначительны, но при дальнейшем возрастании антропогенного воздействия на озеро, химический состав воды в озере будет ухудшаться, что приведет к нарушению биогеоценоза озера, деградации природных комплексов побережья.

5.6.2. Перспективное развитие туризма и рекреационных зон

В Целях развития современной туристской инфраструктуры на территории Куртамышского района Администрация района предлагает создать три туристических маршрута.

Маршрут по историческим местам города Куртамыша.

На территории г. Куртамыша находиться 11 памятников истории и архитектуры, а на территории района располагаются несколько природных памятников.

Данный маршрут организуется с целью знакомства и изучения исторических и архитектурных памятников находящихся на территории района. Этот туристический маршрут может быть использован круглогодично. По прогнозам большее количество туристов могут посетить этот маршрут в летний период. Для организации данного маршрута необходим туристический автобус, водитель и квалифицированный экскурсовод.

Спортивно – туристический маршрут.

Данный маршрут можно организовать на территории и в районе лыжной базы. Лыжная база расположена в 2 км на юга–восток от г. Куртамыша. Пеший маршрут организуется в летнее время – период отпусков и каникул. Прекрасный природный ландшафт, холмистая местность, чистый воздух и питьевая вода из нескольких природных источников всё это даёт возможность создать яркие впечатления от этого маршрута. В зимнее время этот маршрут привлечёт людей лыжного и горнолыжного отдыха. Любители экстремального отдыха могут покататься на снегоходах типа «Буран» с инструктором. Для организации маршрута потребуется реконструкция лыжной базы, строительства подъёмника для горнолыжного отдыха.

Приобретение качественного спортивного инвентаря и оборудования и нескольких снегоходов. Необходимый штат работников: 3 инструктора, 2 водителя «Бурана», 3 технических работника.

Маршрут для любителей летнего отдыха – спортивно-туристический маршрут Куртамыш-Узково.

Этот маршрут организуется конно-пешим порядком от г. Куртамыша до озера Горькое и обратно. Озеро расположено в 15 км на юго-западе от г. Куртамыша, в 2 км от села Белоногово.

Несмотря на отсутствие необходимых условий для отдыха, озеро Горькое на протяжении многих лет, является самым популярным и любимым местом отдыха не только жителей района, но и области, а так же, соседей из других регионов.

Ежегодно в летнее время это живописное место посещают тысячи отдыхающих. Озеро привлекает к себе целебными свойствами воды и донных отложений.

По рекомендации Заключения комиссии Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области по материалам проекта Схемы территориального планирования Куртамышского района Курганской области (Приложение 1 к письму №01-11/1870 от 21.04.2011г.; письмо Комитета по архитектуре и строительству Курганской области №1508 от 23.06.11г.; письмо Администрации Куртамышского района Курганской области №2051 от 30.06.011г.)  настоящими Положениями о территориальном планировании развития Куртамышского муниципального района Курганской области спортивно-туристический маршрут Куртамыш-Узково в южной части территории маршрута  охватывает памятники природы «Урочище Ольховка» и «Родник на Узковой Пади».

Для создания нормальных условий для отдыхающих на озере Горькое необходимо выполнить ряд мероприятий:

-  Построить несколько кемпингов и душевых кабинок с раздевалками.

- Организовать на территории дер. Узково базу отдыха, возможно круглогодичного проживания.

- Оборудовать место для купания (лежаки, грибки, буи и др.)

- Оборудовать спортивные площадки для мини футбола, волейбола, бадминтона.

- Организовать питание и прокат инвентаря (водные велосипеды, надувные матрасы и др.)

Необходимый штат работников: 3 инструктора, 3 технических работника.

Для сохранения гидрологического памятника природы оз. Горькое-Узково и его природных лечебных свойств, улучшения экологического состояния территории Проектом «Схема территориального планирования Куртамышского района» запланировано перспективное развитие рекреационной зоны вокруг оз. Горькое-Узково.

В настоящее время большим спросом у населения для  отдыха летом пользуется оз. Белей, расположенное в 25-27 км юго-восточнее г. Куртамыша,  севернее дер. Губаново Нижневского сельского совета, с левой стороны автомобильной дороги направлением г. Куртамыш – дер. Губаново. Озеро окружено лесным массивом. Вода в оз. Белей щелочная, обладает целебными свойствами.

По предложению Администрации Куртамышского района Схемой территориального планирования Куртамышского района запланировано развитие рекреационной зоны вокруг оз. Белей. Обустройство рекреационной зоны – создание аналогичных мероприятий для отдыха как и  на берегу оз. Горькое-Узково.

По рекомендации Заключения комиссии Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (Приложение 1 к письму №01-11/1870 от 21.04.2011г.) Положениями о территориальном планировании развития Куртамышского муниципального района выделены перспективные рекреационные зоны на базе минерализованных грязевых озер Земково, Мироновское и Сухановское Белоноговского сельсовета.

Границы спортивно-туристического маршрута Куртамыш-Узково и  перспективного развития рекреационных зон вокруг озер Горькое-Узково, Белей, Земково, Мироновское и Сухановское  указаны на планово-картографическом материале - Схема развития туризма и ландшафтно-природного комплекса М 1:50 000, Лист 15 в Части второй «Схемы территориального планирования Куртамышского района Курганской области», Раздел 5 и Схема планируемых изменений административных границ и границ категорий земель М 1:50 000, лист 17.

5.7. Памятники природы.

Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

Кроме гидрологического памятника природы оз. Горькое-Узково, на территории Куртамышского района расположены 4 памятника природы регионального значения:

1) Комплексные (ботанические, дендрологические и гидрологические):

- комплекс болот у села Косулино;

- болото Озерки;

- урочище Ольховка.

2) Гидрологический:

- родник на Узкой Пади.

Водные объекты утверждены памятниками природы постановлением Администрации (Правительства) Курганской области  от 05.02.2001 г. № 52 «О памятниках природы Курганской области».

Общая площадь памятников природы на территории Куртамышского района составляет 271 га.

Памятник природы – комплекс болот у  села Косулино включает в себя 6 болот, наиболее крупными из которых являются: Ефимково, Клюквенное, Тимино. Болотный массив расположен в 5 км юго-западнее с. Косулино. Площадь 194.9 га.

Сфагновые болота расположены в небольших округлых понижениях, находятся на разных этапах зарастания, окружены кольцами соснового и мелколиственного леса.

Профиль памятника природы – комплексный (ботанический и гидрологический).

Болото Озерки – пущицево-осоковое сфагновое, окруженное узкой полосой заболоченного березового леса, расположено в 6 км западнее с. Пепелино.

Профиль памятника природы – комплексный (ботанический и гидрологический).

Комплексные памятники природы: комплекс болот у села Косулино и болото Озерки имеют средообразующую,  водоохранную, ресурсную, научную, рекреационную значимость.

Верховые сфагновые болота являются реликтовым типом фитоценозов для Зауралья. Характерным признаком таких болот является наличие сфагновой подушки со своеобразным растительным покровом, сочетающими кустарниковый и травянистый ярусы.

Комплекс открытых сфагновых болот  используются населением  с целью любительского сбора грибов и ягод. Место сбора клюквы.

Урочище Ольховка  - расположено в 10 км юго-западнее г. Куртамыша, примыкает к лесному кварталу 19 Нижневского лесничества. Площадь 9 га.

Урочище расположено на южном склоне котловины, представляющий собой фрагмент древней гидрологической сети. Современного постоянного водотока нет. Склон высотой до 15 м, имеет среднюю крутизну, расчленен логами.

Растительность представлена осиново-березовым с ольхой черной лесом. На более влажных участках и в понижениях сформированы заросли ивы пепельной.

В травяном покрове преобладает разнотравье: вейники седой и тростниковый, дудник лесной, серпуха венценосная, борщевик сибирский, развиваются папоротники.

Близ мест выхода грунтовых вод развит надпочвенный покров зеленых мхов с редкими видами для Зауралья, имеют реликтовый характер.

В урочище имеются выходы грунтовых вод, формирующие небольшой водоем у подножия склона. Урочище имеет рекреационную и эстетическую ценность. Места выхода грунтовых вод расчищены и оборудованы срубами, имеется беседка для отдыха.

Профиль памятника природы – комплексный (ботанический, дендрологический и гидрологический).

Памятник природы – родник на Узковой Пади расположен на склоне урочища, на границе земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда (лесные кварталы 74/75 Косулинского лесничества), 5 км севернее с. Костылево.

Родник популярен среди местного населения как источник пресной питьевой воды. Сток из родника осуществляется в долину, являвшуюся руслом древнего водотока. Родник огорожен, оборудован срубом и сточным желобом, имеется беседка для отдыха.

Профиль памятника природы – гидрологический, имеет средообразующую, водоохранную, ресурсную, научную, рекреационную значимость.

Все вышеперечисленные памятники природы в дальнейшем должны быть переведены в земли ООПТ.

5.7.1. Режим особой охраны памятников природы

Охранные зоны памятников природы регионального значения: комплекс болот у с. Косулино, болото Озерки, урочище Ольховка, Родник на Узковой Пади установлены  в соответствии ст. 65 Водного кодекса РФ от 03,06,2006г., №74-ФЗ:

- для водных объектов (болот) установлены  шириной водоохранной зоны 50 м от границы нулевой глубины торфяной залежи.

- для родников - в размере водоохраной зоны радиусом 50 м.

На территории  памятников природы и их охранных зон установлены режимы охранных зон.

Запрещается:

- изъятие земель;

- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы;

- изменение гидрологического режима территории;

- распашка, землеройные работы, не связанные с охраной леса от пожаров и лесовосстановлением;

- размещение промышленных и бытовых отходов;

- рубка и повреждение сырорастущих деревьев;

- заготовка коры, веников, лекарственных растений;

- выпас скота;

- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса;

- въезд транспорта;

- организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах;

- повреждение природоохранного оборудования;

- сброс неочищенных сточных вод;

- повреждение водостока (для родников);

- водопой скота.

На территориях памятников природы допускается:

-любительский сбор грибов и ягод;

- мероприятия по охране растительности от пожаров и защите от вредителей и болезней;

- пребывания граждан с целью отдыха;

- удаление погибших деревьев;

- очистка и реконструкция родников, забор воды для питья.

Местоположение памятников природы, их размеры охранных зон указаны на планово-картографическом материале – «Схема объектов культурного наследия и особоохраняемых территорий М 1:100 000», Лист 3 в Части второй «Схемы территориального планирования Куртамышского района Курганской области», Раздел 4  настоящего проекта.

5.8. Куртамышский и Прорывинский государственные природные комплексные (ландшафтные) заказники

Куртамышский государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник

Положение о Куртамышском государственном комплексном (ландшафтном) заказнике утверждено постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 20.08.1999 г. №454 (в ред. 11.12.2007 г.) «Об утверждении положений о государственных природных заказниках Курганской области».

Куртамышский государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник является особо охраняемой природной территорией регионального значения, находится в ведении Администрации (Правительства) Курганской области.

Заказник действует в границах:

- Западная и северная - от границы с Целинным районом по дороге с. Половинное - г. Куртамыш через с. Косулино, Верхнее до г. Куртамыш.

- Восточная и южная - от г. Куртамыш по дороге через с. Костылево, с. Клоктухино, с. Белоногово и далее по дороге на с. Сетово Целинного района до границы с Целинным районом, затем по этой границе до дороги с. Половинное - с. Косулино.

Режим особой охраны Куртамышского государственного природного (ландшафтного) заказника

1. Заказник выполняет функции охраны и воспроизводства объектов животного мира, среды их обитания, редких растительных сообществ, ценных природных ландшафтов.

Объектами особой охраны являются:

- объекты животного мира, отнесенные к объектам охоты: гуси, утки, сибирская косуля, лось, глухарь, тетерев, барсук;

- объекты животного мира, не отнесенные к объектам охоты и рыболовства;

- объекты животного и растительного мира, включенные в Красные книги Российской Федерации и Курганской области;

- ценные растительные сообщества (боровые, мелколиственно-лесные, степные и луговые, болотные);

- памятники природы "Урочище Ольховка", "Родник на Узковой Пади", "Озеро Горькое-Узково", иные достопримечательные природные объекты и популярные места отдыха;

К вредным видам животных (конкуренты и враги профилирующих видов) относятся: серая ворона, серебристая чайка, лисица, волк, енотовидная собака.

2. В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на территории заказника запрещается:

- охота (за исключением регулирования численности);

- повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов, заготовленных кормов для подкормки животных;

- рыбная ловля на озере Большое (Косулино), за исключением специально отведенного участка, обозначенного аншлагами; на остальных водоемах заказника - постановка сетей и фитилей ближе 30 м от уреза зарослей тростников, осок и камыша;

- сжигание соломы и порубочных остатков в бесснежный период;

- иная деятельность юридических и физических лиц, которая влечет гибель диких животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания.

3. Для сохранения среды обитания диких животных, а также сохранения ценных природных объектов и комплексов на территории заказника запрещаются:

- строительство зданий и сооружений, прокладка дорог, трубопроводов линий электропередач и прочих коммуникаций в целях, не связанных с охраной заказника и жизнеобеспечением местного населения, традиционным хозяйствованием, рекреацией;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий (кроме изысканий на подземные воды и природные лечебные ресурсы) и разработка полезных ископаемых (кроме подземных вод и природных лечебных ресурсов);

- сброс сточных вод в водоемы и на рельеф местности;

- применение химических средств борьбы с вредителями растений в сельском и лесном хозяйстве (кроме случаев массового распространения вредителей);

- рубки главного пользования в местах токования глухарей;

- выжигание растительности, за исключением случаев выполнения плановых работ по противопожарной профилактике и работ по ограничению распространения возникших лесных пожаров, разведение костров в пожароопасный период;

- устройство туристических стоянок и лагерей в неустановленных местах;

- размещение промышленных и бытовых отходов за пределами специально отведенных  мест.

4. На территории заказника выделены особо защитные участки леса в местах произрастания редких видов растений в кв. 19 (выд. 3, 4, 5, 8), 32 (выд. 10, 11, 13, 29-32), 57 (выд. 1 - 4), 75 (выд. 1, 7), 76 (выд. 4, 5, 6, 17, 18) Нижневского лесничества, кв. 15 (выд. 7, 8, 11, 13, 14, 22, 29), 48 (выд.7 - 10, 14 - 21), 49 (выд. 1, 9) Косулинского лесничества.

5. Режим особой охраны памятников природы и водоохранных зон водных объектов на территории заказника определяется соответствующими нормативными документами Российской Федерации и Курганской области.

6. Подлежат согласованию с администрацией заказника:

- пастьба скота;

- рыболовство;

- организация туристических походов;

- проведение массовых спортивных, зрелищных мероприятий.

Памятник природы Озеро Горькое-Узково с сильнощелочной гидрокарбонатной водой расположено в пределах Куртамышского государственного природного комплексного (ландшафтного) заказника.

Озера: Большое, Медвежье, Осиново Займище являются важными гнездовыми угодьями для водоплавающих птиц.

Прорывинский государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник

Положение о Прорывинском государственном комплексном (ландшафтном) заказнике утверждено постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 25.12.2006 г. №474.

Прорывинский государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник является особо охраняемой природной территорией регионального значения, находится в ведении Администрации (Правительства) Курганской области.

Заказник образован на базе Прорывинского государственного природного зоологического заказника и действует в границах:

-  северная: от с. Казак-Кочердык по северной кромке массива Кочердыкской дачи, по дороге от с. Прорыв на северо-восток до пересечения с ЛЭП, по ЛЭП севернее озера Горькое на Труд, по шоссе Труд - Звериноголовское;

- восточная, южная и западная - от с. Звериноголовское по р. Тобол до с. Озерное, далее, огибая с восточной стороны с. Озерное, по южной грани Озернинской и Кочердыкской лесных дач Звериноголовского лесхоза до с. Казак-Кочердык.

Режим особой охраны Прорывинского государственного природного (ландшафтного) заказника

1. Заказник выполняет функции охраны и воспроизводства объектов животного мира, среды их обитания, редких растительных сообществ, ценных природных ландшафтов.

Объектами особой охраны являются:

- объекты животного мира, отнесенные к объектам охоты: лось, сибирская косуля, тетерев, глухарь, белая и серая куропатки, гуси, утки;

-  объекты животного мира, не отнесенные к объектам охоты и рыболовства;

- объекты животного мира, включенные в Красные книги Российской Федерации и Курганской области;

- боровые массивы Озернинской, Заречной, Кочердыкской лесных дач;

- редкие виды растений и растительные сообщества;

- пойменные водоемы и их водоохранные зоны.

К конкурентам и врагам охраняемых видов относятся: серая ворона, болотный лунь, ондатра, хорь степной, колонок, горностай, куница лесная, лисица, енотовидная собака, волк.

2. В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на территории заказника запрещается:

- охота (за исключением регулирования численности);

- сбор грибов и ягод в местах концентрации диких животных с молодняком в кв. 52, 53, 60, 61 Звериноголовского лесничества;

- повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов, заготовленных кормов для подкормки животных;

- нахождение с собаками без привязи;

- иная деятельность юридических и физических лиц, которая влечет гибель диких животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания.

3. Для сохранения среды обитания диких животных, а также сохранения ценных природных объектов и комплексов на территории заказника запрещается:

- строительство зданий и сооружений, прокладка дорог, трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций в целях, не связанных с охраной заказника и жизнеобеспечением местного населения, традиционным хозяйствованием, рекреацией;

- рубки главного пользования;

- все виды рубок леса в период с 1 апреля по 1 сентября;

- все виды рубок леса вокруг глухариных токов и в местах размножения диких копытных животных в кварталах: 45 выдел 16; 53 выдел 18; 52; 59; 60; 61 Звериноголовского лесничества;

- все виды рубок леса в местах обитания и распространения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных (площадь и границы участков будут установлены на основании специальных обследований и обоснований);

- разведение костров вне установленных мест туристических стоянок и лагерей;
- выжигание растительности (за исключением случаев выполнения плановых работ по противопожарной профилактике и работ по ограничению распространения возникших лесных пожаров);

- плановые работы по противопожарному профилактическому выжиганию растительности проводятся в течение десяти дней после схода снежного покрова по согласованию с администрацией заказника;

- устройство туристических стоянок и лагерей в неустановленных местах;

- размещение промышленных и бытовых отходов за пределами специально отведенных мест;

- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса (кроме случаев массового распространения вредителей);

- добыча полезных ископаемых (кроме пресных подземных вод и полезных ископаемых, отнесенных к природным лечебным ресурсам);

- проезд транспорта вне дорог (кроме спецмашин);

- организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах.

4. На пойменных водоемах (Чебачье, Таловка, Сибирское, Бол. Хохлы, Мал. Хохлы, Поспелое и др.), являющихся средой обитания русской выхухоли, запрещается:

- проведение строительных, землеройных, гидромелиоративных работ (в т.ч. в водоохранных зонах);

- сброс неочищенных сточных вод, размещение отходов;

- рыболовство (кроме центральных плесов);

- использование моторных плавательных средств;

- выпас скота на территории заказника в Казак-Кочердыкской и Озернинской лесных дачах, а также ближе 200 метров от береговой линии водоемов;

- устройство водозаборов (за исключением случаев, связанных с забором воды для тушения лесных пожаров).

5. Подлежат согласованию с администрацией заказника:

- выпас скота;

- рыболовство;

- все виды лесохозяйственных мероприятий;

- нахождение на территории заказника с собаками;

- плановые работы по противопожарному профилактическому выжиганию растительности.

Земельные участки, включенные в территорию государственных природных заказников, остаются во владении, пользовании и собственности прежних субъектов прав на землю, и на них действуют ограничения в использовании земель в соответствии с настоящим режимом охраны.

Биотехнические мероприятия Куртамышского и Прорывинского государственных природных (ландшафтных) заказников

1. Для создания благоприятных условий обитания для охраняемых видов животных на территории заказника ежегодно планируются и проводятся необходимые биотехнические мероприятия: подкормка, улучшение гнездовых условий, регулирование численности животных.

2. При превышении оптимальной емкости угодий или нанесении ущерба природно-хозяйственному комплексу отдельными видами (или группами видов) разрешается проведение регуляционных мероприятий. Проведение регуляционных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ "О животном мире".

Надзор за соблюдением режима особой охраны природных заказников 
и ответственность за его нарушение

1. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах заказника, а также все иные юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим охраны, а также особые правила природопользования и несут за их нарушение ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Надзор за соблюдением режима особой охраны заказников осуществляется специально уполномоченными органами в области охраны окружающей среды.

Государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования заказника осуществляются в соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях".

Памятник природы Озеро Горькое-Узково с сильнощелочной гидро-карбонатной водой расположено в пределах Куртамышского государственного природного комплексного (ландшафтного) заказника.

Озера: Большое, Медвежье, Осиново Займище являются важными гнездовыми угодьями для водоплавающих птиц.

Основными объектами охраны являются лось, косуля, водоплавающая дичь.

В охранных зонах особо охраняемых территорий, памятников природы установлен особый режим использования.

Местоположение Куртамышского и Прорывинского государственных природных комплексных (ландшафтных) заказников указано на планово-картографическом материале – «Схема зон с особыми условиями использования территорий М 1:100 000», Лист 7 в Части второй «Схемы территориального планирования Куртамышского района Курганской области», Раздел 4  настоящего проекта.

5.9. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

I. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайной ситуации от возможного затопления при прорыве плотин

Градостроительной документацией «Схема территориального планирования Куртамышского района» установлены зоны прогнозирования затопления от прорыва плотин гидротехнических сооружений:

- гидротехнические сооружения водохранилища на р. Куртамыш в г. Куртамыше;

- гидротехнические сооружения водохранилища на р. Березовка в с. Верхнее.

Характеристика гидротехнических сооружений:

1. Водохранилище на р. Куртамыш находится в г. Куртамыше, введено в эксплуатацию в 1976 г., по виду собственности относится к муниципальной,  находится в ведении администрации г. Куртамыша.

1.1. Водохранилище

- Назначение – промышленное, хозяйственно-бытовое водоснабжение.

- Класс капитальности – IV.

- Водосборная площадь – 1400 км2 .

- Объем стока 50% обеспеченности – 24400 тыс. м3.

- Регулирование стока – сезонное.

- Полный объем водохранилища  при «НПУ» – 3.6 млн. м3.

- Отметки расчетных уровней:

- нормального подпертого уровня «НПУ» - 116.20 м Б.С;

- максимального подпертого уровня «ФПУ» - 116.40 м Б.С;

- уровня мертвого объема «УМО» - 112.50 м Б.С;

- Площадь зеркала воды при «НПУ» - 128.0 га.

1.2. Земляная плотина

- Тип плотины – земляная с креплением ж/бетонными плитами, с бетонной водосливной частью.

- Отметка гребня плотины – 118 м.

- Длина плотины – 354 п.м.

- Ширина по гребню - 4.5 п.м.

- Заложение откосов: верхового – 2.5, низового – 2.0.

- Превышение гребня плотины:

- над «НПУ» - 1.8 м;

- над «ФПУ» - 1.6 м.

1.3. Водосброс

- Тип: регулируемый открытый водосброс с водосливом практического профиля с плоскими затворами 3х2 м;

- длина водосливного фронта – 24 м,

- отметка гребня водослива – 114.6 м;

- максимальная высота водослива – 11.46 м.

- Максимальный проектный расход:

- при «НПУ» - 66.0 м3/сек;

- при «ФПУ» - 92.0 м3/сек.

1. 4. Донный водоспуск - из стальных труб диаметром 400 мм.

- Пропускная способность при «НПУ» - 0.025 м3/сек.

- Длина водоспуска – 47 п.м.

Гидротехническое сооружение IV класса капитальности, относится к потенциально-опасным. Техническое состояние – требует ремонта.

2. Водохранилище на р. Березовка, (с. Верхнее),  расположено выше по течению реки Куртамыш, в 10-11 км  от г. Куртамыша, введено в эксплуатацию в 1981 г.

По виду собственности относится к муниципальной,  находится в ведении администрации Верхневского сельсовета.

Полный объем водохранилища – 2.42 млн. м3. Назначение – для целей орошения. В период весеннего половодья и дождевых паводков осуществляются попуски воды из водохранилища на р. Березовка в р. Куртамыш.

Гидротехническое сооружение IV класса капитальности, относится к потенциально-опасным. Техническое состояние – требует ремонта.

В настоящее время водные ресурсы водохранилищ по своему прямому назначению не используются, в период весеннего половодья представляют наибольшую опасность, так как прорыв плотин гидротехнических узлов приведет к подтоплению территорий и разрушениям жилых домов и объектов экономики.

По результатам расчета Рабочего проекта «Расчет волны прорыва гидротехнических сооружений водохранилища на р. Куртамыш Куртамышского района Курганской области», разработанного Институтом ОАО «Зауралводпроект» (г. Курган) в 2002г. в соответствии с Заданием на выполнение проектных работ, утвержденным начальником Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Курганской области, установлено:

1) от волны прорыва плотины на р. Куртамыш с учетом волны прорыва плотины на р. Березовка площадь возможного затопления при уровнях 1% обеспеченности составила 2190 га, при бытовых – 1500 га. На указанной территории могут иметь место последствия аварии.

2) Исходя из площади прогнозирования зоны затопления определены населенные пункты, количество жилых домов в них; количество объектов экономики и других объектов, подверженных разной степени разрушения.

3) В зону прогнозируемого затопления попадают 1351 жилых домов с хозпостройками, расположенные по берегам  р. Куртамыш: в Куртамыше – 943, с. Кочарино – 35, с. Нижнее – 30, с. Малетино – 35, с. Обанино – 40, с. Кислое – 70, с. Приречное – 80, с. Ярки – 108, с. Курмыши – 4, с. Грызаново – 2, с Закоулово – 4.

Промышленные объекты: линии электропередач – 20.35 км, линии связи – 6.45 км, электростанции – 1 ед., кирпичный завод – 2 ед., МТМ – 2 ед., ГСМ – 1 ед., грунтовые дороги – 15.85 км.

Кроме того, наиболее вероятное затопление 125 жилых домов, расположенных на берегу  р. Тобол в населенном пункте с. Каминское, с населением около 200 человек.

II. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайной ситуации от возможного затопления в период весеннего половодья

По предоставленной информации Управления реабилитации территорий             и защиты населения Курганской области Правительства Курганской области (письмо от 04.04.2011г. №04-12-380 «О согласовании проекта Схемы территориального планирования») территориями, подверженные риску возникновения чрезвычайной ситуации от возможного затопления в период весеннего половодья на р. Тобол и р. Куртамыш являются:

1. При максимальных уровнях весеннего половодья 1% обеспеченности на р. Тобол в районе угрозе затопления и подтопления подвержены: д. Белое, с. Каминское, д. Толстоверетено, д. Сосновка, д. Язево, д. Лебяжье. По р. Куртамыш: с. Верхнее, г. Куртамыш, с. Нижнее, с. Обанино, д. Курмыши.

2. По экспертным оценкам в зоне затопления и подтопления будет находится 4.26 км2 территории Куртамышского района. Возможная численность населения в зоне чрезвычайной ситуации с нарушением условий жизнедеятельности – 1.58 тыс. человек».

III. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайной ситуации от возможных лесных пожаров

Проектом СТП установлены возможные зоны, подверженные риску возникновения чрезвычайной ситуации –  лесным пожарам. К ним относятся населенные пункты: г. Куртамыш, д. Клоктухино, д. Узково, с. Долговка, с. Пушкино с населением около 8 тыс. человек.

Территории, подверженные риску прогнозирования зон затопления и подтопления,  зоны возникновения лесных пожаров  указаны на планово-картографическом материале – «Схема территорий, подверженных риску возникновения ЧС М 1:100 000», Лист 9 в Части второй «Схемы территориального планирования Куртамышского района Курганской области», Раздел 4  настоящего проекта.

Градостроительной документацией «Схема территориального планирования Куртамышского района Курганской области» разработаны мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – устройство дамб обвалования на территориях возможного затопления от волны прорыва плотины на р. Куртамыш с учетом волны прорыва плотины на р. Березовка.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций указаны на планово-картографическом материале – «Схема мероприятий по предотвращению ЧС природного и техногенного характера  М 1:50 000», Лист 12/1-4 в Части второй «Схемы территориального планирования Куртамышского района Курганской области», Раздел 5  настоящего проекта.

5.9.1. Мероприятия по противопожарной безопасности

На территории Куртамышского района имеется 22 поста муниципальной пожарной охраны. Пожарные посты охраны (20 постов) расположены на центральных усадьбах сельсоветов: с. Белоногово, с. Березово, с. Верхнее, с. Долговка, с. Жуково, с. Закомалдино, с. Закоулово, с. Каменка, с. Камаган, с. Камыши, с. Костылево, с. Косулино, с. Маслово, с. Нижнее, с. Обанино, с. Пепелино, с. Песьяное,  с. Пушкино, с. Советское, с. Угловое. Дополнительные пожарные посты расположены в дер. Коновалово Нижневского сельского совета и дер. Черноборье Костылевского сельского совета.

Для улучшения условий по противопожарной безопасности в районе в 2011 г. планируется открыть муниципальный пожарный пост в дер. Перевалово Нижневского сельского совета:

Первичные меры пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов:

  - создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

  - создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

  - оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

  - организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

  - принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

  - включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

  - установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Проектом рекомендуется выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Куртамышского района в соответствии требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», направленный на обеспечение требований норм и правил пожарной безопасности.

5.10. Охранные зоны  инженерных коммуникациий

В соответствии дейсвующих нормативных документов при разработке градостроительной документации проектом приняты охранные зоны инженерных линейных коммуникаций.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев отводятся земельные участки – устанавливаются охранные зоны, минимально допустимые расстояния от электрических сетей до зданий, сооружений, земной и водной поверхностей, прокладываются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях.

Земельные участки на период строительства и эксплуатации электрических сетей отводятся в установленном порядке.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередач в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении.

Охрана электрических сетей напряжением выше 1000 В, к ним относятся: воздушные линии электропередач, подстанции, распределительные устройства, токопроводы, подземные и подводные кабельные линии электропередач и относящиеся к ним сооружения,  осуществляется предприятиями (организациями), в ведении которых находятся электрические сети.

Параметры охранных зон электрических сетей зависят от напряжения, установлены в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) и «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-201 РД 153-34.0-03.150-00 (утверждены постановлением Минтруда РФ от 5.01.2001 г. №3 и приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 г. №163) и составляют:

- по существующим ЛЭП 110 кВ – 20 м,  ЛЭП 35 кВ – 15 м и ЛЭП менее 20 кВ – 10м.

Охранные зоны линий и сооружений связи установлены в соответствии раздела II «Правил охраны линий и сооружений связи РФ» (утверждены постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 г. №578):

- по существующим  кабельным линиям связи – 2 м;

- по существующим  кабельным линиям волоконно-оптической  связи (ВОЛС – 2 м).

5.10.1. Режим использования охранных зон воздушных линий электропередач

В соответствии Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В (утверждены постановлением СМ СССР от 26.03.1984 г. № 225) установлены требования по использованию охранных зон воздушных линий электропередач, основными из них являются:

1. Земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением Правил.

2. Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах воздушных линий электропередачи производятся с предварительным уведомлением предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти линии.

3. Вдоль воздушных линий электропередач и по периметру подстанций и распределительных устройств, находящихся в лесных массивах и зеленых насаждениях, прокладываются просеки в соответствии с правилами, утверждаемыми Минэнерго РФ.

4. При прохождении воздушных линий электропередач через лесные массивы обрезка деревьев, растущих в непосредственной близости к проводам, производится предприятиями (организациями), в ведении которых находятся электрические сети.

5. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия  предприятий (организаций), в ведении которых находятся электрические сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землеройные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные сооружения, производить полив сельскохозяйственных культур;

- в охранных зонах воздушных линий электропередач совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4.5 м;

- в охранных зонах подземных кабельных линиях электропередач производить земляные работы на глубине более 0.3 м, на вспахиваемых землях – на глубине более 0.45 м, а также планировку грунта;

6. Запрещается в охранных зонах электрических сетей производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести их к повреждению или к несчастным случаям, в частности:

- размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- устраивать всякого рода свалки;

- устраивать спортивные площадки для игр, стадионы, рынки и т.д.

Размеры охранных зон инженерных коммуникаций указаны на планово-картографическом материале – «Схема планировочных ограничений М 1:100 000», Лист 4 в Части второй «Схемы территориального планирования Куртамышского района Курганской области», Раздел 4  настоящего проекта.

5.11. Комплексная оценка ограничений на использование территории при осуществлении градостроительной деятельности  в составе «Схемы территориального планирования Куртамышского района Курганской области»

Схема комплексной оценки территории Куртамышского района содержит оценку природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории.

На схеме комплексной оценки территории указаны территории, в границах которых установлены ограничения на осуществление градостроительной деятельности:

- территории зон охраны памятников природы, объектов культурного наследия, особо охраняемых территорий;

- санитарно-защитные зоны промышленных объектов и предприятий;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - территории зон затопления и подтопления со стороны р. Куртамыш во время весенних паводков.

Комплексная оценка ограничений на использование территории при осуществлении градостроительной деятельности в составе «Схемы территориального планирования Куртамышского района Курганской деятельности» указана на планово-картографическом материале – «Схема отображения результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов КС местного значения с результатами инженерных изысканий М 1:100 000», Лист 10 в Части второй «Схемы территориального планирования Куртамышского района Курганской области», Раздел 4  настоящего проекта.

Глава 6. Оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду

Организующей основой территориального планирования Куртамышского района является природно-экологический комплекс и урбанизированные территории населенных пунктов.

Природно-экологический комплекс территории района составляют: многочисленное количество озер, рек. Главными водными артериями на территории района являются: р. Куртамыш, пересекающая территорию с северо-запада на юго-восток и р. Тобол, протекающая на юге района. Лесные массивы. Леса относятся к лесам I группы, отнесены к защитным лесам, выполняющие природные функции защиты и  используются в рекреационных, санитарно-гигиенических и оздоровительных целях.

Лесные насаждения в основном из сосновых боров, березовых колков, являются зеленой зоной, естественными очистителями воздушной среды сельских поселений, зоной отдыха и рекреации  населения, излюбленными местами сбора ягод и грибов.

В состав основных лесообразующих пород входят породы хвойных насаждений: сосна, ель; мягколиственных: береза, осина, тополь; кустарниковых: рябина, черемуха, ива и др.

В лесах и зеленых  зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций.

Природно-экологический комплекс выполняет природную функцию.

Урбанизированные территории населенных пунктов: г. Куртамыша и 58 сельских поселений являются основой общественной и производственной функций.

Промышленная зона, объекты транспортной и инженерной инфраструктур, коммунального хозяйства сосредоточены в районном центре - г. Куртамыше.

Градостроительное развитие г. Куртамыша с расчетным сроком -2025-2030 г.г. (предположительно) определено Генеральным планом города,  разработанным в 2008 г. ПК «Головной проектный институт Челябинскгражданпроект».

6.1. Оценка воздействия проектируемых мероприятий по Генеральному плану г. Куртамыша на окружающую среду

Генеральным планом города Куртамыша определено:

1. Территория города.

Территория города  в пределах городской черты составляет 96.7 км2, в том числе застроенная территория – 14.59 км2 (15.1%), незастроенные пространства занимают 82.11 км2 (84.9% от всей площади).

Состав земель в границах города: территории жилых зон – 5.55 км2 (5.7%), общественно-деловых – 0.4 км2 (0.4%), производственные территории – 1.74 км2 (1.8%), территории инженерных и транспортных инфраструктур – 5.43 км2

(5.6%), рекреационные – 26.48 км2 (27.4%), сельскохозяйственного использования – 28.16 км2 (29.1%), специального назначения – 0.38 км2 (0.4%), иные – 28.56 км2 (29.6%).

Анализ современного использования территории города свидетельствует о наличии значительных территорий природно-рекрационного назначения (водные объекты, леса, луга) и земель сельскохозяйственного использования, составляющих около 86% площади города. Относительно благоприятные и свободные от застройки территории для жилищно-гражданского строительства имеются в северо-западной и юго-западной частях города.

Таким образом, при достаточных территориальных ресурсах город ограничен в выборе направлений территориального развития. Развитие городской застройки возможно лишь в северном, западном  и юго-западном направлениях.

2. Население.

Численность населения города Куртамыша на 01.01.2007 г. составила 17.9 тыс. человек.

Расчетным сроком, разработанного Генпланом, принимается достижение численности населения города до 20.0 тыс. человек (предположительно 2025-2030 годы), в том числе на I очередь (2015 г.) – 17.9 тыс. человек.

По численности населения на расчетный срок г. Куртамыш по-прежнему будет входить в группу «Малые города».

3. Производство.

Основными отраслями промышленного производства являются металлообрабатывающая, легкая, пищевая и перерабатывающая промышленность.

4. Мероприятия по территориальному планированию.

Генеральным планом города Куртамыша намечены мероприятия, ориентированные на решение неотложных задач территориального развития города.

Комплекс первоочередных мероприятий сформирован в увязке с долгосрочными градостроительными преобразованиями, предусматриваемыми Генеральным планом, на территории города и являются основой для разработки конкретных целевых, отраслевых, инвестиционных программ в области градостроительства и социально-экономического развития.

5. Генплан города Куртамыша включает комплекс первоочередных мероприятий:

1) Развитие жилищного строительства объемом – 92 тыс. м2 общей площади, в том числе: многоэтажных – 7 тыс. м2 (7.6%); усадебных – 85 тыс. м2 (92.4%).

2) Развитие социальной инфраструктуры в сфере образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры; строительство предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания в районе новой застройки в северо-западной части города.

3)  Формирование зеленой зоны города – зон отдыха путем организации парка и набережной вокруг пруда на р. Куртамыш, расположенные в центре города и небольших скверов при общественных зданиях нового строительства.

4) Дорожное строительство.

Строительство магистральных улиц районного и общегородского значения, жилых улиц, ограничивающих кварталы новой застройки.

5) Развитие и реконструкция централизованных систем  инженерной инфраструктуры.

6) Благоустройство территории:

- устройство коллекторов дождевой канализации протяженностью 23.41 км;

- благоустройство водоема – 9.5 га, организация зоны отдыха, пляжа – 3.45 га;

- подсыпка пониженных и нарушенных территорий – 6.03 га и осушение заболоченных территорий – 10.51 га.

Объем выполнения предложенных первоочередных градостроительных мероприятий предполагает обеспечение взаимоувязанного развития всех территорий города и рассчитан на реализацию с привлечением как бюджетных средств, так и инвестиций частного капитала.

Проектом Генерального плана г. Куртамыша выполнена оценка воздействия проектируемых объектов на окружающую среду.

Представлены проектные решения по воздействию:

1) на атмосферный воздух;

2) на поверхностные и подземные воды;

3) на территорию, условия землепользования и геологическую среду;

4) отходов на состояние окружающей среды;

5) на растительный и животный мир;

6) на социальные условия и здоровье населения;

7) воздействие при аварийных ситуациях.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением Генеральным планом предусмотрены мероприятия по благоустройству городской территории.

1) Благоустройство овражной сети:

- частичная засыпка оврагов;

- организация поверхностного стока в зоне оврагов с целью защиты от размыва со сбросом, по возможности , ливневых вод в обход оврага;

- устройство быстротоков по тальвегам оврагов;

- благоустройство оврагов в зоне индивидуальной застройки с использованием их под зеленые насаждения, склоны оврагов предусмотрено спланировать с уклоном 1:2 и укрепить посадкой древесно-кустарниковой растительностью, посевом трав.

2) Мероприятия о регулированию русел ручьев:

- расчистка русел от мусора и наносов, спрямление русел, закрепление русел ручьев  трубы и бетонные лотки;

- углубление дна, укрепление берегов.

3) Инженерные мероприятия по благоустройству береговых полос рек и ручьев:

- подсыпка заболоченных пойм рек и ручьев;

- планирование берегов и прибрежной полосы;

- засев водоохранной зоны травами для создания плотного дерна после планировочных работ;

- ликвидация всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных территорий.

4) Благоустройство водоемов:

- расчистка водоемов от мусора и наносов с углублением и планировкой дна;

- укрепление береговых откосов посевом трав;

- вертикальная планировка прилегающих к водоемам территорий;

- организация зон отдыха со строительством спортивных сооружений, прогулочных дорожек и площадок, озеленение территорий.

5) Организация пляжей.

6) Организация производственных территорий.

7) Санитарная очистка территории города:

- расширение полигона твердых бытовых отходов;

- установка контейнеров по сбору отходов и мусора на специально отведенных участках, с последующим вывозом на полигон для утилизации;

- организационные мероприятия по уборке городской территории, установление нормативов образования и лимитов размещения отходов;

- контроль за нормативом образования отходов;

- контроль за загрязнением почв.

Мероприятия по охране окружающей среды и оценка воздействия проектных решений по развитию городской территории, реконструкции, модернизации существующих и нового строительства инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры, разработанные ПК «Головной проектный институт Челябинскгражданпроект», г. Челябинск 2008 г., отображены в проекте Генерального плана г. Куртамыша, Том 2. «Охрана окружающей среды».

6.2. Оценка воздействия проектируемых мероприятий по Схеме территориального планирования Куртамышского района на окружающую среду

Для реализации градостроительной документации «Схема территориального планирования Куртамышского района Курганской области» разработан комплекс основных мероприятий по реконструкции и развитию объектов коммунального хозяйства, развитию инженерно-транспортной и социальной инфраструктур территорий сельских населенных пунктов, являющийся основой для разработки конкретных целевых, отраслевых, инвестиционных программ. Формирования годовых и среднесрочных планов по программам  градостроительства и социально-экономического развития сельских населенных пунктов на территории района.

Основные мероприятия, разработанные градостроительной документацией «Схема территориального планирования Куртамышского района Курганской области»:

1. Выполнен анализ современного градостроительного состояния территории Куртамышского района;

2. Установлены проблемы и направления территориального комплексного развития.

3. Представлена комплексная оценка существующего положения территории Куртамышского района в системе сложившегося расселения Курганской области.

4. Представлена стратегия социально-экономического развития Куртамышского района на период 2008-2020 годы.

5. Определены основные цели и задачи долгосрочного развития Куртамышского района.

6. Представлена комплексная оценка земельных ресурсов существующего положения территории Куртамышского района с распределением земельного фонда по категориям земель и формам собственности, использованию земель.

7. Представлена комплексная оценка природных ресурсов существующего положения территории Куртамышского района:

- комплексная оценка полезных ископаемых;

- комплексная оценка растительности и животного мира.

8. Представлена комплексная оценка ограничений на использование территории при осуществлении градостроительной деятельности в составе «схемы территориального планирования в составе «Схемы территориального планирования Куртамышского района Курганской области».

9. Представлена оценка территорий зон охраны памятников природы, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

10. Определены режимы использования территорий зон охраны памятников природы, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

10. Установлены размеры зон санитарной охраны источников водоснабжения.

11. Установлены режимы использования зон санитарной охраны источников водоснабжения.

12. Установлены размеры санитарно-защитных зон промышленных предприятий и объектов.

13. Установлены режимы использования санитарно-защитных зон промышленных предприятий и объектов.

14. Установлены водоохранные и прибрежные защитные полосы водных объектов: рек, озер, прудов.

15. Установлены режимы использования водоохранных и прибрежных защитных полос водных объектов: рек, озер, прудов.

16. Установлены охранные зоны инженерных коммуникаций.

17. Установлен режим использования охранных зон инженерных коммуникаций.

18. Определены территории, подверженные риску возникновения чрезвычайной ситуации от возможного затопления при прорыве плотин.

19. Определены территории, подверженные риску возникновения чрезвычайной ситуации от возможных лесных пожаров.

20. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.

21. Оценка экологического состояния территории Куртамышского района.

22. Оценка территории планировочных ограничений.

23. Функциональное зонирование территории.

24. Оценка территории инженерно-строительных ограничений.

25. Оценка развития промышленного потенциала.

26. Основные проблемы развития промышленного потенциала.

27. Оценка развития сельского хозяйства.

28. Основные проблемы развития агропромышленного комплекса.

29. Основные проблемы по развитию рынка земли и недвижимости.

30. Оценка и основные направления  развития, модернизации инженерной, транспортной и производственной инфраструктур межселенного значения.

31. Основные проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства:

- Водоснабжение;

- водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод;

- теплоснабжение;

- электроснабжение;

- газоснабжение;

- связь;

32. Оценка и основные направления развития социальной инфраструктуры.

33. Представлены предложения по выделению перспективного развития рекреационных зон вокруг озер Горькое-Узково, Белей, Земково, Мироновское, Сухановское.

34. Оценка отображения результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения.

Результаты анализа современного градостроительного состояния территории Куртамышского района, ее потенциалы: социально-экономического развития, земельного фонда и  природных ресурсов, определили Мероприятия по территориальному планированию и последовательности их выполнения - обоснование проекта «Схема территориального планирования Куртамышского района Курганской области», представлены в Части первой «Положения о территориальном планировании Куртамышского района Курганской области», Книга 1.

6.2.1. Оценка территории  планировочных ограничений

В ходе оценки территории  планировочных ограничений предполагается установить виды функционального назначения территорий, используемых в проекте и границы зон функционального зонирования.

6.2.1.1. Функциональное зонирование территории

Схемой территориального планирования Куртамышского района установлено  распределение территории района по ее назначению и связанным с ним ограничениям по освоению застройкой, транспортной и инженерно-технической инфраструктурами; по ее использованию для различных видов хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения, средоохраны.

Главной целью зонирования территории Куртамышского района  является поддержание баланса интересов распоряжающихся и пользующихся этой территорией граждан, местных сообществ и организаций.

В соответствии с этой целью на территории Куртамышского района установлены следующие типы функционального назначения территорий:

● Сельскохозяйственного использования, в том числе:

- пашня, огороды, сенокосы, пастбища, естественные луга;

- коллективные сады.

● Земли населенных пунктов, в том числе:

- городских населенных пунктов;

- сельских населенных пунктов.

● Промышленные, в том числе:

- производственные предприятия с зонами санитарной охраны и санитарно-защитными зонами;

● Инженерно-транспортной инфраструктуры, в том числе:

- внешнего автомобильного транспорта - магистральные дороги;

- охранные зоны инженерных линейных коммуникаций и объектов:

- трансформаторным подстанциям ТП 110/35/10 кВ, ТП 35/10 кВ;

- по существующим ЛЭП 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ;

- по существующим  кабельным линиям связи;

- по существующим  кабельным линиям волоконно-оптической  связи (ВОЛС).

- других объектов особого регулирования градостроительной деятельности.

● Природные, в том числе:

- природно-рекреационные: леса, озера, реки;

- территории защитных, водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

● Особо охраняемые территории, объекты и зоны охраны от объектов, в том числе:

- лечебно-оздоровительные местности;

- памятники природы, объекты культурного наследия (памятники истории, культуры и археологии);

● Специального назначения, в том числе:

- кладбища;

- полигоны ТБО.

6.2.1.2.  Границы зон функционального зонирования

Функциональное зонирование территории Куртамышского района выполнено в пределах существующих границ района, установленных законом Курганской области «Об установлении границ муниципального образования Куртамышского района» от 14.10.2004 г. № 514.

При территориальном планировании Куртамышского района границы зон различного функционального назначения определены с учетом  границ:

1) населенных пунктов:

- существующих границ 20 муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Куртамышского района, территориально установленные и утвержденные отдельными законами Курганской области «Об установлении границ муниципальных образований …» от 14.10.2004 г. №№ с 516 по 535;

- проектной границы г. Куртамыша, установленной Генеральным планом, разработанным в 2008 г. ПК «Головной проектный институт Челябинскгражданпроект»;

- естественных границ природных объектов;

- территорий границ охранных зон (коридоров) магистральных инженерных коммуникаций и автомобильных дорог;

- территорий границ санитарной охраны промышленных предприятий и объектов;

- границ и характера землепользований, земельных участков и иных границ.

Функциональное зонирование территории Куртамышского района Курганской области указано на планово-картографическом материале – «Схема территориального планирования Куртамышского района Курганской области» (основной чертеж) М 1:50 000», Лист 1/1-4 в Части второй «Схемы территориального планирования Куртамышского района Курганской области», Раздел 3 настоящего проекта.

6.2.1.3. Выводы по функциональному зонированию территории

Материалы раздела «Функциональное зонирование территории Куртамышского района» являются основой для последующей разработки градостроительного зонирования — базового юридического инструмента регулирования отношений по поводу использования, строительного обустройства земельных участков и иных объектов недвижимости в условиях рынка, составляющей части «Правил землепользования и застройки территории района».

Материалы «Функционального зонирования территории Куртамышского района» позволяют путем разработки нормативно-правовых документов обеспечить:

- градостроительные регламенты для каждой территориальной зоны;

- условия формирования района в соответствии с персективой его развития и увеличения его экономического потенциала;

- баланс общественных интересов и частных инициатив;

- регулирование процесса землепользования, согласование интересов всех уровней (от Федерации до организаций и граждан);

- рациональное использование природных, экономических, рекреационных ресурсов и возможностей транспортной и инженерной инфраструктур;

- поддержание здоровья и благополучия населения;

- сохранение природной среды.

6.2.2. Оценка территории инженерно-строительных ограничений

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ в градостроительной документации «Схема территориального планирования Куртамышского района  Курганской области» указаны территории, в границах которых установлены ограничения на осуществление градостроительной деятельности.

На  территории района установлены следующие инженерно-строительные ограничения:

- территории зон охраны памятников природы, объектов культурного наследия, особо охраняемых территорий;

- санитарно-защитные зоны промышленных объектов и предприятий;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов;

- специальные зоны (охранные зоны коммуникаций и сооружений);

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - территории зон затопления и подтопления со стороны р. Куртамыш во время весенних паводков;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – возможных лесных пожаров;

- заболоченные, нарушенные территории.

Размеры зон инженерно-строительных ограничений приняты в соответствии требований действующих нормативно-правовых документов, приведены в Главе 5, Часть первая «Положения о территориальном планировании Куртамышского района Курганской области», Книга 2 «Охрана окружающей среды».

При принятии градостроительных решений по застройке территорий района следует руководствоваться Картой-схемой инженерно-строительных ограничений.

Строительные ограничения территории Куртамышского района указаны на планово-картографическом материале – «Схема планировочных ограничений М 1:100 000», Лист 4; «Схема инженерно-строительных ограничений М 1: 100 000», Лист 5; «Схема отображения результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов КС местного значения с результатами инженерных изысканий М 1:100 000», Лист 10 в Части второй «Схемы территориального планирования Куртамышского района Курганской области», Раздел 4  настоящего проекта.

Выводы

Градостроительной документацией «Схема территориального планирования Куртамышского района Курганской области» проведен анализ экологического состояния территории района, разработаны мероприятия по охране окружающей среды.

Мероприятия, разработанные градостроительной документацией,  направлены на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, сохранение окружающей природной среды и улучшение экологического состояния территории Куртамышского района, не приведут к необратимым изменениям в природной среде, не представляют угрозы для здоровья человека и обеспечивают повышение качества его жизни.

Схема территориального планирования предусматривает:

1. Сохранение территорий Природного комплекса.

2. Основная цель работы – разработка социально-ориентированного градостроительного документа – реализация которого предполагает формирование благоприятной среды жизнедеятельности.

Схема территориального планирования Куртамышского района Курганской области разработана на период до 2030 года.

Этапы реализации Схемы территориального планирования района, их сроки определяются органами местного самоуправления района исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в районе и области, и финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих государственных программ в части, затрагивающей территорию района.

Администрации Куртамышского района необходимо разработать План реализации градостроительной документации «Схема территориального планирования Куртамышского района Курганской области», являющийся основой для разработки конкретных целевых , отраслевых, инвестиционных программ, формирования годовых и среднесрочных планов в области градостроительства и социально-экономического развития территории района.

Публичные слушания по градостроительной документации «Схема территориального планирования Куртамышского района Курганской области»

В соответствии требований ст. 28 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, и в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, проведены публичные слушания по разработанной градостроительной документации  «Схема территориального планирования Куртамышского района Курганской области» с участием жителей, проживающих на территории района.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен уставом муниципального образования.

Население г. Куртамыша и Куртамышского района администрацией Куртамышского района  проинформировано по выполненной работе ОАО «ЧелябинскНИИгипрозем» – разработанной  градостроительной документации   «Схема территориального планирования Куртамышского района Курганской области»  в местном информационном  бюллетене «Куртамышский район: Официально»  от ___2011 г. №  (с указанием даты проведения публичных слушаний на ___ 2011 г., Приложение 15, Часть первая «Положения о территориальном планировании Куртамышского района Курганской области», Книга 1.

Градостроительная документация «Схема территориального планирования Куртамышского района Курганской области» рассмотрена и одобрена административной рабочей комиссией по организации и проведению публичных слушаний, согласована  главой Куртамышского района Курганской области.

Заключение о результатах публичных слушаний - распоряжение «Об итогах проведения публичных слушаний по разработанной градостроительной документации «Схема территориального планирования Куртамышского района Курганской области» от_____.2011 г. № ___ приведено в Приложении 16, Часть первая «Положения о территориальном планировании Куртамышского района Курганской области», Книга 1.

Список используемой литературы

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями от 22 июля, 31 декабря 2005 г., 3 июня, 27 июля, 4, 18, 29 декабря 2006 г., 10 мая 2007 г.).

2. СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласовании, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утверждена постановлением Госстроя РФ от 27.02.2003 г. № 27.

3. СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, утвержден постановлением Госстроя России от 25.08.1993 г. № 18-32.

4. СП 30-102-99. Свод правил по проектированию и строительству. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства, принят Госстроем России, постановление от 30.12.1999 г. № 94.

5. МДС 30-1.99. Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов.

6. СНиП 2.07.01-89 (2000 г.) Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (взамен СНиП 11-60-75).

7. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г.  № 136-ФЗ.

8. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

9. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

10. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № ФЗ-73. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». от 25.06.2002 г. № ФЗ-73.

11. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

12. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

13. Закон Курганской области от 27.12.2007 г. № 316 «Об административно-территориальном устройстве Курганской области».

14. Закон Курганской области от 04.12.2003 г. N 356 «О прогнозах, концепциях, программах социально-экономического развития и целевых программах Курганской области».

15. Закон Курганской области «Об установлении границ муниципального образования Куртамышского района» от 14.10.2004 г. № 514.

16. Закон Курганской области от 06.12. 2006 г. № 204 «О градостроительной деятельности в Курганской области».

17. Отдельные законы Курганской области «Об установлении границ муниципальных образований: Белоноговского, Большеберезовского, Верхневского, Долговского, Жуковского, Закомалдинского, Закоуловского, Камаганского, Каминского, Камышинского, Косулинского, Масловского, Нижневского, Обанинского, Пепелинского, Песьянского, Пушкинского, Советского, Угловского сельских советов, входящих в состав муниципального образования Куртамышского района» от 14.10.2004 г. №№ с 516 по 535.

18. Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 10.04.2007 г. № 149 «О разработке прогнозов, программ социально-экономического развития муниципальных образований Курганской области и паспортов муниципальных образований на соответствующий финансовый год».

19. Распоряжение Главы Куртамышского района от 16.05.2008 г. № 400-р «О разработке прогнозов и программ социально-экономического развития муниципальных образований Куртамышского района на очередной финансовый год и среднесуточную перспективу до 2011 года».

20. Программа социально-экономического развития Куртамышского района на 2009 год и среднесрочную перспективу до 2011 года.

Разработчики Программы: Комитет экономики и управления имуществом, управление сельского хозяйства, финансовый отдел, специалисты гуманитарной сферы, руководители предприятий и организаций различных форм собственности.

21. Инвестиционные проекты для внедрения и реализации основных мероприятий по выполнению Программы социально-экономического развития Куртамышского района на 2009-2011 годы.

22. Проект  Стратегии социально-экономического развития Куртамышского района до 2020 года.

23. Распоряжение Главы Куртамышского района Курганской области от 23.04.2009 г. № 2-р «О проведении Дней защиты от экологической опасности на территории Куртамышского района в 2009 г.».

24. Генеральный план города Куртамыша Курганской области, разработанный ПК «Головной проектный институт Челябинскгражданпроект», 2008 г.

25.  Распоряжение Главы Куртамышского района Курганской области от 20.03.2009 г. № 256-р «Об итогах проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана города Куртамыша».

26. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

27. СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-бытового назначения.

28. СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

29. СанПиНа 2.1.4.1074-01. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

30. СанПиН 2.1.5.980-00. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

31. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.1316-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

32. Гигиенические нормативы 2.1.5.1831-04. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водоемов. Ориентировочно допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения № 1 к ГН 2.1.5.1316-03.

33. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.1316-03. Ориентировочно допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (с изменениями от 4 февраля 2004 г.).

34. СанПиН 4630-88. Охрана поверхностных вод от загрязнения.

35. СНиП III-10-75. Благоустройство территории.

36. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (в ред. Изменения № 1)  утверждены Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 г. № 25 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

37.  Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, утверждены приказом Минприроды и Роскомзема РФ от 22.12.1995 г., № 525/67, г. Москва.

38. Постановление Правительства РФ «О порядке проведения государственной экспертизы градостроительной документации и проектов строительства РФ» от 29.10.93 г. № 18-41.

39. ВСН–32-82. Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации.

40. Доклад «Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области в 2008 году». Правительство Курганской области. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, г. Курган, 2009 г.

41. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) и Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-201 РД 153-34.0-03.150-00, утверждены постановлением Минтруда РФ от 5.01.2001 г. №3 и приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 г. № 163.

42. Правила охраны линий и сооружений связи РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 г. № 578.