ООО «С-Проект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
муниципального образования
Закомалдинский сельсовет
Куртамышского муниципального района
Курганской области

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ТОМ 2

Екатеринбург

2014 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Директор |  | И.В. Бурнатов |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | В.Г. Бурнатов |
| Главный архитектор проекта |  | В.В.Гущина |
| Инженер по водоснабжению и водоотведению |  | Л.И. Петрова |
| Инженер по электроснабжению |  | М.А. Первушин |
| Инженер по тепло- и газоснабжению |  | А.П. Осипов |
| Инженер по геоинформационным системам |  | В.С.Койструб |
| Редактор |  | Н.О. Возняк |

Содержание

Состав проектных материалов	5

Введение	6

1. Экономико-географическое положение	8

2. Природные условия и ресурсы	9

2.1. Климат	9

2.2. Гидрологическая характеристика. Водные ресурсы	10

2.3. Инженерно-геологическая характеристика, полезные ископаемые	14

2.3.1. Рельеф и геоморфология	14

2.3.2. Минерально-сырьевые ресурсы	14

2.4. Почвенно-растительные условия	15

2.4.1. Характеристика почв	15

2.4.2. Растительность	16

2.5. Особо охраняемые природные территории	18

2.6. Объекты культурного наследия	19

3. Планировочная структура и  функциональное зонирование территории	21

3.1. Планировочная структура	21

3.2. Функциональное зонирование	22

3.3. Зоны с особыми условиями использования территории	29

3.4. Предложения установлению границ населенных пунктов	40

4. Оценка демографического потенциала территории	42

4.1. Население. Современное состояние	42

4.2. Трудовые ресурсы. Современное состояние	43

4.3. Прогноз демографического развития	45

4.4. Прогноз занятости населения	47

5. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	50

5.1. Учреждения образования	50

5.2. Учреждения культуры	56

5.3 Учреждения здравоохранения	57

5.4. Объекты для занятий физической культурой и спортом	58

5.5. Административные учреждения, предприятия торговли,  общественного питания и бытового обслуживания	60

5.6. Обеспечение доступности  объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и мало-мобильных групп населения	63

5.7. Организация ритуальных услуг	64

6. Жилищный фонд	65

7. Потенциал основных отраслей экономики	70

8. Транспортная инфраструктура	76

9. Инженерная инфраструктура	83

9.1. Водоснабжение	83

9.2. Водоотведение	85

9.3. Теплоснабжение	86

9.4. Газоснабжение	90

9.5. Электроснабжение	92

9.6. Средства связи и коммуникаций	98

9.7. Санитарная очистка	99

10. Охрана окружающей среды	102

10.1. Охрана атмосферного воздуха	102

10.2. Охрана почвенного покрова	103

10.3. Охрана водных ресурсов	105

10.4. Озеленение территории	106

11. Основные факторы риска возникновения  чрезвычайных ситуаций	109

11.1. Основные факторы риска возникновения  чрезвычайных ситуаций природного характера	109

11.2. Основные факторы риска возникновения  чрезвычайных ситуаций техногенного характера	111

11.3. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	114

Технико-экономические показатели генерального плана	115

Приложение 1.	119

# Состав проектных материалов

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
|  | 1. Текстовые материалы |
|  | Генеральный план муниципального образования Закомалдинский сельсовет Куртамышского муниципального района Курганской области. Положение о территориальном планировании. Том 1 |
|  | Генеральный план муниципального образования Закомалдинский сельсовет Куртамышского муниципального района Курганской области. Обосновывающие материалы. Том 2 |
|  | 2. Графические материалы |
|  | Генеральный план муниципального образования Закомалдинский сельсовет Куртамышского муниципального района Курганской области. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1:25 000. |
|  | Генеральный план муниципального образования Закомалдинский сельсовет Куртамышского муниципального района Курганской области. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. М 1: 25 000. |
|  | Генеральный план муниципального образования Закомалдинский сельсовет Куртамышского муниципального района Курганской области. Карта функциональных зон. М 1: 25 000. |
|  | Генеральный план муниципального образования Закомалдинский сельсовет Куртамышского муниципального района Курганской области. Карта комплексной оценки и ограничений использования территории. М 1:25 000 |
|  | Генеральный план муниципального образования Закомалдинский сельсовет Куртамышского муниципального района Курганской области. Территории, подверженные риску возникновения ЧС. М 1: 25 000. |
|  | Генеральный план муниципального образования Закомалдинский сельсовет Куртамышского муниципального района Курганской области. С.Закомалдино. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1: 6 000. |
|  | Генеральный план муниципального образования Закомалдинский сельсовет Куртамышского муниципального района Курганской области. С.Закомалдино. Карта функциональных зон. М 1:6 000. |
|  | Генеральный план муниципального образования Закомалдинский сельсовет Куртамышского муниципального района Курганской области. С.Закомалдино. Карта комплексной оценки и ограничений использования территории. М 1:6 000. |
|  | Генеральный план муниципального образования Закомалдинский сельсовет Куртамышского муниципального района Курганской области. Д.Стрижово. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1: 4 000. |
|  | Генеральный план муниципального образования Закомалдинский сельсовет Куртамышского муниципального района Курганской области. Д.Стрижово. Карта функциональных зон. М 1:4 000. |
|  | Генеральный план муниципального образования Закомалдинский сельсовет Куртамышского муниципального района Курганской области. Д.Стрижово. Карта комплексной оценки и ограничений использования территории. М 1:4 000. |
|  | 3. Электронные материалы |
|  | Тексты томов 1 и 2 в формате Word, иллюстративные материалы в формате Jpg и MapInfo |

# Введение

Проект генерального плана муниципального образования сельского поселения Закомалдинский сельсовет Куртамышского муниципального района Курганской области (далее – Проект) разработан в соответствии с муниципальным контрактом № 25-ОАЭФ от 12.11.2013, заключенным между администрацией Куртамышского муниципального района и ООО «С-Проект».

Подготовка проекта генерального плана осуществлена применительно ко всей территории Закомалдинского сельсовета в границах, определенных Законом Курганской области от 14 октября 2004 г. N 521 «Об установлении границ муниципального образования Закомалдинского сельсовета, входящего в состав муниципального образования Куртамышского района».

Работы осуществлялись в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Региональных нормативов градостроительного проектирования Курганской области.

В проекте учтены положения схемы территориального планирования Российской Федерации, схемы территориального планирования Курганской области, схемы территориального планирования Куртамышского муниципального района Курганской области; стратегии, программы социально-экономического развития федерального, областного и муниципального уровней; ведомственные и статистические материалы.

Основной целью генерального плана Закомалдинского сельсовета, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, является обеспечение устойчивого развития территории на основе территориального планирования и функционального зонирования.

Устойчивое развитие территорий предполагает обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Для достижения поставленной цели в рамках генерального плана решались следующие задачи:

- выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их решения на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

- определение основных направлений и параметров пространственного развития сельского поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

- создание электронной основы проекта генерального плана сельского поселения с учетом новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план является основополагающим документом для разработки Правил землепользования и застройки, проектов планировки и застройки населенных пунктов, осуществления перспективных и первоочередных программ развития инженерной инфраструктуры, сохранения, развития и охраны территорий природного комплекса, а также развития жилых, производственных, общественно-деловых и других территорий.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Для разработки карт использовались материалы ранее выполненных топографических съемок масштаба 1:10 000, переданные администрацией Куртамышского муниципального района.

Проект генерального плана Закомалдинского сельсовета разработан на следующие проектные периоды:

исходный год – 2013 г.,

I этап (первая очередь) – 2017 г.;

II этап (расчетный срок) – 2022 г.;

III этап – прогноз на 25–30 лет, перспектива.

# 1. Экономико-географическое положение

Закомалдинский сельсовет входит в состав Куртамышского муниципального района Курганской области, располагается на севере района. Граничит на юге с г.Куртамыш, на западе –с Масловским сельсоветом, на востоке и юге – с Пушкинским сельсоветом Куртамышского муниципального района, на севере – с Юргамышским муниципальным районом.

Границы муниципального образования Закомалдинский сельсовет определены Законом Курганской области от 14 октября 2004 г. N 521 «Об установлении границ муниципального образования Закомалдинского сельсовета, входящего в состав муниципального образования Куртамышского района».

Площадь сельсовета определена картометрическим методом и равна 123 км2, что составляет 3,1% от площади Куртамышского муниципального района. Административным центром муниципального образования является село Закомалдино. На территории образования расположены 2 населённых пункта, в которых по состоянию на 01.01.2013 г. проживает 636 постоянных жителей. Плотность населения – 5,2 человек на км2.

Главная планировочная ось Закомалдинского сельсовета пролегла вдоль автодороги «Закомалдино – Таволжанка – Пепелино», пересекающей территорию сельсовета с востока на запад. На главной планировочной оси находятся оба населенных пункта Закомалдинского сельсовета – с.Закомалдино и д.Стрижово. Помимо этого, территорию сельсовета пересекает автомобильная дорога «Байкал» – Юргамыш – Куртамыш», соединяющая территорию сельсовета с районным центром г.Куртамышем и с соседний районом – Юргамышским.

Основу экономики сельсовета составляет сельское хозяйство и сфера образования и культуры.

# 2. Природные условия и ресурсы

## 2.1. Климат

Расположение Курганской области в глубине континента определяет ее климат как континентальный. Область удалена от теплых морей Атлантического океана, отгорожена с запада Уральским хребтом, находится близко от материка, совершенно открыта с северной стороны и очень мало защищена с юга. На территорию области легко проникают как арктические холодные массы, так и теплые сухие – из степей Казахстана, что ведет к неустойчивым метеорологическим условиям. Большое влияние на климат оказывают континентальные воздушные массы умеренных широт, приходящие из Восточной Сибири.

Территория Куртамышского района характеризуется континентальным климатом, который формируется под воздействием азиатского антициклона и южных циклонов, перемещающихся с Черного и Каспийского морей. Летом в связи с прогревом подстилающей поверхности и значительным испарением возрастает роль конвекции.

По агроклиматическому районированию области территория Куртамышского района расположена во 2-ой и 4-ой агроклиматической лесостепной зоне, которая имеет характеристики, свойственные лесостепной зоне Западно-Сибирской низменности.

Среднемесячная температура июля, самого теплого месяца +19○С. Самая низкая температура отмечается в январе, среднемесячная температура –17,7○С.

Абсолютный минимум температур –49○С. Абсолютный максимум +41○С.

Средняя дата первого заморозка отмечается 14 сентября, последнего – 23 мая.

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 113 дней.

Рассматриваемая территория относится к зоне недостаточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 344 мм, в том числе за вегетационный период выпадает 190–230 мм. Максимум приходится на теплый период года (июль) – 55 мм, минимум – в феврале – 13 мм. В холодный период осадков выпадает в 2,5 раза меньше (94 мм), чем в теплый период (250 мм).

Продолжительность теплого сезона составляет в среднем около 200 дней.

Из общего количества осадков, выпадающих за год, 20–30% составляют твердые осадки, содержащие основные запасы воды. Твердые осадки образуют устойчивый снежный покров, который устанавливается 8 ноября и держится до 10 апреля.

В марте максимальная высота снежного покрова достигает 29 см. Число дней со снежным покровом составляет 161 день.

Максимум относительной влажности приходится на декабрь – 82%, минимум наблюдается в мае – 59%.

Ветровой режим на территории формируется под влиянием основных циклонов и антициклонов, стационирующих над Северной Атлантикой и над континентом Европы.

В целом за год преобладают ветры западных и юго-западных направлений, наибольшую повторяемость они обнаруживают в теплый период года 
(IV–X), наименьшую повторяемость во все сезоны года имеют ветры северо-восточных и восточных направлений.

Среднегодовая скорость ветра 3,2 м/с. Самые большие скорости ветра наблюдаются весной, в мае (4 м/с), наименьшие – в августе (2,6 м/с).

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наносящим ущерб сельскому хозяйству, относятся метели и туманы.

Природно-климатические условия Куртамышского района менее благоприятны для ведения сельскохозяйственного производства по сравнению с северо-западной зоной Курганской области из-за низкого количества осадков – 190–230 мм, выпадающих в период вегетации растений.

Климатические условия района для территориального планирования не вызывают планировочных ограничений:

- территория относится к строительной зоне I В;

- расчетная температура самой холодной пятидневки –37○С;

- продолжительность отопительного периода – 216 дней;

- максимальная глубина промерзания почвы – 100 см;

- умеренная зима обуславливает наличие необходимой теплозащиты зданий и сооружений.

## 2.2. Гидрологическая характеристика. Водные ресурсы

На территории Куртамышского района протекают реки: Тобол, Куртамыш, Ик, Чесноковка, Березовка, Доновка, Чернореченская, Степная, Талица.

Речная сеть на территории Закомалдинского сельсовета не развита – по территории сельсовета протекает один ручей.

На территории Закомалдинского сельсовета, как и в целом по району, имеются озера – Закомалдино, Камышное, Займище, также есть болота – Стрижково, Кругленькое.

Водные объекты имеют рыбохозяйственное значение, являются объектами отдыха для населения.

Гидрологические условия

По гидрогеологическим условиям Куртамышский район относится к Тобольскому артезианскому бассейну, расположен в южной его части.

В гидрогеологической структуре наблюдается этажное расположение водоносных горизонтов и комплексов, разделенных слабопроницаемыми толщами, образующих в совокупности гидравлическую систему с внутренними связями между собой.

В пределах района выделены следующие водоносные горизонты:

- грунтовые воды четвертичных аллювиальных отложений;

- олигоцен-плиоценовый водоносный комплекс;

- опорадически обводненная толща диатолитов ирбитской свиты;

- нижне-эоценовый водоносный горизонт;

- водоносный комплекс отложений мела;

- подземные воды палеозойских пород.

Нижне-эоценовый водоносный горизонт имеет повсеместное распространение в районе и является основным источником добычи подземных вод для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов.

Горизонт имеет двухслойное строение, верхняя часть сложена опоками и песчаниками, нижняя – преимущественно напорными плывунами.

Воды напорные, средняя величина напора 90–95 м. Мощность водовмещающих пород изменяется от нескольких метрах в местах выхода на поверхность до 80 м, среднее значение составляет 30–35 м.

Минерализация грунтовых вод от 1 до 5 г/л. Модуль прогнозных эксплуатационных запасов от 0,12 до 0,3 л/сек/км2.

Подземные воды приурочены к коренным четвертичным отложениям. Водовмещающими породами являются разнозернистые пески, супеси.

Мощность горизонта непостоянна и колеблется от 1 м и менее до 3–10 м.

Глубина залегания уровня грунтовых вод в пределах пойм водных объектов не превышает 1–1,5 м, на надпойменных террасах изменяется от 2–4 
до 8–10 м от поверхности земли.

Водоносный горизонт дренируется водными объектами, о чем свидетельствуют ключи, родники и мочажины, наблюдаемые по берегам рек, водотоков. Дебиты наиболее водообильных ключей изменяются от 0,25–0,5 до 4,6 л/с.

Химический состав подземных вод пестрый. Преобладают гидрокарбонатные и хлоридно-гидрокарбонатные воды с минерализацией до 1 г/л.

Грунтовые воды обладают слабой и средней степенью сульфатной агрессивности к особо плотному бетону на портландцементе. Ввиду малой обеспеченности, малой мощности и возможности поверхностного загрязнения, аллювиальный водоносный горизонт не рекомендуется для водоснабжения.

Водоносный горизонт, связанный с породами неогена, носит спорадический характер. Водосодержащими являются линзы и прослои песков небольшой мощности, залегающие в толще глин. Мощность прослоев колеблется от сантиметров до нескольких метров. Воды напорные. Водообильность горизонта незначительная. Дебит скважин не превышает 0,3 л/с.

Воды гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, как правило, пресные. Воды используются для индивидуального водоснабжения.

Водоносный горизонт, приуроченный к трещиноватым опокам серовской свиты палеогена, залегает на глубине 40–80 м от поверхности земли. Мощность горизонта изменяется от 10–20 м.

Опоковый водоносный горизонт напорный, величина напора достигает 35–50 м. Водообильность горизонта пестрая и зависит от трещиноватости и мощности опок.

По химическому составу воды хлоридно-натриевые. Содержание железа достигает 2,8 мг/л, общая жесткость равна 5,8–7,8 мг-экв./л.

Несмотря на повышенную минерализацию воды, опоковый водоносный горизонт используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоснабжения отдельных промышленных предприятий.

Гидрогеологические условия на основной территории района характеризуются развитием подземных вод с повышенной минерализацией с залеганием УГВ на глубине более 2 м от поверхности земли. Уровень грунтовых вод имеет большую амплитуду сезонных колебаний.

Использование подземных вод для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения на перспективу может быть решен после проведения детальных поисково-разведочных гидрогеологических работ на участках, где минерализация подземных вод до 1,5 г/л.

Основная часть территории Куртамышского района по инженерно-геологическим и гидрогеологическим условиям благоприятна для территориального планирования и строительства.

На территории с.Закомалдино были проведены инженерно-геологические изыскания (материалы представлены по инженерно-геологическим изысканиям для объекта «Схема планировки и застройки с. Закомалдино к-за им. Тимирязева Куртамышского района Курганской области», выполненным Курганской экспедицией института «Средволгогипроводхоз», г. Курган, 1970 г.).

В геологическом отношении территория населенного пункта с. Закомалдино сложена породами четвертичного и неогенового возраста, представленные глинами, суглинками, песками и супесью.

Глины – от полутвердой до мягкопластичной и суглинки от твердой до мягкопластичной консистенции с включением карбонатов, ожелезнений, частично марганца.

Супеси и пески – мелкозернисты, от маловлажных до влажных. Грунты на площадке планировки пучинистые.

Таблица 2.2.1. Физико-механические свойства грунтов на территории с.Закомалдино

| Средние показатели | Единицы измерения | Суглинок | Глина |
| --- | --- | --- | --- |
| Влажность | % | 22,9 | 13,8 |
| Удельный вес | г/см3 | 2,69 | 2,65 |
| Объемный вес | г/см3 | 2,02 | 2,08 |
| Пористость | % | 41,79 | 31,32 |
| Коэффициент пористости | 0,62 | 0,456 |
| Число пластичности | 12,2 | 6,8 |

Водовмещающими породами являются суглинки и глины четвертичного и неогенового возраста, содержащие карбонатные, железистые, редко марганцевые конкреции.

В целях водоснабжения на территории населенного пункта с. Закомалдино можно использовать водоносные горизонты:

1) Водоносный горизонт, приуроченный к прослоям и линзам песков среди глин и суглинков четвертичного возраста, залегает на глубине от 1–2 
до 3–3,5 м. Общая мощность водоносных прослоев небольшая, распространение локальное.

По характеру режима и питания воды представляют типичную верховодку. По степени минерализации воды пресные и слабо солоноватые.

Установившийся уровень грунтовых вод в зависимости от рельефа колеблется от 2 до 4,7 м.

Для питьевого водоснабжения рекомендуется использовать грунтовые воды четвертичных отложений.

Незначительный дебит водоносного горизонта позволяет использовать его в целях индивидуального водопотребления.

2) Водоносный горизонт трещиноватых кремнистых опок в породах нижнего и среднего эоцена имеет сплошное распространение, вскрывается артезианскими скважинами, пройденными на территории с. Закомалдино. Глубина залегания по данным пробуренных скважин составляет 120–130 м.

Грунтовые воды опокового горизонта характеризуются значительным напором, статистический уровень воды в скважинах составляет 13–15 м. Дебит водоносного горизонта составляет 1 л/сек при понижениях уровня на 10–15 м.

По степени минерализации грунтовые воды опокового горизонта повышенная, характеризуются сухим остатком от 3–4 г/л.

По химическому составу грунтовые воды относятся к хлоридно-сульфатно-натриевому типу.

По химическому составу воды водоносного горизонта трещиноватых кремнистых опок эоценового возраста не соответствует санитарным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Грунтовые воды водоносного горизонта в трещиноватых опоках эоценового возраста рекомендуется использовать для целей хозяйственного и технического водоснабжения.

Грунтовые воды по содержанию сульфатов агрессивны по отношению к бетонам на не сульфатостойких марках цемента.

## 2.3. Инженерно-геологическая характеристика, полезные ископаемые

### 2.3.1. Рельеф и геоморфология

Территория Куртамышского района расположена в юго-западной части Западно-Сибирской низменности, переходящей в юго-восточное Предуралье, представляет собой равнинную лесостепную полосу с незначительными колебаниями абсолютных отметок.

Поверхность района характеризуется слабоволнистым мало расчлененным рельефом, изрезанным замкнутыми чашеобразными западинами.

Уклоны пахотных массивов в основном до 1°.

В геоморфологическом отношении выделяются долины рек, поймы и надпойменные террасы, водораздельные плато.

Поверхности террас ровные, частично заболоченные, изрезаны мелкими озерками.

Переход надпойменных террас в водораздельное плато фиксируется в рельефе довольно крутыми склонами высотой 5–10 м, часто прорезанными оврагами и промоинами.

Природным богатством является плодородная земля. Куртамышский район расположен в южной части территории области, в зоне целинных степей, ныне распаханные.

### 2.3.2. Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база Куртамышского района представлена значительными запасами полезных ископаемых, используемых в строительной индустрии: строительного камня, кирпичных и керамзитовых глин, песков строительных и песчано-гравийных пород.

Согласно Схеме территориального планирования (ОАО «ЧелябинскНИИгипрозем», Челябинск, 2009 г.), в недрах района содержатся железные руды, глины для различного применения, титан и цирконий, высокощелочные иловые грязи, пресные подземные воды.

На территории Закомалдинского сельсовета месторождений полезных ископаемых нет.

## 2.4. Почвенно-растительные условия

### 2.4.1. Характеристика почв

Территория Куртамышского района расположена в лесостепной почвенно-климатической зоне, на водоразделе рек Тобол и Куртамыш.

Особенности климата, растительности, грунтового и поверхностного увлажнения связаны с рельефом местности и почвообразующими породами.

Почвообразовательный процесс идет по черноземному типу – все слабоповышенные и плоские равнины заняты черноземами выщелоченными и солонцеватыми, а также серыми лесными оподзоленными почвами.

Нижние части пологих склонов сформированы черноземами солонцеватыми в комплексе с солонцами, лугово-солончаковатыми почвами и другими.

Преобладающими почвами являются выщелоченные черноземы и солонцеватые черноземы – 45%. Значительное распространение имеют серые лесные оподзоленные почвы – 14,9%.

Основное распространение на территории района имеют выщелоченные черноземы, залегающие крупными контурами на пологих склонах, слабо повышенных равнинах, по механическому составу относятся к суглинистым и легкосуглинистым. Наиболее плодородные почвы, обладающие лучшими агротехническими свойствами, являются продуктивными для сельскохозяйственного использования – под пашню.

Черноземы солонцеватые имеют также повсеместное распространение, приурочены крупными контурами к нижним частям пологих склонов.

Сельскохозяйственное использование – под пашню, сенокосы, выгон.

Серые лесные оподзоленные почвы приурочены к слегка волнистой равнине и ее склонам.

Приболотные и приозерные понижения занимают солонцеватые (3,1%) и луговые почвы (4,7%), солончаки (1,3%) и солонцы (16,7%). В пойме р. Тобол сформировались аллювиальные почвы.

Луговые почвы представлены двумя подтипами почв:

- лугово-солончаковыми, распространенные в приболотных и приозерных понижениях с близким залеганием уровня грунтовых вод, используются под сенокосы и пастбища;

- луговыми, залегающие в пойме р.Тобол, используются под сенокосы.

Болотные почвы на территории района имеют незначительное распространение – 3,5%, приурочены к западинам различных форм и размеров с избыточным увлажнением, подразделены на болотно-солончаковые и лугово-болотные.

Болотные почвы отличаются плохими химическими и физическими свойствами, нуждаются в коренном улучшении, в первую очередь в осушении, путем отвода избыточных поверхностных вод и понижения уровня грунтовых вод. Для сельскохозяйственного развития значения не имеют.

Выводы:

1. Почвенные условия на основной части территории имеют благоприятные условия для сельскохозяйственного использования и развития сельскохозяйственного производства.

2. Для повышения естественного плодородия почв необходимо систематическое проведение основных агротехнических мероприятий:

- снегозадержание и накопление влаги на полях;

- внесение органических удобрений;

- на основе физико-химических анализов почв проводить внесение минеральных удобрений по рекомендованным региональным нормам внесения;

- гипсование солонцов и солонцеватых почв;

- проведение культурно-технических работ на почвах, занятых естественными кормовыми угодьями.

### 2.4.2. Растительность

Леса на территории Закомалдинского сельсовета относятся к лесам I группы (защитные леса, выполняющие природные функции защиты, используются в рекреационных, санитарно-гигиенических и оздоровительных целях).

Лесные насаждения состоят в основном из сосновых боров, березовых колков, являются зеленой зоной, естественными очистителями воздушной среды сельских поселений, зоной отдыха и рекреации населения, излюбленными местами сбора ягод и грибов.

В состав основных лесообразующих пород входят породы хвойных насаждений (сосна, ель) и мягколиственных (береза, осина, тополь; кустарниковых: рябина, черемуха, ива и др).

В лесах и зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций.

Использование лесов осуществляется на основании договоров с физическими и юридическими лицами по видам: в целях заготовки древесины; для осуществления рекреационной деятельности; для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработки полезных ископаемых; для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов.

Основной вид использования лесов в Куртамышском районе, и, в частности, в Закомалдинском сельсовете – заготовка древесины и для целей рекреации.

В фауне Куртамышского района сочетаются лесные, степные и лесостепные виды животных.

Исследования, проведенные на территории области, а также охватывающие территорию Куртамышского района, подтверждают наличие 55 видов млекопитающих, 286 видов птиц, 5 видов рептилий, 9 видов амфибий, 27 видов рыб, 2100 видов беспозвоночных.

На территории Куртамышского района развита охота (по лицензиям). К охотничьим животным относятся 14 видов пушных зверей, 3 вида копытных, 37 видов птиц: тетеревиных – 5; водоплавающих – 21; куликов – 11.

Контроль над состоянием популяций охотничьих животных и планирование их изъятия осуществляется в ходе государственного мониторинга объектов животного мира, основным видом которого являются учеты численности по вилам и группам видов объектов охоты на всей территории области.

Среди диких животных встречаются: кабан, волк, лось, лисица, куница, горностай, белка, корсак, рысь, хорь, косуля, колонок, заяц-беляк, заяц-русак, азиатский бурундук, краснощекий суслик.

Охраной и воспроизводством диких животных заняты егеря. По данным зимнего маршрутного учета (ЗМУ) численность кабана в 2008 г. по сравнению с 2007 г. выросла на 50%. Это связано с проведением пользователями животным миром интенсивной подкормки в течение всего снежного периода, благоприятными условиями зимовки наличием достаточных площадей свойственных угодий.

Фауна птиц: куропатка белая, куропатка серая, рябчик, тетерев, кулик.

На территории Куртамышского района обитает русская выхухоль – вид птиц, включенный в Красную книгу Международного союза охраны природы, красные книги РФ и Курганской области.

Растительная флора Куртамышского района, как и в целом Курганской области, относится к структуре флоры Зауралья, в которой многочисленными являются 23 семейства, каждое из которых насчитывает более 10 видов.

К ведущим семействам растительной флоры Зауралья отнесены: Астровые, Мятликовые, Бобовые, Осоковые, Капустовые, Гвоздичные, Розовые, Лютиковые, Маревые, Норичниковые, Яснотковые, Сельдерейные, Гречишные, Ятрышниковые, Бурачниковые, Ивовые, Рдестовые, Фиалковые, Кипрейные, Мареновые, Ситниковые, Подорожниковые, Молочайные.

Наиболее актуальным научно-прикладным аспектом изучения региональной флоры является разработка мер по сохранении редких и нуждающихся в охране видов, растительных сообществ и природных комплексов мест обитания редких видов.

По итогам научно-исследовательских работ, проведенных в ходе флористических обследований территории области (2002 г.) в Красную книгу Курганской области дополнительно включено 23 объекта растительного мира.

Наиболее мало видными семействами в Красной книге являются: Ятрышниковые, Бобовые, Лютиковые, Мятликовые, Астровые, Осоковые, Гвоздичные, Маревые, Норичниковые, Гречишные, Ивовые, Фиалковые, Подорожниковые, Молочайные, Яснотковые.

## 2.5. Особо охраняемые природные территории

Актуальность создания системы особо охраняемых природных территорий в пределах Курганской области обусловлена обострением экологической ситуации. В результате интенсивной хозяйственной деятельности произошли глубокие изменения природной среды, что в конечном итоге ведет к потере природного равновесия природно-ресурсного потенциала, генетической целостности и устойчивости ландшафтов.

Выходом из данной ситуации может быть создание сети полноценных природоохранных территорий и объектов, компенсирующих антропогенное воздействие и стабилизирующих экологическое состояние в регионе. Создание системы ООПТ – единственно возможный путь сохранения генофонда региона, включающего как типичные, так и уникальные природные системы.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решением органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Федеральный закон № 33 от 15.02.1995г. регулирует отношения в области организации, охраны и использования ООПТ.

Организация и функционирование сети ООПТ должны  рассматриваться в тесном взаимодействии и решении трех основополагающих задач:

- поддержание фундаментальных экологических процессов и жизнеобеспечивающих систем (сохранение и регенерация почв, круговорот питательных веществ, восстановление и рост численности животных и т.д.), от которых  зависит качество природной среды и, в конечном  счете, выживание человека;

- сохранение генетического разнообразия фауны и флоры, от чего зависит функционирование многих природных процессов и жизнеобеспечивающих систем;

- обеспечение устойчивости биологических видов и экосистем в соответствии с научными и практическими критериями их рационального использования и воспроизводства.

На особо охраняемых природных территориях осуществление хозяйственной деятельности ведется в соответствии с установленным режимом особой охраны. Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 11.01.2013 г. № 22 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения» утвержден полный перечень ООПТ регионального значения.

На территории Закомалдинского сельсовета нет ООПТ.

## 2.6. Объекты культурного наследия

Культурное наследие на территории Курганской области в последние десятилетия активно исследуется. Выявленные при этом объекты археологии, архитектуры и градостроительства, истории и монументального искусства учитываются, описываются и ставятся под государственную охрану. Серьезной проблемой является неудовлетворительное состояние большинства памятников: аварийное или предаварийное – памятников архитектуры, угрожающее гибелью при хозяйственной деятельности – памятников археологии. Во многом это усугубляется отставанием в определении и должном закреплении границ территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и предмета их охраны.

Согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Земельным  кодексом РФ земли объектов культурного наследия отнесены к землям особо охраняемых территорий и объектов (территории историко-культурного назначения) и должны использоваться в особом режиме. Любая деятельность, не соответствующая установленному режиму, законом не допускается. Установление, порядок и режим охраны возложен на уполномоченные государственные органы.

В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.

На территории Закомалдинского сельсовета расположен храм Вознесения Господня, который находится в процессе внесения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Таким образом, объекты культурного наследия местного (муниципального) и областного значения, поставленные на государственный учет в установленном порядке, на территории Закомалдинского сельсовета отсутствуют.

# 3. Планировочная структура и 
функциональное зонирование территории

## 3.1. Планировочная структура

Градостроительная организация территории поселения характеризуется двумя важнейшими составляющими – планировочной структурой и зонированием территории. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных территорий, основных планировочно-композиционных узлов.

Решения генерального плана направлены на укрепление связей внутри территории поселения, рациональное использование природных ресурсов, создание наиболее благоприятных условий для проживания населения, организацию промышленного и сельскохозяйственного производства с учетом охраны окружающей природной среды.

Пространственная организация (планировочная структура) любого объекта территориального планирования может быть представлена в виде ее модели – системы определенным образом взаимосвязанных точечных, линейных и планарных компонентов графического изображения этого объекта: планировочных центров, осей, районов и зон.

Планировочные центры и планировочно-коммуникационные оси образуют пространственный каркас территории, который оказывает определяющее влияние на характер ее развития. Планировочно-коммуникационные оси создаются вдоль транспортных коридоров (железных и автомобильных дорог, речных долин). Вдоль планировочно-коммуникационных осей группируются населенные пункты, зоны экономической активности.

Большая часть территории Закомалдинского сельсовета занята землями сельскохозяйственного назначения – они занимают 59,7% территории. Земли лесного фонда занимают 31,7% территории. Земли населенных пунктов относятся к зоне градостроительного использования.

Главная планировочная ось Закомалдинского сельсовета пролегла вдоль автодороги «Закомалдино – Таволжанка – Пепелино», пересекающей территорию сельсовета с востока на запад. На главной планировочной оси находятся оба населенных пункта Закомалдинского сельсовета – с.Закомалдино и д.Стрижово.

В проектируемый период и в перспективе главная планировочная ось сохранит свои функции.

Территорию Закомалдинского сельсовета также пересекает автомобильная дорога «Байкал» – Юргамыш – Куртамыш», соединяющая территорию поселения с районным центром г.Куртамышем и с соседний районом – Юргамышским. Дорога проходит по территории поселения с севера на юг.

Село Закомалдино является главным планировочным и административным центром сельсовета. Здесь на расчетный срок планируется не просто сохранить, но развить систему межселенного обслуживания населения, а также способствовать созданию производственных предприятий среднего и мелкого бизнеса, специализирующихся в области сельского хозяйства.

Основной тенденцией изменения планировочной структуры сельского поселения является процесс депопуляции малых населенных пунктов. Малые населенные пункты практически не имеют объектов производственной, инженерной и социальной инфраструктуры, что значительно снижает их привлекательность в качестве мест постоянного проживания.

Населенные пункты сельского поселения формировались в течение достаточно продолжительного времени в местах традиционного расселения, как правило, связанного с сельским хозяйством. В связи с прекращением или значительным уменьшением объемов сельскохозяйственного производства происходит активный отток населения за пределы сельского поселения и района, что приводит к значительным потерям потенциала населенных пунктов и их деградации, вплоть до полного исчезновения.

В проектируемый период основу системы расселения муниципального образования Закомалдинский сельсовет должно составить, как и в настоящее время, с. Закомалдино. Село наиболее удачно расположено к местам приложения труда, имеют сложившуюся инфраструктуру обслуживания.

Исходя из вышеперечисленных положений, проектом выделяются две группы населенных пунктов, имеющих различия в направлениях их дальнейшего развития:

1. Развиваемые населенные пункты. Эти населенные пункты имеют базу для дальнейшего экономического развития. В них предусматривается размещение нового капитального жилищного строительства и различных промышленных и обслуживающих предприятий и учреждений (переработки сельхоз и лесного сырья, стройиндустрии, бытового обслуживания и др.), а также связанные с этим расширение и реконструкция инженерного оборудования.

2. Сохраняемые населенные пункты. Для этих населенных пунктов экономическая база развития ко времени проектирования не выявлена. В них предлагается осуществление капитального текущего ремонта, индивидуального жилищного строительства.

## 3.2. Функциональное зонирование

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Функциональное зонирование проводится с учетом сложившегося использования территории на основании комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на выделение отдельных участков территории, для которых рекомендуются различные виды и режимы хозяйственного использования.

Настоящим проектом территория сельсовета подразделена на функциональные зоны, выделяемые по преимущественному признаку использования земли и объектов недвижимости. На карте функционального зонирования показаны виды зон по функциональному назначению с отображением параметров их планируемого развития на перспективу.

Учитывая современные требования к функциональному зонированию, а также в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. № 19, в границах сельского поселения выделены следующие зоны:

- Зона градостроительного использования включает территории сельских населенных пунктов.

- Зона производственного использования предназначена для размещения промышленных и производственно-складских объектов, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов и требующих организации санитарно-защитных  зон шириной более 50 м.

В составе функциональной зоны допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в ней предприятия и другие объекты.

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон подлежит озеленению и  не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

3. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры территории, предназначенные для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны. Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

4. Зона сельскохозяйственного использования  – территории, занятые сельскохозяйственными угодьями, предназначенные для деятельности сельскохозяйственных предприятий, фермерских и личных подсобных хозяйств, садоводства и огородничества.

5. Зона рекреационного назначения – территории, предназначенные для краткосрочного и длительного отдыха населения, занятий физкультурой, оздоровительно-профилактических мероприятий, работы с детьми.

В состав функциональных зон рекреационного назначения могут включаться участки в границах территорий, занятых городскими лесами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

6. Зона специального назначения –  территории, используемые или предназначенные для размещения кладбищ, скотомогильников, мест компостирования ТБО.

Помимо территории сельсовета настоящим Проектом проведено функциональное зонирование территории сельских населенных пунктов с выделением следующих видов зон:

- Жилая зона (Ж) предназначена для преимущественного жилищного строительства в границах населенного пункта. В этой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, коммунальных, промышленных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Целевое назначение: проживание населения в сочетании с ведением подсобного хозяйства на приусадебном участке или отдыхом. Допускается размещение индивидуальных гаражей на придомовом участке на 1–2 автомашины, гостевых автостоянок, объектов социально-бытового и культурного обслуживания населения, детских площадок, площадок отдыха.

- Общественно-деловая зона (О) – территории, застроенные или предназначенные для застройки преимущественно административными, финансовыми, деловыми, культурно-бытовыми, торговыми, медицинскими, учебными, спортивными, рекреационными и иными общественными зданиями и сооружениями.

Целевое назначение: формирование разнообразных объектов местного значения, связанных с удовлетворением периодических потребностей сельского населения в обслуживании. Допускается размещение детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, детских игровых площадок. На территории общественно-деловой зоны могут размещаться жилые дома, гостиницы, автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей, объекты коммунального хозяйства.

- Зона производственного использования (П) предназначена для размещения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, производственно складских объектов, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов и требующих организации санитарно-защитных зон.

Целевое назначение: размещение производственных и коммунально-складских объектов различных классов вредности в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной территории. Допускается размещение: административно-хозяйственных, деловых и общественных учреждений; магазинов оптовой и мелкооптовой торговли; предприятий автосервиса; сооружений для хранения транспортных средств; учреждений жилищно-коммунального хозяйства; ветлечебниц; пожарных частей; объектов бытового обслуживания.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) предназначена для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (в т.ч. улично-дорожная сеть).

- Зона сельскохозяйственного использования (Сх) – территории, предназначенные для ведения личных подсобных хозяйств, занятий садоводством и огородничеством в границах населенного пункта.

- Зона рекреационного назначения (Р) – парки, скверы, озелененные территории общего пользования, используемые в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения и занятий физкультурой и спортом, работы с детьми.

- Зона специального назначения (Сп) – территории специального назначения, связанные с захоронениями.

Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон должны соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам. Данные положения являются базой для последующей разработки правил землепользования и застройки.

Таблица 3.2.1. Параметры функциональных зон, выделенных на территории муниципального образования Закомалдинский сельсовет

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2012 г.) | Расчетный срок (2022 г.) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
|  | Зона градостроительного использования | 894,09 | 7,27 | 924,8 | 7,52 | Жилищное строительство; Строительство объектов спортивного, коммунально-бытового, рекреационного назначения. |
|  | Зона производственного использования | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 17,81 | 0,14 | 17,81 | 0,14 | Развитие объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | 7340,35 | 59,69 | 7309,64 | 59,44 | Развитие сельскохозяйственного производства. |
|  | Зона специального назначения (Сп) | 1,7 | 0,01 | 1,7 | 0,01 |  |
|  | Земли лесного фонда | 3894,75 | 31,67 | 3894,75 | 31,67 |  |
|  | Земли водного фонда | 149,2 | 1,21 | 149,2 | 1,21 |  |
|  | Зона рекреационного назначения (не включается в общую сумму) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО: | 12297,9 | 100,00 | 12297,9 | 100,00 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

Таблица 3.2.2. Параметры функциональных зон, выделенных на территории с. Закомалдино

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2012 г.) | Расчетный срок (2022 г.) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
|  | Жилая зона (Ж) | 95,30 | 17,74 | 100,80 | 18,77 | Жилищное строительство; строительство объектов спортивного, коммунально-бытового назначения. |
|  | Жилая зона (Ж) планируемая | 5,5 | 1,02 | 0 | 0,00 |  |
|  | Общественно-деловая зона (О) | 3,97 | 0,74 | 4,48 | 0,83 | Строительство здания школы-детского сада на 150 мест. Строительство объектов социально-бытового назначения. |
|  | Общественно-деловая зона (О) (планируемая) | 0,51 | 0,09 | 0 | 0,00 |  |
|  | Зона производственного использования (П) | 16,50 | 3,07 | 16,50 | 3,07 | – |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 17,60 | 3,28 | 18,59 | 3,46 | – |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) (планируемая) | 0,99 | 0,18 | 0 | 0,00 | – |
|  | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | 389,93 | 72,60 | 389,93 | 72,60 | – |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) | 0,48 | 0,09 | 0,48 | 0,09 | Обустройство рекреационных зон (озеленение, строительство малых архитектурных форм, организация пешеходных дорожек) |
|  | Земли водного фонда | 6,29 | 1,17 | 6,29 | 1,17 |  |
|  | Зона специального назначения | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО: | 537,07 | 100,00 | 537,07 | 100,00 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

Таблица 3.2.2. Параметры функциональных зон, выделенных на территории д.Стрижово

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2012 г.) | Расчетный срок (2022 г.) | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
|  | Жилая зона (Ж) | 36,01 | 10,09 | 42,53 | 10,97 | Жилищное строительство; строительство объектов спортивного, коммунально-бытового назначения. |
|  | Общественно-деловая зона (О) | 0,44 | 0,12 | 0,44 | 0,11 | Строительство объектов социально-бытового назначения |
|  | Зона производственного использования (П) | 0,00 | 0,00 | 23,30 | 6,01 | – |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) | 4,90 | 1,37 | 5,79 | 1,49 | – |
|  | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | 294,47 | 82,48 | 294,47 | 75,95 | – |
|  | Зона рекреационного назначения | 20,37 | 5,71 | 20,37 | 5,25 | Обустройство рекреационных зон (озеленение, строительство малых архитектурных форм, организация пешеходных дорожек) |
|  | Земли водного фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
|  | Земли специального назначения | 0,84 | 0,24 | 0,84 | 0,22 |  |
|  | ИТОГО: | 357,03 | 100,00 | 387,74 | 100,00 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

## 3.3. Зоны с особыми условиями использования территории

Оценка возможностей перспективного градостроительного развития территории сельского поселения выполнена с учетом системы планировочных ограничений, основанных на требованиях Градостроительного кодекса РФ и действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий на территории поселения отнесены:

- охранные зоны;

- водоохранная зона;

- прибрежная защитная полоса;

- зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- санитарно-защитная зона;

- санитарный разрыв;

- иные зоны.

Охранные зоны. Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны электрических сетей. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями от 26.08.2013 г.) для объектов электросетевого хозяйства устанавливаются охранных зоны:

1) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- до 20 киловольт – 10 м (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

- 35 киловольт – 15 м;

- 110 киловольт – 20 м;

- 150-220 киловольт – 25 м;

- 300, 500, 400 киловольт – 30 м;

- 750 киловольт – 40 м.

2) Вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

3) Вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в пункте 1), применительно к высшему класса напряжения подстанции.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо вышеуказанных действий запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо вышеуказанных действий, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.

Согласно СанПиН 2971-84. «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» (РД 34.03.601), в целях защиты населения от воздействия электрического поля ВЛ устанавливаются санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитной зоной ВЛ является территория вдоль трассы ВЛ, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарно-защитных зон вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ напряжением: 20 м – 330 кВ; 40 м – 750 кВ; 30 м – 500 кВ; 55 м  – 1150 кВ.

Если напряженность электрического поля превышает предельно допустимые уровни, должны быть приняты меры по ее снижению. В местах возможного пребывания человека напряженность электрического поля может быть уменьшена путем:

- удаления жилой застройки от ВЛ;

- применения экранирующих устройств и других средств снижения напряженности электрического поля.

В пределах санитарно-защитной зоны запрещается:

- размещение жилых и общественных зданий и сооружений, площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей и складов нефти и нефтепродуктов;

- производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и механизмов.

При проведении строительно-монтажных работ в санитарно-защитных зонах ВЛ необходимо заземлять протяженные металлические объекты (трубопроводы, кабели, провода линий связи и пр.) не менее, чем в двух местах, а также на месте производства работ.

В местах пересечения автодорог с ВЛ должны устанавливаться дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта в санитарно-защитных зонах этих ВЛ.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.08.2003 г. №486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети» воздушная линия электропередачи (линия связи, обслуживающая электрическую сеть) размещается на обособленных земельных участках, отнесенных в установленном порядке к землям промышленности и иного специального назначения или землям поселений и предназначенных для установки опор указанных линий.

Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением до 10 кВ включительно (опоры линии связи, обслуживающей электрическую сеть) определяется как площадь контура, равного поперечному сечению опоры на уровне поверхности земли.

Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением свыше 10 кВ определяется как:

- площадь контура, отстоящего на 1 метр от контура проекции опоры на поверхность земли (для опор на оттяжках - включая оттяжки), - для земельных участков, граничащих с земельными участками всех категорий земель, кроме предназначенных для установки опор с ригелями глубиной заложения не более 0,8 метра земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения;

- площадь контура, отстоящего на 1,5 метра от контура проекции опоры на поверхность земли (для опор на оттяжках - включая оттяжки), - для предназначенных для установки опор с ригелями глубиной заложения не более 0,8 метра земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения.

Минимальные размеры обособленных земельных участков для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением 330 кВ и выше, в конструкции которой используются закрепляемые в земле стойки (оттяжки), допускается определять как площади контуров, отстоящих на 1 метр от внешних контуров каждой стойки (оттяжки) на уровне поверхности земли - для земельных участков, граничащих с земельными участками всех категорий земель (кроме земель сельскохозяйственного назначения), и на 1,5 метра - для земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения.

Конкретные размеры земельных участков для установки опор воздушных линий электропередачи (опор линий связи, обслуживающих электрические сети) определяются исходя из необходимости закрепления опор в земле, размеров и типов опор, несущей способности грунтов и необходимости инженерного обустройства площадки опоры с целью обеспечения ее устойчивости и безопасной эксплуатации.

Размеры земельных участков (частей земельных участков), которые используются хозяйствующими субъектами в период проведения инженерных изысканий при проектировании воздушных линий электропередачи (линий связи, обслуживающих электрические сети), определяются проектной документацией на проведение указанных работ.

Земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими субъектами в период строительства, реконструкции, технического перевооружения и ремонта воздушных линий электропередачи, представляют собой полосу земли по всей длине воздушной линии электропередачи, ширина которой превышает расстояние между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны.

Земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими субъектами при производстве указанных работ в отношении воздушных линий электропередачи напряжением 500, 750 и 1150 кВ с горизонтальным расположением фаз, представляют собой отдельные полосы земли шириной 5 метров для каждой фазы.

Конкретные размеры земельных участков (частей земельных участков) для осуществления указанных работ определяются в соответствии с проектной документацией с учетом принятой технологии производства монтажных работ, условий и методов строительства.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Размеры охранных зон устанавливаются согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 м (3 м).

Охранные зоны автомобильных дорог (придорожная полоса). Придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования – участки земли, примыкающие к полосе отвода автомобильных дорог, в границах которых устанавливается особый режим землепользования для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения.

В зависимости от категории автомобильной дороги и с учетом перспективы ее развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается:

- для автомобильных дорог V категории – 25 м;

- для автомобильных дорог IV и III категорий – 50 м;

- для автомобильных дорог II и I категорий – 75 м;

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса. Водоохранные зоны рек и ручьев установлены в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км – в размере 50 м;

- от 10 до 50 км – в размере 100 м;

- от 50 км и более – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м – для уклона до 3 градусов и 50 м – для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным выше, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

Все ограничения, указанные для водоохранной зоны распространяются на прибрежную защитную полосу. На территории  прибрежной защитной полосы  дополнительно запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Таблица 3.3.1 Ширина водоохранных зон водных объектов Закомалдинского сельсовета

| № | Наименование водного объекта | Площадь водных объектов, км2 | Ширина водоохранной зоны, м | Прибрежная полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Оз.Камышное | 1,8 | 50 | 50 |
| 3 | Оз.Займище | 0,5 | 50 | 50 |

Зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения (ЗСО). Организуются в составе трех поясов:

Первый пояс ЗСО (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса ЗСО (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

На территории I пояса ЗСО не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение ядохимикатов и удобрений.

В границах II и III поясов ЗСО запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

В пределах II пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов. При проведении мероприятий по уходу за лесами, расположенными в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается осуществление реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница I пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора I пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Зоны охраны объектов культурного наследия.  В соответствии с Федеральным законом от 25.6.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на каждый объект культурного наследия должны быть разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон (охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта).

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Санитарно-защитная зона. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Размер санитарно-защитной зоны должен быть подтвержден выполненными по утвержденным методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В проекте проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах территории поселения, оказывающих воздействие на окружающую среду. На картографических материалах проекта установлены следующие санитарно-защитные зоны промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных объектов:

- участки компостирования ТБО – 500 м;

- фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций), фермы коневодческие – 300 м;

- склады горюче-смазочных материалов – 100 м;

- сельские кладбища – 50 м;

- склад зерна – 50 м.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Размер санитарно-защитных зон для котельных устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений (в соответствии с п. 7.1.10 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Санитарный разрыв. Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Минимальные размеры санитарных разрывов устанавливаются в соответствии с Приложениями 1–6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Размер санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, должен составлять не менее 2000 м.

Иные зоны:

Береговая полоса. Береговая полоса предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км.

Ширина береговой полосы каналов, рек и ручьев длиной не более, чем 10 км, составляет 5 м.

## 3.4. Предложения установлению границ населенных пунктов

Определение местоположения границ населенных пунктов осуществляется посредством выполнения работ по землеустройству (описанию местоположения границ объектов землеустройства) на основе документов территориального планирования. В результате таких работ согласно ст. 20 Закона о землеустройстве подготавливается карта (план) объекта землеустройства, форма и требования к составлению которой утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 N 621. В соответствии с законодательством границы населенных пунктов утверждаются законами субъектов РФ.

Так как границы населенных пунктов Закомалдинского сельсовета нормативно-правовыми актами Курганской области не установлены, на картографических материалах Проекта они отображены условно. В связи с этим, требуются мероприятия по подготовке проекта границ населенных пунктов сельского поселения в соответствии с законодательством Российском Федерации и Курганской области.

Для возможности достижения нормативов, запланированных Распоряжением Правительства Курганской области от 02.12.2008 г. №488-р «О стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 г.», до расчетного срока необходимо выделить для жилищной застройки в Закомалдинском сельском поселении минимум 9,2 га.

В с.Закомалдино планируется выделить для перспективной застройки участок 5,5 га в границах населенного пункта.

В д.Стрижово необходимо включить в границы населенного пункта участок земель сельскохозяйственного назначения площадью 6,52 га для перспективной жилищной застройки, участок земель сельскохозяйственного назначения 23,3 га для планируемой зоны производственного использования и участок земель сельскохозяйственного назначения 0,89 га для планируемой зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

Согласно ФЗ №172 от 21.12.2004 г. «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» предлагается перевести указанные участки земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 30,71 га в земли населенных пунктов (в графическом виде данные мероприятия представлены на карте границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, на картах д.Стрижово).

Таблица 3.4.1. Площади населенных пунктов Закомалдинского сельсовета в предлагаемых границах

| № | Наименование населенного пункта | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | С.Закомалдино | 537,07 |
| 2 | Д.Стрижово | 387,74 |
| ИТОГО | 924,81 |

В графическом виде предложения по установлению границ населенных пунктов Закомалдинского сельсовета отображены на карте: «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. М 1:25 000». Площади населенных пунктов, в предлагаемых границах, определены картометрическим методом (в результате обмера чертежа) с топопланов М 1:10 000.

# 4. Оценка демографического потенциала территории

## 4.1. Население. Современное состояние

По данным администрации на 01.01.2013 г. численность населения Закомалдинского сельсовета составляла 636 человек (табл. 4.1.1).

Расселение. На территории Закомалдинского сельсовета два населенных пункта – с.Закомалдино и д.Стрижово. В с.Закомалдино проживает 495 человек (77,8%), в д.Стрижово проживает 141 человек (22,2%). Средняя людность сельских населенных пунктов составляет 318 человек.

Возрастная структура населения. Современная возрастная структура населения сформировалась под влиянием двух групп факторов: демографических изменений, произошедших повсеместно в стране и ее субъектах, а также за счет воздействий, связанных с экономическими и социальными изменениями, произошедшими в самом поселении.

В Закомалдинском сельсовете, как и в целом по Куртамышскому муниципальному району, возрастная структура населения представляет собой регрессивный тип воспроизводства. Процесс старения населения сопровождается ростом среднего возраста, снижением доли детей и ростом доли старших возрастов. При этом наблюдается асимметрия между полами, что связано со значительной разницей в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами.

Таблица 4.1.1. Показатели численности населения в населенных пунктах сельского поселения Закомалдинский сельсовет

| № | Наименование характеристики | Населенные пункты | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | От 101до 500 чел. |  |
|  |  | С.Закомалдино | Д.Стрижово |  |
| 1 | Численность населения по данным администрации сельского поселения, чел.: на 01.01.2013 | 495 | 141 | 636 |

Рождаемость, смертность и естественный прирост (убыль) населения. Коэффициент рождаемости ниже среднего (средний 
за 2010–2012 гг. составляет 16‰). Согласно опубликованным данным Росстата средний коэффициент рождаемости для сельского населения Курганской области в 2011 году составил 13,5‰.

Коэффициент смертности в сельсовете имеет тенденцию к понижению: в 2011 г. составлял 16,9 ‰ (высокий), в 2012 г. – уже 12,6‰ (средний). Среднее значение за 2010–2012 гг. составляет 15,1 ‰ (средний).

Решающее значение при исследовании динамики и воспроизводства населения принадлежит естественному приросту населения, итоговым показателем которого служит коэффициент естественного прироста. Результатом естественного прироста населения является комплексное взаимодействие процессов рождаемости и смертности, а так же до определенной меры сказывается влияние брачности и разводимости.

Преобладающим на территории сельсовета в результате превышения уровня смертности над уровнем рождаемости является процесс естественной убыли населения. За 2010–2012 гг. естественная убыль составила 2 человека.

Миграция населения. При анализе демографической составляющей наряду с показателями естественного движения населения существенное влияние оказывает миграция. Отрицательная миграция оказывает негативное влияние на процесс воспроизводства населения, следовательно, и на воспроизводство трудовых ресурсов.

За период с 2010 по 2012 гг. миграционная убыль составила 66 человек.

## 4.2. Трудовые ресурсы. Современное состояние

Основную возрастную группу трудовых ресурсов поселения составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность (до 72 лет). В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет), ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

На 1 января 2013 г. численность экономически активного населения в сельсовете составляла 478 человек, численность населения в трудоспособном возрасте (мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 года) – 345 человек, 27 человек из всего количества трудоспособного населения – учащиеся; 6 человек зарегистрированы как безработные. Из общей численности трудоспособного населения в экономике заняты 205 человек.

Структура занятости по сферам экономической деятельности (согласно ОКВЭД) представлена в таблице 4.2.1. и на графике 4.2.1. Следует отметить, что численность работающих, распределение их по отраслям производства указаны на основании недостаточно полных данных, представленных администрацией сельсовета, и являются ориентировочными.

В 2013 г. в структуре занятости населения по сферам экономической деятельности наибольшая доля занятых отмечена в сфере сельского хозяйства – 71 занятый или 62,8%. Второй по значимости сферой экономический деятельности является сфера образования и культуры – 29 занятых или 25,7%.

Таблица 4.2.1 Распределение жителей Закомалдинского сельсовета по сферам экономической деятельности в 2013 г.

| Вид деятельности | Число занятых на начало 2013 г., чел. |
| --- | --- |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 71 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий | 8 |
| образование, учреждения культуры | 29 |
| здравоохранение | 5 |
| Итого: | 113 |

В структуре рынка труда сельсовета значительную долю занимают работающие в бюджетных организациях: административных, образования и культуры, здравоохранения и т.п., что характерно для большинства сельских территорий Российской Федерации. Несмотря на более низкий уровень заработной платы в большинстве бюджетных организаций, в условиях неустойчивой ситуации на рынке труда эти виды деятельности сохраняют привлекательность для населения, тем более что в результате общегосударственных мер происходит постепенное повышение заработной платы работников бюджетной сферы.

Рисунок 4.2.1. Распределение жителей Закомалдинского сельсовета
по видам деятельности в экономике в 2013 г.

Анализ безработицы. На 01.01.2013 г. численность безработных, официально зарегистрированных в службе занятости населения, составляет 6 человек или 1,3% от экономически активного населения. Уровень зарегистрированной безработицы в Закомалдинском сельсовете ниже зарегистрированной безработицы в среднем по Куртамышскому муниципальному району (по данным Программы социально-экономического развития Куртамышского района безработица составила 2,07% в 2012 г.), что говорит о наличии скрытой безработицы на территории сельсовета.

Безработица особенно сильно затрагивает женщин, а также молодежь, на положение которой на рынке труда должно быть обращено особое внимание. В последние годы положение осложняется тем, что ситуация на рынках труда приобретает новые черты – повышаются требования к качеству рабочей силы, растет спрос на квалифицированные кадры, а на практике, зачастую, сохраняется профессионально-квалификационное несоответствие между требованиями работодателей и уровнем профессиональной подготовки имеющихся трудовых ресурсов.

Демографическая ситуация и рынок трудовых ресурсов являются слабыми сторонами Закомалдинского сельсовета, они будут ограничивать развитие территории в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

## 4.3. Прогноз демографического развития

Предположительный прогноз демографического развития Закомалдинского сельсовета разработан на базе прогноза демографического развития Курганской области и Куртамышского муниципального района до 2022 г. (расчетный срок) и до 2032 г. (прогноз).

Ключевым пунктом прогноза демографического развития сельсовета являлось предположение, что региональные демографические различия в Курганской области существенно не изменятся. Кроме того, предполагалось, что в будущем не произойдет кардинальных изменений социально-экономических показателей в самом поселении.

При составлении прогноза было разработано несколько сценариев развития основных демографических показателей (рождаемости, смертности и миграции). Результатом комбинаций этих сценариев явились два варианта прогнозного развития: инерционный и оптимистический (рис. 4.3.1., 4.3.2.).

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие территории будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития. Основой инерционного варианта прогноза служит предположение о неизменности в проектируемый период (до 2032 г.) основных тенденций в развитии демографических показателей.

Оптимистический вариант основывается на предположении улучшения социально-экономического положения Куртамышского муниципального района в целом и Закомалдинского сельсовета в частности. Сценарий предусматривает активное осуществление государственных и частных инвестиций, повышение конкурентоспособности местных производителей, повышение уровня жизни населения. Прогнозируется, что будут выполнены меры по сокращению убыли населения, предусмотренные федеральными программами, увеличится рождаемость, что приведет к  положительным изменениям в возрастной структуре населения за счет роста доли детей.

При обоих вариантах прогнозного развития численности и структуры населения сельского поселения был использован метод компонент (метод возрастной передвижки), который основан на применении уравнения демографического баланса. Суть этого метода заключается в отслеживании движения отдельных когорт в соответствии с заданными прогнозными параметрами процессов рождаемости, смертности и миграции. Т.е. с одной стороны определяется численность населения каждого отдельного возраста в соответствии с прогнозными повозрастными вероятностями смерти, с другой стороны определяются повозрастные уровни рождаемости для вычисления числа рождений на каждый искомый год прогнозируемого периода.

При этом учитывались следующие коэффициенты, которые были определены на основе изучения демографических тенденций, наблюдавшихся в Курганской области и сельском поселении за последние годы:

- возрастные коэффициенты смертности для мужчин и женщин;

- возрастные коэффициенты рождаемости у женщин в возрасте от 15 до 49 лет;

- возрастные коэффициенты эмиграции мужчин и женщин;

- коэффициент суммарной рождаемости;

- средний возраст матери при рождении ребенка;

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении мужчины и женщины;

- коэффициент младенческой смертности;

- доля мальчиков среди родившихся.

Доля отдельных возрастных групп в миграции рассчитана на основании данных демографического ежегодника Росстата.

В качестве основного варианта демографического развития сельсовета выбран оптимистический сценарий. При составлении прогноза были приняты следующие предположения:

- коэффициент смертности будет постепенно уменьшаться, и к расчетному сроку достигнет уровня стран восточной Европы;

- специальный коэффициент рождаемости будет постоянным на текущем уровне (несколько выше среднего по Курганской области);

- миграционная убыть населения постепенно будет уменьшаться.

Оба сценария не предполагают увеличения численности населения. Согласно «инерционному» сценарию демографические показатели в сельсовете останутся на прежнем уровне, и не будут изменяться в сторону ухудшения демографической ситуации. Численность населения при этом к 2022 г. уменьшится примерно на 7,6%. К 2027 г. процессы убыли населения будут  нарастать, и к 2032 г. убыль составит 13,2% (рис. 4.3.1.)

Рисунок 4.3.1. Инерционный вариант прогноза динамики численности 
населения Закомалдинского сельсовета  в 2013–2032 гг.

Оптимистический вариант прогноза предполагает сокращение численности населения к 2022 г. до 604 человек или на 4,9% и к 2032 г. до 584 человек или на 8%. В основу «оптимистического» варианта прогноза положена гипотеза медленной стабилизации демографических показателей с небольшим улучшением демографической ситуации. Сценарий основывается на незначительном росте рождаемости, увеличении продолжительности жизни у мужчин и женщин, постепенном уменьшении миграционного оттока населения.

Рисунок 4.3.2. Оптимистический вариант прогноза динамики 
численности населения Закомалдинского сельсовета  2013–2032 гг.

Важно отметить, что в современных условиях необходимо стремиться к реализации «оптимистического» сценария в полном объеме, проводя осмысленную демографическую и миграционную политику. В связи с этим за основу при планировании социально-экономического развития поселения принимается оптимистический сценарий.

## 4.4. Прогноз занятости населения

На долгосрочную перспективу размер трудовых ресурсов складывается в соответствии с демографической ситуацией и корректируется миграционными потоками. Оценить ситуацию, которая может сложиться в будущем, можно опираясь на прогнозируемые показатели численности населения в трудоспособном возрасте и демографической нагрузки населения моложе и старше трудоспособного возраста по отношению к трудоспособному.

В пределах проектного срока в сельсовете будет наблюдаться убыль населения, демографическая ситуация останется сложной, что в значительной степени является отражением общей для страны ситуации в этой сфере. Надеяться на приток населения из других регионов довольно сложно. В активный детородный возраст вступило последнее многолюдное поколение, рожденное в конце 1980-х гг. XX в. Дальше будет происходить резкое снижение численности молодежи и лиц, вступающих в рабочий возраст, а выходить из этого возраста будет многолюдное послевоенное поколение.

Рисунок 4.4.1 Прогноз динамики численности населения
Закомалдинского сельсовета в период до 2032 г. по группам возраста

Согласно оптимистическому прогнозу к 2032 г. количество жителей трудоспособного возраста сократится на 21,7% по сравнению с показателем 2013 г. и составит 306 человек (52,4% от общей численности населения). Одновременно будет увеличиваться численность населения старше трудоспособного возраста. Если в 2013 г. в поселении проживало 146 человек старше трудоспособного возраста, то к 2032 г. их количество увеличится до 183 человек  и будет составлять 31,3% от общей численности населения.

Важно обратить внимание и на изменение показателя численности населения младше трудоспособного возраста. Численность детей от 0 до 16 лет незначительно вырастет, а после 2022 г. будет постепенно снижаться и в 2032 г. достигнет уровня 94 человек или 16,3% от общей численности населения.

С сокращением численности населения трудоспособного возраста соответственно будет расти коэффициент демографической нагрузки. Основным фактором увеличения демографической нагрузки явится рост доли населения в старшей возрастной группе, что будет оказывать прямое и косвенное давление на бюджеты всех уровней, ограничивая возможности инвестирования в развитие инфраструктуры территории, повышение ее инвестиционной привлекательности.

Демографическая нагрузка на трудоспособное население в поселении в течение 2013–2032 гг. будет увеличиваться. Если в 2013 г. демографическая нагрузка составляет 62%, то к 2017 г. она достигнет уровня 79%, а к 2032 г. – 91%.

В проектируемый период в Закомалдинском сельсовете сохранятся основные проблемы рынка труда, связанные:

- с низким профессиональным уровнем трудовых ресурсов;

- со старением возрастной структуры населения;

- низкой деловой активностью населения;

- недостаточно высоким уровнем развития экономики поселения.

Приоритетными должны стать целевые программы, направленные на стабилизацию демографической ситуации и эффективное использование имеющихся на территории трудовых ресурсов. Это меры, способствующие росту рождаемости, снижению смертности в трудоспособных возрастах и трудоустройству желающих работать лиц пенсионных возрастов.

# 5. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

К учреждениям и предприятиям социального и культурно-бытового обслуживания населения относятся: учреждения образования, культуры, здравоохранения и социального обеспечения, спортивные сооружения, предприятия торговли, магазины повседневного спроса, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, отделения связи.

Развитие сферы обслуживания неразрывно связано с качеством жизни населения, с созданием различных возможностей проведения свободного времени, с формированием облика населенных пунктов и ростом их привлекательности для населения. Настоящим проектом предусматривается всестороннее и полное обеспечение населения Закомалдинского сельсовета объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры и благоустройства территории в соответствии с нормативными показателями согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Курганской области и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Размещение объектов культурно-бытового обслуживания населения в сельсовете выполнено с учетом категорий населенных пунктов по степени перспективности. Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено по укрупненным показателям с целью определения потребности  территории в отдельных видах услуг. При этом обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должно осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин (2–2,5 км). Размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического предусматривается в административном центре поселения.

В районном центре г.Куртамыше функционирует ПУ Интернат для инвалидов и Специализированное ПУ. На территории Закомалдинского сельсовета нет специализированных объектов, предназначенных для проживания, обслуживания и лечения инвалидов. Проектом предлагается торгово-бытовые и досуговые потребности инвалидов удовлетворять в общей сети учреждений, предназначенных для использования всеми категориями населения и снабженных специальными устройствами для удобства пользования мало-мобильной группой населения.

Показатели обеспеченности сельсовета объектами социальной инфраструктуры проанализированы ниже в разрезе каждого из структурных элементов.

## 5.1. Учреждения образования

На территории Закомалдинского сельсовета по состоянию на 01.12.2013 г. функционирует одно образовательное учреждение – Закомалдинская ООШ, при которой организована группа дневного пребывания детей (табл. 5.1.1).

Закомалдинская ООШ рассчитана по нормативу на 50 мест, фактически ее посещают 69 учащихся. Наполняемость школы – 138%. Школа располагается в с.Закомалдино в типовом здании, построенном еще до 1917 г. Техническое состояние здания неудовлетворительное, имеется водопровод, канализация (выгреб) и отопление. Необходимо строительство нового здания.

Группу дневного пребывания посещают 17 человек. Она находится в соседнем здании от Закомалдинской ООШ, приспособленном, построенном в 1972 г. Техническое состояние здания удовлетворительное, имеется водопровод, канализация (выгреб) и отопление. Необходимо проведение капитального ремонта.

На расчетный срок планируется строительство нового здания школы-детского сада в с.Закомалдино на 150 мест.

В Куртамышском муниципальном районе разработан проект программы социально-экономического развития Куртамышского муниципального района на 2014–2016 гг. Согласно данному проекту на территории Закомалдинского сельсовета в период до 2016 г. планируется:

- Обеспечение всех семей, воспитывающих  детей раннего возраста (от 0 до 3-х лет),  консультативно-методической помощью по вопросам  их развития и воспитания.

- Обеспечение 100-процентного охвата детей в возрасте от 3-х до 7 лет дошкольным образованием к 2016 г.

- Обеспечение доступности дошкольного образования путём внедрения вариативных форм оказания образовательных услуг.

- Создание условий в муниципальных учреждениях дошкольного образования для внедрения ФГОС дошкольного образования, в том числе обеспечение своевременного прохождения педагогами курсов повышения квалификации для работы по новым стандартам.

- Обеспечение прав граждан на получение образования, соответствующего федеральным государственным стандартам, потребностям и интересам общества.

- Создание условий для получения качественного образования путём реструктуризации сети муниципальных образовательных учреждений района.

- Развитие механизма оценки качества и востребованности муниципальных образовательных услуг путём:

- создания крупных образовательных комплексов на базе школ-лидеров;

- совершенствования системы информирования потребителей муниципальных образовательных услуг;

- внедрения в образовательную практику федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования (1–4, 5 классы).

- Обеспечение индивидуализации обучения путём предоставления школьникам реальной возможности для выбора профиля обучения в рамках реализации программ среднего (полного) образования.

- Создание условий обучающимся для участия в мониторингах регионального и федерального уровней.

- Обеспечение доступности предпрофильной подготовки и профильного обучения посредством:

- дифференциации учебных планов с учетом контингента обучающихся 10–11 классов;

- обеспечения профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов;

- внедрения системы дистанционного обучения.

- Совершенствование инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений.

- Укрепление учебно-материальной базы муниципальных образовательных учреждений, в том числе поступательное увеличение показателя обеспеченности школ современной компьютерной техникой и ученической мебелью, соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

- Организация профессиональной переподготовки и подготовки учителей, не имеющих соответствующего профильного или педагогического образования.

- Привлечение молодых специалистов с соответствующим уровнем образования в муниципальные образовательные учреждения посредством оказания им мер социальной поддержки и целевого направления для получения педагогического образования в учреждения высшего и среднего профобразования;

- Повышение качества образовательных услуг путём выявления и поддержки лучших образцов образовательной деятельности и внедрения их в массовую педагогическую практику.

- Введение в практику механизма замещения должностей руководителей муниципальных образовательных учреждений на конкурсной основе.

- Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями муниципальных образовательных учреждений.

- Повышение воспитательного потенциала системы образования посредством реализации мероприятий муниципальной программы по совершенствованию воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях Куртамышского района.

- Увеличение охвата детей проектной деятельностью.

- Реализация социально-профилактической функции муниципальной системы образования, в том числе обеспечение функционирования службы психологического сопровождения.

- Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:

- по программам социальной реабилитации в форме обучения на дому;

- по общеобразовательным программам в форме обучения на дому и интегрированного обучения;

- по общеобразовательным программам с использованием форм дистанционного и инклюзивного обучения.

- Расширение спектра мероприятий, направленных на развитие одарённых детей.

- Совершенствование форм информирования граждан о проводимых конкурсах федерального, регионального и муниципального уровней.

- Активное внедрение семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Увеличение охвата обучающихся общеобразовательных учреждений горячим питанием.

- Поступательное снижение объёма неэффективных расходов в муниципальных образовательных учреждениях.

- Обеспечение перехода на новую модельную методику начисления заработной платы работникам муниципальных образовательных учреждений.

- Совершенствование механизмов финансирования муниципальных образовательных учреждений.

В соответствии с СП 42.13330.2011 и Региональными нормативами градостроительного проектирования Курганской области обеспеченность населения общеобразовательными учреждениями должна быть в соответствии с нормативом охвата детей неполным средним образованием 100% (1–9 классы) и средним образованием 75% (10–11 классы). Уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями  устанавливается в пределах 85%.

Согласно демографическому прогнозу численность детского населения школьного возраста в Закомалдинском сельсовете будет незначительно увеличиваться (табл. 5.1.2). В сельсовете планируется строительство здания детского сада и школы на 150 мест (в с.Закомалдино). По нормативу на расчетный срок в сельсовете должно быть не менее 72 мест в общеобразовательных учреждениях и не менее 48 мест в дошкольных общеобразовательных учреждениях.

Таблица 5.1.1. Сведения об учреждениях образования на территории Закомалдинского сельсовета (на основании данных администрации Куртамышского муниципального района Курганской области)

| № п/п | Наименование учреждения | Ведомственная принадлежность | Мест фактически | Мест по нормативу | Тип здания | Наличие водопровода | Наличие канализации (выгреб) | Наличие отопления | Год постройки | Тех.состояние | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закомалдинская ООШ с.Закомалдино, ул.Школьная, 8 | муниципальное | 69 | 50 | типовое | + | + | + | До 1917 | Удовл. | Строительство нового здания |
| 2 | Закомалдинская ООШ, группа дневного пребывания с.Закомалдино, ул.Школьная, 8а | муниципальное | 17 | 17 | приспособленное | + | + | + | 1972 | Удовл. | Капитальный ремонт |

Таблица 5.1.2. Расчет нормативного числа мест в общеобразовательных учреждениях Закомалдинского сельсовета на период до 2022 г.

| Период | Общеобразовательные учреждения | Детские дошкольные учреждения |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во детей | Имеющееся кол-во мест | Нормативное кол-во мест | кол-во детей (1–6 лет) | Имеющееся кол-во мест | Нормативное кол-во мест |
|  | 1–9 кл. | 10–11кл. |  |  |  |  |  |
| 2013 г. | 53 | 9 | 67 | 60 | 46 | 0 | 39 |
| I очередь 2017 г. | 61 | 10 |  | 69 | 53 |  | 45 |
| расчетный срок – 2022 г. | 64 | 11 |  | 72 | 56 |  | 48 |

Особое внимание следует уделять организации подвоза детей к месту учебы и обратно. Для подвоза учащихся должны использоваться школьные автобусы. Согласно СП 42.13330.2011 и Региональным нормативам градостроительного проектирования Курганской области транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, должна быть защищена барьером от проезжей части дороги, иметь твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

В с.Закомалдино есть остановка школьного автобуса. На расчетный срок необходимо оборудовать этот остановочный комплекс.

Учреждений дополнительного образования на территории муниципального образования Закомалдинский сельсовет нет. В районном центре г.Куртамыше функционирует Детская школа искусств, рассчитанная на 70 мест. Территория Закомалдинского сельсовета достаточно удалена от районного центра, поэтому не все жители могут пользоваться услугами указанного учреждения. Услуги дополнительного образования должны быть организованы на базе существующих учреждений образования.

Проектом предлагается

- до 2017 г.: капитальный ремонт здания Закомалдинской ООШ (ул.Школьная, 8а);

- до 2032 г.: оборудование остановочного комплекса в с.Закомалдино;

- строительство здания школы-детского сада на 150 мест.

## 5.2. Учреждения культуры

В системе культурного обслуживания населения Закомалдинского сельсовета функционируют два досуговых центра – дом культуры (с.Закомалдино) и сельский клуб (д.Стрижово). Библиотечное обслуживание населения осуществляет Закомалдинская сельская библиотека, расположенная в здании ООО «Север».

Таблица 5.2.1 Сведения об учреждениях культуры на территории Закомалдинского сельсовета

| № | Наименование учреждения | Мест фактически | Мест по нормативу | Год постройки | Тех.состояние | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом культуры с. Закомалдино, ул. Центральная, 11 | 40 (из-за аварийности) | 200 | 1959 | Половина здания в аварийном состоянии | Строительство нового здания |
| 2 | Сельский клуб д. Стрижово, ул. Крестьянская, 22а | 20 | 20 | До 1917 | Удовл. | Капитальный ремонт |

Согласно СП 42.13330.2011 и Региональным нормативам градостроительного проектирования Курганской области обеспеченность клубными учреждениями для сельского поселения должна составлять 300 посетительских мест на 1000 жителей.

На 01.12.2013 г. Закомалдинский сельсовет располагает 220 оборудованными местами в двух учреждениях.

Таблица 5.2.2 Расчет нормативного числа мест в учреждениях культуры Закомалдинского сельсовета на период до 2022 г.

| Период | Численность населения | Фактическое количество мест | Минимальное количество мест при нормативной обеспеченности 300 мест/1000 чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. | 636 | 220 | 146 |
| первая очередь – 2017 г. | 678 |  | 156 |
| расчетный срок – 2022 г. | 703 |  | 162 |

Таблица 5.2.3 Сведения о библиотеках на территории Закомалдинского сельсовета

|  | Наименование учреждения | Книжный фонд, экз. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Закомалдинская сельская библиотека | 6000 |

Согласно СП 42.13330.2011 и Региональным нормативам градостроительного проектирования Курганской области для сельских поселений с численностью населения 1–2 тыс. человек необходимо от 6 до 7,5 тыс. единиц хранения библиотечного фонда и 5–6 читательских мест в расчете на 1000 человек населения.

В настоящее время общий библиотечный книжный фонд поселения составляет 6000 экземпляров. Изменение территориальной структуры библиотечной сети Закомалдинского сельсовета проектом не прогнозируется. В настоящее время перед сельской библиотекой стоит задача обновления книжного фонда и поддержания обеспеченности населения книжным фондом на должном уровне.

В Куртамышском районе принята Программа социально-экономического развития Куртамышского муниципального района 
на 2014–2016 гг. Согласно данной программе планируется:

- Повышение профессионального мастерства специалистов учреждений культуры;

- Сохранение и развитие системы художественного образования;

- Обеспечение сохранности, формирования, эффективного использования и развития музейного Фонда;

- Поддержка самодеятельного народного творчества; внедрение и развитие новых форм культурно-досуговой деятельности;

- Сохранение кинообслуживания в Куртамышском районе;

- Увеличение финансирования на пополнение книжного фонда муниципальных библиотек; внедрение новых информационных технологий в деятельность библиотек;

- Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры.

Проектом предлагается на период до 2017 г.:

- строительство нового здания дома культуры в с.Закомалдино;

- капитальный ремонт здания сельского клуба в д.Стрижово.

## 5.3 Учреждения здравоохранения

Медико-санитарную помощь населению Куртамышского муниципального района оказывает муниципальное бюджетное медицинское учреждение «Куртамышская центральная районная больница» в г.Куртамыше.

На территории Закомалдинского сельсовета имеются два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) расположенные в с.Закомалдино и д.Стрижово (табл.5.3.1).

Таблица 5.3.1 Характеристика учреждения здравоохранения Закомалдинского сельсовета

| № | Наименование (адрес) | Посещений в смену | Тип здания | Водопровод | Канализация | Отопление | Общая площадь здания, м2 | Год постройки | Тех. состояние, необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФАП с. Закомалдино, ул.Приречная, 3 | 18 | приспособл. | – | – | – | 78,0 | 1956 | Удовл., необходим капитальный ремонт |
| 2 | ФАП д. Стрижово, ул. Крестьянская, 24б | 7 | приспособл. | – | – | – | 50,2 | 1984 | Удовл., необходим капитальный ремонт |

Согласно СП 42.13330.2011 и Региональным нормативам градостроительного проектирования Курганской области необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование.

На территории Закомалдинского сельсовета население получает в системе здравоохранения только основные виды услуг, не связанные с серьезными и технически сложными медицинскими процедурами. Получение специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется в районном центре г.Куртамыше и областном центре – г. Кургане.

В проектируемый период здравоохранение на территории сельсовета будет развиваться по пути обеспечения приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи с акцентом на профилактику заболеваний. Потребуется совершенствование консультативной, диагностической и лечебной помощи сельскому населению на основе внедрения выездных форм оказания медицинской помощи, увеличение доли профилактических осмотров, совершенствование материально-технической базы учреждений здравоохранения за счет приобретения современного диагностического и лечебного оборудования.

Проектом предлагается на период до 2017 г.:

- капитальный ремонт здания ФАП в с.Закомалдино;

- капитальный ремонт здания ФАП в д.Стрижово.

## 5.4. Объекты для занятий физической культурой и спортом

Создание комфортной, благоприятной среды проживания на территории сельсовета предполагает строительство объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом. Увеличение численности населения систематически занимающегося разными формами физической культуры возможно только путем обеспечения доступности физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям населения, использования механизмов деятельности сети учреждений образования, развития соответствующей инфраструктуры.

В настоящее время на территории Закомалдинского сельсовета для занятий населения физической культурой и спортом может использоваться один спортзал в Закомалдинской ООШ (таблица 5.4.1).

Таблица 5.4.1 Спортивные сооружения Закомалдинского сельсовета по состоянию на 01.12.2013 г.

| № | Наименование учреждения | Ведомственная принадлежность | Площадь | Тип здания | Год постройки | Техническое состояние | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортзал С. Закомалдино ул. Школьная д.8 | Закомалдинская ООШ | 169,5 | При школе | 1972 | удовлетворительное | Капитальный ремонт |

Нормативами градостроительного проектирования предусмотрена обеспеченность населения спортивными залами общего пользования из расчета 60–80 м2 общей площади пола зала на 1000 жителей. Для малых поселений нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

Территория плоскостных спортивных сооружений должна соответствовать показателю в 0,7–0,9 га на 1000 жителей.

Поскольку на территории Закомалдинского сельсовета нет спортивных площадок, необходимо строительство спортплощадок в с.Закомалдино (западнее жилой застройки, 0,38 га) и в д.Стрижово (севернее жилой застройки, 0,11 га) на I очередь.

Согласно принятой Программе социально-экономического развития Куртамышского муниципального района на 2014–2016 гг. планируется проведение районных соревнований, спартакиад, первенств, кубков среди коллективов физкультуры предприятий, организаций, учебных заведений, сельских администраций для повышения интереса различных категорий населения района к занятиям физической культурой и спортом. Также планируется реконструкция и строительство спортивных объектов в Куртамышском районе.

Таблица 5.4.2 Расчет нормативного количества площадей для занятий физкультурой и спортом в Закомалдинском сельсовете на период до 2022 г.

| Период | Численность населения, чел. | Фактическая обеспеченность: | Минимальное количество при нормативной обеспеченности: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Спортивные залы, м2 | Плоскостные спорт. сооружения, га | Спортивные залы, м2 | Плоскостные спорт. сооружения, га |
| 2013 г. | 636 | 169,5 | 0 | 50,9 | 0,45 |
| I очередь – 2017г. | 678 |  |  | 54,3 | 0,47 |
| расчетный срок – 2022 г. | 703 |  |  | 56,3 | 0,49 |

Для развития на территории Закомалдинского сельсовета физической культуры и массового спорта, проектом предлагается на перспективу до 2017 г.:

- капитальный ремонт спортзала Закомалдинской ООШ;

- строительство спортплощадки в с.Закомалдино (0,38 га);

- строительство спортплощадки в д.Стрижово (0,11 га).

## 5.5. Административные учреждения, предприятия торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания

Из административных и общественных учреждений на территории муниципального образования Закомалдинский сельсовет находятся:

- Администрация сельсовета (с.Закомалдино, ул. Приречная, 6);

- Администрация ООО «Север», почтовое отделение (с.Закомалдино, ул. Приречная, 8).

Согласно данным администрации по состоянию на 01.01.2013 г. в сельсовете работают 4 магазина. Предприятий бытового обслуживания и общественного питания на территории сельсовета нет.

Таблица 5.5.1. Сведения о наличии учреждений общественного питания, розничной торговли, бытового обслуживания на 01.12.2013 г.

| № | Наименование учреждения, адрес | Ведомственная принадлежность | Площадь зала обслуживания/торговая, м2 | Общая площадь здания, м2 | Год постройки | Тех. состояние | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин ПРСК «Восход» с.Закомалдино, ул.Приречная, 1 | ПРСК «Восход» | н/д | 179,5 | 1965 | удовл | – |
| 2 | Магазин ИП «Махова» с.Закомалдино, ул. Центральная, 13 | Махова Л.С. | 40,0 | 65,8 | 1970 | Удовл. | Капитальный ремонт крыши |
| 3 | Магазин ЧП «Надежда» с.Закомалдино, ул. Центральная, 31 | Байгушкина Н.Н. | 37,9 | 37,9 | До 1917 | Удовл. | – |
| 4 | Магазин ИП «Махова» д. Стрижово, ул.Крестьянская, 24а | Махова Л.С. | 22,0 | 36,8 | До 1917 | Удовл. | – |

Для минимальной обеспеченности сельского населения торговыми площадями достаточно на 1000 человек 100 м2 торговых площадей продовольственных магазинов и 200 м2 непродовольственных магазинов товаров первой необходимости. Предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские и т. п.) должны планироваться из расчета 7 рабочих мест на 1000 жителей исходя из потребностей территории в данном виде обслуживания. Для предприятий общественного питания достаточно 40 мест на 1000 жителей.

Магазины открыты во всех населенных пунктах Закомалдинского сельсовета.

Таблица 5.5.2 Расчет нормативного количества предприятий обслуживания в Закомалдинском сельсовете на период до 2022 г.

| Наименование учреждения | Ед. изм. | Норматив согласно СП 42.13330.2011 | Потребность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт./норматив на 01.01.2012 | Расчет0ный норматив на 01.01.2017 | Расчетный норматив на 01.01.2022 |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| Отделения банков | операц. касса | 1 операц. место на 1–2 тыс. чел | –/1 | 1 | 1 |
| Отделения связи | объект | 1 на 6 тыс. чел. | 1/1 | 1 | 1 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Магазины | м2 торговой площади | 200 м2 на 1000 чел непродовольственных товаров 100 м2 на 1000 человек продовольственных товаров. | 279,4/191 | 203 | 211 |
| Рыночные комплексы | м2 торг.пл. | 24 м2 на 1000 жителей | –/15 | 16 | 17 |
| Предприятия общественного питания | мест | 40 мест на 1000 жителей | –/25 | 27 | 28 |
| Бани | место | 5 мест на 1000 жителей | –/3 | 3 | 4 |
| Гостиницы | место | 6 мест на 1000 жителей | –/4 | 4 | 4 |

На территории Закомалдинского сельсовета необходимо обеспечить развитие системы общественного питания, бытового обслуживания населения; организацию рынка услуг строительных и транспортных организаций, создание новых организационных форм в жилищно-коммунальном хозяйстве, направленных на обеспечение его самодостаточности и т.д. Для выполнения этих задач необходимо стимулирование малого предпринимательства в направлении открытия новых предприятий в сфере услуг.

Согласно Программе Социально-экономического развития Куртамышского района на 2014–2016 гг. планируется:

- разработка и формирование оптимального размещения сети предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, обеспечивающего территориальную доступность товаров и услуг в районе;

- обеспечение стабильного функционирования торговых предприятий и организаций;

- защита прав потребителей, обеспечение качества и безопасности предлагаемых и производимых товаров и услуг потребительского назначения;

- создание условий для функционирования потребительского рынка;

- проведение мониторинга качества пищевых продуктов, реализуемых на территории района.

Проектом предлагается:

- до 2022 г. строительство объектов торгового и бытового обслуживания населения в  районах планируемой жилой застройки.

## 5.6. Обеспечение доступности  объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и мало-мобильных групп населения

На территории Закомалдинского сельсовета нет специализированных объектов, предназначенных для проживания, обслуживания и лечения инвалидов. В районном центре г.Куртамыше функционирует ПУ Интернат для инвалидов и Специализированное ПУ.

При планировке и застройке общественно-деловых и жилых зон необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и мало-мобильных групп населения, в том числе безопасность перемещения, возможность ориентации в пространстве на основе получения своевременной информации  в соответствии с:

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для мало-мобильных групп населения»;

- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные мало-мобильным посетителям»;

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для мало-мобильных групп населения. Общие положения».

В местах размещения учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см; не допускаются крутые (более 100‰) короткие рампы, а также продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог более 50‰. На путях с уклонами 
30–60‰ необходимо не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м.

На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

В местах массового отдыха наряду с обеспечением доступности для инвалидов существующих рекреационных объектов рекомендуется выделять для инвалидов и лиц старшего возраста зону кратковременного отдыха и общения. Должна быть предусмотрена специальная система указателей. Дорожки в пределах такой зоны должны хорошо освещаться и иметь ширину не менее 1,8 м (для разъезда двух инвалидов на креслах-колясках).

Объекты социальной инфраструктуры рекомендуется оснащать следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

- визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров;

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;

- санитарно-гигиеническими помещениями;

- пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог и остановок транспорта общего пользования;

- пандусами и поручнями у остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров.

## 5.7. Организация ритуальных услуг

На территории Закомалдинского сельсовета расположено 2 кладбища, открытых для захоронения, общей площадью 0,6 га.

В соответствии с СП 42.13330.2011 и Региональными нормативами градостроительного проектирования Курганской области нормативный размер земельного участка, отводимого под традиционное захоронение, составляет 0,24 га на 1000 чел. населения. Исходя из существующей численности населения, потребности в расширении действующих кладбищ на территории сельского поселения нет.

Таблица 5.7.1 Перечень существующих кладбищ

| № | Наименование объекта | Месторасположение | Территория, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | С. Закомалдино | 0,45 |
| 2 | Кладбище | Д. Стрижово | 0,15 |

# 6. Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования Закомалдинский сельсовет на 01.12.2013 г. составляет 12311 м2. В застройке преобладают одноэтажные индивидуальные жилые дома, построенные в основном из дерева (табл.6.1). Преобладание одноэтажного индивидуального жилищного фонда обусловило специфику застройки, отличающуюся низкой плотностью и значительной рассредоточенностью.

Средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека в муниципальном образовании составляет 19,4 м2/чел, что немного выше данных по Куртамышскому району за 2010 г. – 19,2 м2/чел. (по данным Схемы территориального планирования Куртамышского района Курганской области, ОАО «ЧелябинскНИИгипрозем», 2009). При этом обеспеченность населения жильем имеет различие по населенным пунктам (табл. 6.2).

Жилищный фонд характеризуется неудовлетворительной степенью благоустройства – в домах нет централизованного водоснабжения, газоснабжения, водоотведение не осуществляется.

Таблица 6.1. Характеристика жилищного фонда Закомалдинского сельсовета (по данным администрации)

| Материал стен | индивидуальный жилищный фонд | многоквартирный жилищный фонд |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-этажный |
|  | число строений | площадь, м2 | число строений | площадь, м2 |
| Каменные и кирпичные | 33 | 1558 | 12 | 983 |
| в т.ч. крупнопанельные (блочные) | – | – | – | – |
| деревянные (рубленные, брусчатые) | 188 | 8951 | 10 | 819 |
| из прочих материалов | – | – | – | – |
| Всего: | 221 | 10509 | 22 | 1802 |

Таблица 6.2. Обеспеченность населения Закомалдинского сельсовета жилищным фондом в разрезе населенных пунктов на 01.12.2013 г. (по данным администрации)

| Наименование населенного пункта | Численность населения | Площадь жилищного фонда | Средняя обеспеченность жилой площадью на 1 человека |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Закомалдино | 495 | 9869 | 19,9 |
| д.Стрижово | 141 | 2442 | 17,3 |
| Всего: | 636 | 12311 | 19,4 |

По состоянию на 01.12.2013 г. на территории Закомалдинского сельсовета площадь ветхого жилищного фонда составляет 1999 м2. Данные об износе жилищного фонда муниципального образования представлены в таблице 6.3.

Жилищное строительство ведется за счет средств индивидуальных застройщиков. В 2010–2013 гг. на территории Закомалдинского сельсовета был введен в эксплуатацию один индивидуальный жилой дом площадью 83,4 м2.

Таблица 6.3. Распределение жилищного фонда Закомалдинского сельсовета по уровню износа по состоянию на 01.12.2013 г.

| Износ строений | Общая площадь, м2 | Количество строений | % от общей площади жилищного фонда |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–30% | 2356 | 50 | 19,1 |
| 31–60% | 7956 | 156 | 64,6 |
| более 61% | 1999 | 37 | 16,2 |
| Всего: | 12311 | 243 | 100,0 |

Согласно СП 42.13330.2011 и Региональным нормативам градостроительного проектирования Курганской области минимальная жилищная обеспеченность для государственного и муниципального жилищного фонда устанавливается с учетом социальной нормы площади жилья, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Ориентиром для определения обеспеченности населения жильем являются показатели, определенные Распоряжением Правительства Курганской области от 02.12.2008 г. №488-р «О стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 г.». К 2030 г. обеспеченность жильем планируется на уровне 32,5 м² на человека. Наряду с новым жилищным строительством предусмотрено замещение ветхого и аварийного фонда новым (с повышенной комфортностью).

Для определения необходимого объема строительства в Закомалдинском сельсовете проведены соответствующие расчеты, основанные на данных демографического прогноза. При этом принимались следующие исходные ограничения:

- Расчеты ведутся исходя из прогнозной численности населения муниципального образования.

- К 2017 гг. средняя обеспеченность населения жилищным фондом должна составить 22,5 м2 жилья на человека.

- К 2022 гг. средняя обеспеченность населения жилищным фондом должна составить 25,9 м2 жилья на человека.

- К 2032 г. обеспеченность населения жильем должна составить 32,5 м2 жилой площади на человека (исходя из данных Распоряжения Правительства Курганской области от 02.12.2008 г. №488-р «О стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 г.»). Расчет необходимого жилищного фонда ведется на численность жителей в 2032 г., а общая величина необходимого строительства для достижения искомой величины жилищного фонда распределяется равномерно на весь период 
2017–2032 гг.

Таблица 6.4. Расчет планируемого жилищного строительства на территории Закомалдинского сельсовета

|  | Факт 01.01.2013 г. | первая очередь 2017 г. | расчетный срок 2022 г. | прогноз 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 636 | 621 | 604 | 584 |
| Площадь жилищного фонда, на начало периода, м2 | 12311 | 13978,3 | 15645,5 | 18980 |
| Существующий объем ветхого и аварийного жилищного фонда, м2 | 1999 | – | – | – |
| Фактическая обеспеченность жильем, м2/чел | 19,4 | 22,5 | 25,9 | 32,5 |
| Среднегодовой ввод в эксплуатацию жилищного фонда в течение периода, м2 | – | 733,3 | 333,5 | 333,5 |

Для достижения параметра обеспеченности жилищным фондом 22,5 м2/чел. необходимо построить на территории муниципального образования к 2017 г. 1667,3 м2 жилья. Дополнительно необходимо построить 1999 м2 жилья для замены ветхого фонда. Следовательно, чтобы выполнить взятые обязательства, темпы жилищного строительства в период с 2013 по 2017 гг. должны составлять 733,3 м2 жилья в год.

Для достижения параметра обеспеченности жилищным фондом 25,9 м2/чел. необходимо построить на территории муниципального образования к 2022 г. 1667,3 м2 жилья. Следовательно, чтобы выполнить взятые обязательства, темпы жилищного строительства в период с 2017 по 2022 гг. должны составлять 333,5 м2 жилья в год.

Для достижения нормативной обеспеченности жилищным фондом 32,5 м2/чел. необходимо построить дополнительно 3334,5 м2 жилья в период с 2022 по 2032 г. Объемы жилищного строительства должны находиться на уровне 333,5 м2 в год (таблица 6.4).

Достижение заявленных Распоряжением Правительства Курганской области от 02.12.2008 г. №488-р «О стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 г.» (32,5 м2 на 1 человека к 2030 г.) для Закомалдинского сельсовета вряд ли возможно.

Для потенциальной возможности достижения нормативов, запланированных стратегией социально-экономического развития Курганской области, до расчетного срока необходимо выделить для жилищной застройки в Закомалдинском сельском поселении минимум 9,2 га. В д.Стрижово необходимо включить в границы населенного пункта участок земель сельскохозяйственного назначения площадью 6,52 га для перспективной жилищной застройки, в с.Закомалдино планируется выделить для перспективной застройки участок 5,5 га в границах села.

Выделение участков под ИЖС будет производиться по мере поступления заявлений от жителей, как на свободных территориях, так и на занятых ветхим жильем, которые будут  постепенно высвобождаться и по мере освобождения использоваться под новое жилищное строительство.

Объем убыли жилищного фонда по ветхости может корректироваться при составлении планов текущего капитального строительства с учетом программ по проведению капитального ремонта жилых домов.

Застройку предлагается организовать индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками около 0,2 га.

Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в малоэтажной жилой застройке принимается в соответствии с таблицей В1 приложения В СП 42.13330.2011.

Таблица 6.5. Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в малоэтажной жилой застройке, %

| Вид жилого образования | Участки жилой застройки | Участки общественной застройки | Территории зеленых насаждений | Улицы, проезды, стоянки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коттеджный поселок | Не более 75 | 3,0–8,0 | Не менее 3,0 | 14,0–16,0 |

Согласно Закону Курганской области от 6 октября 2011 года №61 (в ред. Закона Курганской области от 25.04.2012 №18) «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Курганской области» земельные участки на территории Курганской области, находящиеся в муниципальной собственности, а также участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставляются многодетным семьям в собственность для индивидуального жилищного строительства. Земельные участки предоставляются бесплатно в пределах норм, устанавливаемых органами местного самоуправления. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, устанавливаются в размере от 0,04 га до 0,20 га.

Решение о предоставлении земельного участка осуществляется соответственно на основании решения органа исполнительной власти Курганской области или органа местного самоуправления, уполномоченных на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

Выполнение работ по формированию земельных участков, планируемых к предоставлению, обеспечивается органом исполнительной власти Курганской области или органом местного самоуправления, уполномоченными на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

Доля земельных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям, должна составлять не менее 10% от общего количества земельных участков, планируемых к предоставлению гражданам для индивидуального жилищного строительства в текущем году соответствующим органом.

На 01.01.2013 г. в Закомалдинском сельсовете было зарегистрировано 19 многодетных семей. Заявление на получение земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства не подала ни одна семья. Выделение земельных участков для многодетных семей будет производиться согласно Закону Курганской области от 06.10.2011 г. №61 (в ред. Закона Курганской области от 25.04.2012 №18) в зонах, выделенных на карте Правил землепользования и застройки Закомалдинского сельсовета.

Проектом предлагается к 2017 г. ввести в действие на территории муниципального образования Закомалдинский сельсовет:

- 1667,3 м2 нового жилищного фонда для достижения средней обеспеченности жилищным фондом 22,5 м2/ чел;

- 1999 м2 нового жилищного фонда для замены ветхого и аварийного фонда;

к 2022 г. ввести в действие:

- 1667,3 м2 нового жилищного фонда для достижения средней обеспеченности жилищным фондом 25,9 м2/ чел;

к 2032 г. ввести в действие:

- 3334,5 м2 нового жилищного фонда для достижения средней обеспеченности 32,5 м2/ чел.

# 7. Потенциал основных отраслей экономики

Закомалдинский сельсовет расположен в северной части Куртамышского муниципального района. Наличие значительных земельных ресурсов, а также благоприятные почвенные и климатические условия делают территорию сельсовета образования перспективной для развития сельского хозяйства.

Современный производственный потенциал сельсовета базируется на сельскохозяйственном производстве.

Производителями сельскохозяйственной продукции в сельсовете являются ООО «Север», КФХ «Иволга», КФХ «Голощапов». Специализацией всех трех производств является растениеводство, ООО «Север» также занимается и животноводством.

У всех производителей посевные площади зерновых культур в течение последних лет имеют тенденцию к увеличению. Поголовье скота в ООО «Север» остается примерно на одном уровне в последние годы.

Таблица 7.1. Посевные площади сельскохозяйственных предприятий

| № | Название предприятия | С какого времени функционирует | Специализация | Численность работающих | Площадь земель, га | Объемы произведенной продукции в 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. не используется | В натуральных показателях | Тыс. руб. |
| 1 | ООО «Север» | 2002 | растениеводство, животноводство | 71 | 5500 | – | н/д | 36049 |
| 2 | КФХ «Иволга» | 1992 | растениеводство | 2 | 239 | – | н/д | 1120 |
| 3 | КФХ «Голощапов» | 2012 | растениеводство | 2 | 114 | – | н/д | 360 |
| 4 | ЛПХ | н/д | растениеводство | 3 | 214 | – | н/д | 800 |

Таблица 7.2. Посевные площади сельскохозяйственных предприятий и КФХ

| Наименование сельскохозяйственных предприятий | Общая посевная площадь | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | зерновых культур, га | многолетних трав, га |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| ООО «Север» | 3500 | 4000 | 4500 | 3000 | 3500 | 4000 | – | – | 60 |
| КФХ «Иволга» | 120 | 180 | 207 | 106 | 166 | 193 | 14 | 14 | 14 |
| КФХ «Голощапов» | – | – | 99 | – | – | 92 | 7 | 7 | 7 |
| ЛПХ | 145 | 169 | 186 | 132 | 156 | 173 | 13 | 13 | 13 |

Таблица 7.3.Численность скота в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ

| Наименование сельскохозяйственных предприятий | Поголовье птицы | Общее поголовье скота | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Поголовье коров | Поголовье свиней |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| ООО «Север» | – | – | – | 430 | 430 | 440 | 200 | 200 | 200 | – | – | – |

По состоянию на 01.12.2013 г. в 267 личных подсобных хозяйствах граждан содержатся 262 головы КРС (в том числе 135 коров), 223 головы свиней, 32 головы коз и овец, 1499 голов птиц, 2 лошади. Посевные площади в 2013 г. составляют 60 га, в т.ч. под картофелем – 43 га, под овощными культурами – 17 га.

Таблица 7.4. Сведения о личных подсобных хозяйствах граждан

| Наименование показателя | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Количество личных подсобных хозяйств на территории поселения |  | 267 |
| В них содержится: |  |  |
| КРС ( в т.ч. коров) | голов | 262/135 |
| свиней |  | 223 |
| коз и овец |  | 32 |
| птицы |  | 1499 |
| лошадей |  | 2 |
| Посевные площади в личных подсобных хозяйствах, всего | га | 60 |
| в т.ч. под картофелем |  | 43 |
| овощными культурами |  | 17 |

Дальнейшее развитие личных подсобных хозяйств позволит обеспечить местные потребности в сельскохозяйственной продукции, увеличить процент занятости и уровень жизни населения.

Согласно проекту «Программы социально-экономического развития Куртамышского муниципального района на 2014–2016 гг.» следующие мероприятия будут способствовать развитию агропромышленного комплекса:

- Расширение рынков сбыта сельхозпродукции;

- Увеличение и комплексное применение минеральных удобрений, максимальное увеличение площади обработки гербицидами, дальнейшее развитие системы защиты растений;

- Обеспечение подготовки кондиционных семян;

- Совершенствование структуры посевных площадей, расширение посевов масличных и технических культур, зернобобовых и крупяных культур;

- Проводить работу по подготовке нетелей к отелу и вводу их в основное стадо;

- Продолжить работу по развитию личных подсобных хозяйств, для этого реализовать населению молодняк КРС, свиней, птицы, а так же зерно и корма;

- Организация стабильной работы существующих пунктов искусственного осеменения скота частного сектора;

- Продолжать работу в сельхозпредприятиях и личных подсобных хозяйствах по применению в кормлении животных и птицы кормовых добавок;

- Поддержка работы действующих цехов по переработке сельхозпродукции;

- Проведение мероприятий по техническому перевооружению действующих производств, организации новых производств;

- Контроль над своевременной выплатой зарплаты сельхозпредприятиям;

- Получение субсидированных кредитов потребительскими кооперативами, ЛПХ и КФХ;

- Подведение итогов трудового соперничества среди сельскохозяйственных организаций в честь Дня работников сельского хозяйства;

- Проведение районных совещаний по вопросам эффективного ведения сельскохозяйственного производства (ресурсосберегающие технологии, уборка и реализация продукции, развитие животноводства и т.д.);

- Привлечение частных инвестиций в развитие сельхозпроизводства;

- Приобретение сельскохозяйственной техники.

Промышленное производство в Закомалдинском сельсовете в настоящее время слабо развито. В с.Закомалдино действует предприятие «Дивные окна», специализирующееся на производстве изделий из ПВХ-профиля (пластиковые окна и двери).

Согласно проекту «Программы социально-экономического развития Куртамышского муниципального района на 2014–2016 гг.» развитие промышленного комплекса будет возможным за счет следующих мероприятий:

- Содействовать заключению договоров на прохождение практики учащимися профессиональных образовательных учреждений в промышленных предприятиях, на обучение через Центр занятости рабочих основных рабочих профессий (электросварщиков, автослесарей, слесарей, экскаваторщиков, автокрановщиков и т.д.);

- Обеспечить конкурсное размещение муниципального заказа на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг с участием предприятий района;

- Содействовать привлечению инвестиций в развитие промышленности района из-за пределов района и области;

- Участие предприятий Куртамышского района в программах, содействующих техническому перевооружению производства;

- Содействовать привлечению предприятиями района кредитов на развитие собственного производства с использованием возможности погашения части процентной ставки за счет средств областного бюджета.

Малое предпринимательство является важнейшей составляющей современной рыночной системы хозяйствования, решает задачи занятости населения, формирует конкурентную среду, смягчает социальную напряжённость. Субъекты малого предпринимательства на территории Закомалдинского сельсовета занимаются в основном розничной торговлей. В населенных пунктах сельсовета по состоянию на 01.12.2013 г. открыты 4 магазина.

Согласно проекту «Программы социально-экономического развития Куртамышского муниципального района на 2014–2016 гг.» развитие малого бизнеса будет возможным за счет оказания содействия органами местного самоуправления Куртамышского муниципального района и муниципальных образований по следующим направлениям:

- Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства о положительном влиянии внедрения новых технологий;

- Получение субсидий на внедрение новых технологий производства;

- На основании конкретных примеров довести до субъектов малого и среднего предпринимательства информацию об инновациях. Размещение информации в СМИ и на сайте Администрации Куртамышского района;

- Предоставление грантов начинающим предпринимателям малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса.

Для создания на территории Закомалдинского сельсовета благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, обеспечения условий по рациональному использованию ресурсов, образованию новых рабочих мест и обеспечению наибольшей занятости населения проектом предлагается на период до 2017 г.:

- проведение комплекса мероприятий направленных на укрепление и развитие личных подсобных хозяйств населения;

- содействие органами местного самоуправления развитию малого бизнеса.

# 8. Транспортная инфраструктура

В настоящее время в районе основной вид транспорта – автомобильный. Сообщение с областным центром и сельскими населенными пунктами осуществляется по автомобильным дорогам.

Воздушное сообщение в Куртамышском районе отсутствует, ближайший аэропорт расположен в г. Кургане.

Железнодорожный транспорт в районе отсутствует. Ближайшая железнодорожная станция Юргамыш Транссибирской железнодорожной магистрали «Москва – Владивосток» находится в 55 км от районного центра г. Куртамыша.

Каркас автодорожной сети на территории сельсовета формируют дороги муниципального значения III–IV категорий.

Одним из основных показателей развития дорожной сети является густота автомобильных дорог общего пользования, составляющая в 2010 г. по Курганской области 175,4 км на 1000 км2 территории (по данным Росстата). В Закомалдинском сельсовете – 148,2 км на 1000 км2.

Автомобильные дороги общего пользования характеризуются невысокой пропускной способностью. Основной транспортный поток сосредоточен на автодороге, связывающей территорию сельсовета с районным центром г.Куртамышем. Характеристика существующей автодорожной сети представлена в таблицах 8.1 и 8.2.

Таблица 8.1. Автомобильные дороги общего пользования местного значения на территории Закомалдинского сельсовета по состоянию на 01.12.2013 г.

| № | Наименование автодорог | Категория | Тех. состояние | Общая протяженность, км * | В том числе по типам покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Асфальтобетон, км | ПГС, щебень, км | Грунт, км |
| 1 | Закомалдино – Таволжанка – Пепелино | IV | Удовл. | 10,00 | 0 | 10,00 | 0 |
| 2 | Подъезд к д.Стрижово | IV | Удовл. | 0,44 | 0 | 0,44 | 0 |
| 3 | «Байкал» – Юргамыш – Куртамыш» (до границы Юргамышского района) | III | Удовл. | 7,79 | 7,79 | 0 | 0 |
|  | Всего |  |  | 18,23 | 7,79 | 10,44 | 0,0 |

* – протяженность определена картометрическим способом

Таблица 8.2. Бесхозные автомобильные дороги на территории Закомалдинского сельсовета  по состоянию на 01.01.2013 г.

| № | Наименование автодорог | Категория | Общая протяженность, км * | В том числе по типам покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усовершенствованный, км | Переходный, км | Грунт, км |
| 1 | Закомалдино – Пушкино | V | 4,4 | 0 | 0 | 4,4 |
|  | Всего |  | 4,4 | 0 | 0 | 4,40 |

* – протяженность определена картометрическим способом

Таблица 8.3. Перечень автобусных маршрутов

| № маршрута, пункты назначения | Протяженность маршрута, км (в одном направлении) | Интервал движения | Тип автомобиля/автобуса (количество мест) |
| --- | --- | --- | --- |
| Пепелино – Закомалдино – Куртамыш – Курган | 133 | 3,5 час | Мерседес, 20 мест |

На 01.12.2013 г. действует один автобусный маршрут, который соединяет населенные пункты сельсовета с г.Курганом и с районным центром г.Куртамышем.

Существующая сеть автомобильных дорог не является удовлетворительной как по абсолютным, так и по относительным характеристикам. Создание качественной автодорожной связи обеспечит лучшее сообщение между населенными пунктами, будет способствовать развитию экономики, повышению уровня жизни населения и развитию туризма.

Согласно Схеме территориального планирования (ОАО «ЧелябинскНИИгипрозем», Челябинск, 2009 г.) ежегодно планируется увеличение объемов финансирования дорожного хозяйства и снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативному состоянию на 1,5–2%. 
До 2025–2030 гг. Схемой предусмотрено асфальтирование грунтовой дороги «Закомалдино – Пушкино» общей протяженностью 8,7 км.

Согласно программе социально-экономического развития Куртамышского муниципального района на 2014–2016 гг. основными мероприятиями в сфере  развития транспортной инфраструктуры являются:

- обеспечение сохранения объема грузоперевозок и пассажироперевозок;

- увеличение количества автомобильных дорог, соответствующих нормативно-техническим требованиям;

- обеспечение 100%-го охвата населённых пунктов района пассажирским сообщением.

Данные мероприятия обеспечат связь соседними районами и послужат активизации прилегающих территорий.

В настоящее время, помимо низкого технического уровня и высокой степени износа автомобильных дорог общего пользования, серьезной проблемой является качество транспортной инфраструктуры внутри населенных пунктов.

Сеть улиц и дорог – наиболее стабильный элемент планировочной структуры населенного пункта. Изменение уличной сети и даже габарита отдельной улицы связано с большими затратами, которые допустимы только в случае их обоснования. Основой улично-дорожной сети Закомалдинского сельсовета являются улицы жилой застройки, образующие каркас, объединяющий между собой узловые точки населенных пунктов.

Настоящим проектом изменения конфигурации существующей улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения не планируется. Развитие автодорожной инфраструктуры будет осуществляться за счёт капитального ремонта и изменения типа покрытия дорожного полотна.

Таблица 8.4. Мероприятия по развитию улично-дорожной сети на территории Закомалдинского сельсовета на период до 2022 г.

| Наименование улицы | Тип покрытия | Категория | Общая протяженность, км | Ширина проезжей части, м | Техническое состояние | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I очередь до 2017 г. | II очередь до 2022 г. |
| с. Закомалдино |
| Ул. Центральная С. Закомалдино | гравий | главная | 1,35 | 6,5 | неудовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
|  | асфальт |  | 0,75 | 6,5 | неудовлетворительное | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| Ул. Степная С. Закомалдино | грунт | второстепенная | 0,52 | 6,5 | неудовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| Ул. Школьная С. Закомалдино | грунт | второстепенная | 0,56 | 5,0 | неудовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| Ул. Садовая С. Закомалдино | грунт | второстепенная | 0,30 | 4,5 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| Ул. Кольцевая С. Закомалдино | грунт | второстепенная | 0,76 | 4,5 | неудовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| Ул. Приречная С. Закомалдино | грунт | второстепенная | 0,48 | 5,0 | неудовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| Ул. Приречная С. Закомалдино | асфальт | второстепенная | 0,10 | 5,0 | неудовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул. Полевая с. Закомалдино | грунт | второстепенная | 0,25 | 4,0 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| Ул. Зерновая С. Закомалдино | грунт | второстепенная | 0,30 | 4,0 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| Пер. Солнечный С. Закомалдино | грунт | второстепенная | 0,20 | 4,0 | неудовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| Пер. Луговой С. Закомалдино | грунт | второстепенная | 0,60 | 4,0 | неудовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| Пер. Еловый С. Закомалдино | грунт | второстепенная | 0,18 | 4,0 | неудовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| Пер. Рыбацкий С. Закомалдино | грунт | второстепенная | 0,20 | 4,0 | неудовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| Пер. Четвертый С. Закомалдино | грунт | второстепенная | 0,22 | 4,0 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| Пер. Песчаный С. Закомалдино | грунт | второстепенная | 0,29 | 4,0 | удовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| Ул. Нижняя С. Закомалдино | грунт | второстепенная | 0,74 | 4,0 | неудовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| Ул. Озерная С. Закомалдино | грунт | второстепенная | 0,28 | 4,0 | неудовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| Ул. Березовая С. Закомалдино | грунт | второстепенная | 0,38 | 4,0 | неудовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| Ул. Молодежная С. Закомалдино | грунт | второстепенная | 0,35 | 4,0 | неудовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| Ул. Радужная С. Закомалдино | грунт | второстепенная | 0,22 | 4,0 | неудовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| Пер. Угловой С. Закомалдино | грунт | второстепенная | 0,09 | 4,0 | неудовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| Дорога от развилки до з/тока с. Закомалдино | грунт | второстепенная | 0,70 | 4,0 | неудовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| Дорога бр.1 С. Закомалдино | грунт | второстепенная | 0,30 | 4,0 | неудовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| д.Стрижово |
| Ул. Крестьянская Д. Стрижово | грунт | главная | 4,40 | 4,0 | неудовлетворительное | капитальный ремонт с устройством переходного типа покрытия (гравийное покрытие) | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
|  | асфальт |  | 0,25 | 4,0 | неудовлетворительное | капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) | – |

# 9. Инженерная инфраструктура

## 9.1. Водоснабжение

Существующее положение. Источником водоснабжения для питьевых и хозяйственно-бытовых целей в Закомалдинском сельсовете служат подземные воды. Централизованного водоснабжения в населенных пунктах сельсовета нет. Население пользуется шахтными колодцами и каптированными родниками.

Существующий водопровод в с.Закомалдино разрушен, водонапорная башня – в аварийном состоянии, скважина не используется.

Проектные предложения. Настоящим проектом предлагается обеспечить централизованной системой водоснабжения на расчетный срок всех потребителей с.Закомалдино. Для этого необходимо реконструировать существующие водопроводные сети в с.Закомалдино и построить новые, реконструировать водонапорную башню.

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается разработка и обустройство зон санитарной охраны в составе трех поясов.

В целях рационального расходования питьевой воды в оборудованном централизованным водоснабжением жилом секторе предлагается установка водомерных устройств.

Основными водопотребителями Закомалдинского сельсовета являются население, сельскохозяйственные и производственные объекты. При расчёте потребности воды на хозяйственно-бытовые нужды населения на расчетный срок принимались удельные нормы для сельских населенных пунктов в соответствии со СНиП 2.04.02-84*с коэффициентом суточной неравномерности 1,3, с учётом благоустройства застройки, а также с учётом климатических условий (табл. 9.1.1, 9.1.2). Расход воды в общественных зданиях включен в удельные нормы водопотребления.

с. Закомалдино

Таблица 9.1.1. Расчет суточного объема водопотребления с. Закомалдино

| Наименование показателей | Норма водопотребления с коэф. 1,3 | 2013 г | 2017 г I очередь | 2022 г расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетное водопотребление: (м3/сут.) |
| жилищного фонда | 162,5 л/чел/сут | 80,4 | 78,5 | 76,4 |
| неучтенные расходы (10%) |  | 8,0 | 7,8 | 7,6 |
| полив территории и зеленых насаждений | 50 л/чел/сут | 24,8 | 24,2 | 23,5 |
| Итого: (м3/сут.) |  | 113,2 | 110,5 | 107,5 |

Согласно приведенным данным (табл. 9.1.1), потребление воды в с. Закомалдино к 2022 г. составит 107,5 м3/сутки. Производительность скважин в этом случае должна составлять не менее 108 м3/сутки. Для получения заявленного объема воды производительность водозабора должна составлять не менее 4,5 м3/час.

Необходимо проведение лабораторных анализов качества воды, в зависимости от которых станет ясно, нужны ли дополнительные сооружения для получения воды питьевого качества или будет достаточно обычного комплекса при использовании подземных вод с соответствующими сооружениями по обеззараживанию воды.

Данные по статистике водопотребления с. Закомалдино отсутствуют. Согласно средним значениям, потребление воды населением достигает максимума 
в 11–12 ч и составляет в этом время 8,5% от суточного водопотребления в час (рис. 9.1.1).

Для с. Закомалдино максимум водопотребления составит 9,1 м3/час. Для выравнивания пиков водопотребления требуется водонапорная башня.

На расчетный срок необходимый регулирующий объем составит 22,1 м3, пожарный объем составит 4,5 м3 (для тушения пожаров до включения основных пожарных насосов, в течение 10 мин). Общий необходимый объем регулирующих емкостей составит 26,6 м3. Из серийно выпускаемых водонапорных башен наиболее подходит башня с объемом бака 50 м3.

Рисунок 9.1.1 График водопотребления населением среднего населенного пункта

Проектом предлагается на расчетный срок обеспечить 100 % жилищного фонда внутренним водопроводом. Тушение пожаров предлагается организовать из хозяйственно-питьевого водопровода. Диаметр кольцевых уличных сетей должен составлять не менее 60 мм для пропуска хозяйственно-питьевого и пожарного расходов.

Расчетное количество одновременных пожаров с. Закомалдино принято в соответствии со СП 8.13130.2009 (табл. 1) – один внешний и один внутренний. Расчетный расход воды на пожаротушение на один внешний пожар принят по СП 8.13130.2009 (табл. 1) в соответствии с численностью населения на расчетный срок и составляет 5 л/сек. Расчетный расход воды на один внутренний пожар принят согласно СНиП 2.04.01-85* (табл. 1*) – 2,5 л/сек в одну струю. Расчетная продолжительность тушения одного пожара принята 3 часа. Запас воды необходимый на тушение пожаров составляет 80,9 м3 (с учетом работы водозабора).

Система водоснабжения как для проектной, так и для существующей застройки предусматривается хозяйственно-питьевая противопожарная с вводом в дом.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов на водопроводной сети. Пожарные гидранты рекомендуется размещать согласно требованиям СНиП через каждые 120 м и их размещение уточняется на следующих стадиях проектирования.

На следующей стадии проектирования специализированной организации необходимо выполнить гидравлический расчет систем водоснабжения с. Закомалдино на основе решений генерального плана. Мероприятия по развитию сетей водоснабжения в графическом виде отображены на картах генерального плана.

Проектом предлагается:

- до 2017 г.: строительство водопроводных сетей в с.Закомалдино;

- реконструкция существующих водопроводных сетей в с.Закомалдино;

- реконструкция водонапорной башни с объемом бака на 50 м3 в с.Закомалдино;

- устройство ЗСО в составе 3-х поясов вокруг водозаборов;

- до 2022 г.: строительство новых участков сетей в с.Закомалдино;

- оборудование водопроводных сетей пожарными гидрантами в соответствии со СНиП;

- внедрение высокоэффективных технологий и материалов при строительстве, капитальном ремонте и обслуживании водопроводных сетей.

## 9.2. Водоотведение

Существующее положение. В настоящее время в Закомалдинском сельсовете система централизованной канализации отсутствует. Население использует выгребные ямы, не соответствующие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 (не водонепроницаемые), что систематически загрязняет водоносные горизонты. Отдельные здания социальной значимости, оборудованные внутренними сетями водоснабжения, имеют внутренние сети канализации в выгреб. Вывоз ЖБО осуществляется по заявкам, слив производится на рельеф в районе существующих свалок ТБО.

Проектные предложения.

- до 2017 г.: обустроить 100% жилищного фонда водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитарно-гигиеническим нормам;

- обеспечить охват 100% населения системой вывоза ЖБО на очистные сооружения;

- вывоз ЖБО производить по заявкам, но не реже одного раза в полгода;

## 9.3. Теплоснабжение

Существующее положение. Теплоснабжение Закомалдинского сельсовета осуществляется децентрализованными источниками теплоснабжения, включающими сельскохозяйственные, коммунально-бытовые котельные и индивидуальные источники теплоснабжения.

Одна муниципальная котельная отапливает социально значимые объекты с.Закомалдино (табл. 9.3.1). Для отопления остальных объектов соцкультбыта и жилого сектора в сельсовете используются индивидуальные котлы и печи.

Таблица 9.3.1. Основные характеристики котельных, обеспечивающей теплом социально значимые объекты Закомалдинского сельсовета

| Наименование и адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка: на отопление, вентиляцию, гор. водоснабжение, Гкал/час (Мвт) | Резерв мощности, Гкал/час (Мвт) | Марка и количество котлов | Топливо основное, резервное (газ, мазут, дрова и т.д.) | Температурный график теплоносителя, °С | Год ввода в эксплуатацию котельной (котлов) | Техническое состояние | Предложения по реконструкции и новому строительству |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Закомалдино, ул.Школьная д.8 | 0,2 | На отопление | 0,2 | «Луга» | уголь | 65–53 | 1968 | ветхое | Строительство новой котельной |
|  |  |  | 0,2 | «Луга» |  |  |  |  |  |

Проектные предложения. Согласно «Энергетической стратегии развития России» важнейшими направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются:

- замещение значительного количества действующих теплоэнергоустановок новыми;

- перевод их на природный газ или на местные источники энергии, внедрение высокоэффективных технологий и оборудования.

Настоящим проектом предлагается на территории сельсовета сохранить систему децентрализованного теплоснабжения. Отдельные сельскохозяйственные предприятия будут получать тепло от собственных котельных, работающих на местных источниках энергии. Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением жителей частного сектора будут применяться индивидуальные отопительные системы.

С целью экономии энергоресурсов намечается оборудовать общественные здания приборами регулирования тепла с применением высокотехнического оборудования.

В настоящее время на основании инвестиционной программы Курганской области, Программы развития газоснабжения и газификации Курганской области на период 2012–2015 гг. ОАО «Газпром» осуществляется газификация Кыласовского сельского поселения.

Настоящим проектом предполагается, что на расчетный срок 100% жилищного фонда с.Закомалдино и д.Стрижово будет газифицировано. Теплоснабжение и горячее водоснабжение жилищного фонда, подключенного к системе газоснабжения, будет организовано на базе индивидуальных автономных газовых котлов.

Расчеты прогнозных тепловых нагрузок для сельсовета были выполнены следующим образом:

- расходы тепла на отопление жилых зданий и объектов социально-бытового назначения определены согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» по укрупненным показателям с учетом энергосберегающих технологий;

- расходы тепла на нужды горячего водоснабжения для жилых зданий и объектов социально-бытового назначения приняты согласно пособию по проектированию НМ 37-81 по эквивалентному количеству квартир (домов);

- расходы тепла на вентиляцию объектов социально-бытового назначения приняты согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» по укрупненным показателям с учетом энергосберегающих технологий.

Расчетная подключаемая нагрузка указана с учетом 5% потерь тепла в тепловых сетях. Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» расчетная температура наружного воздуха для Закомалдинского сельсовета принята –37°С. Расход тепла от автономных источников рассчитан для отопления и горячего водоснабжения, а также для вентиляции объектов социально-бытового назначения (табл. 9.3.2–9.3.4). Расчет годовых затрат тепла на теплоснабжение представлен в таблице 9.3.5.

Таблица 9.3.2 Расчет расхода горячей воды в час наибольшего водопотребления для нужд горячего водоснабжения объектами социально-бытового назначения Закомалдинского сельсовета

| Наименование объекта | Единицы измерения | Мощность | Удельный расход горячей воды, л/ч* | Расход горячей воды, в час наибольше го водопотребления, л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2017 г. | 2022 г. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 г. | 2017 г. | 2022 г. |
| Школы | учащихся | 50 | 50 | 100 | 1,2 | 60 | 60 | 120 |
| Детские дошкольные учреждения | воспитанников | 17 | 17 | 50 | 8,0 | 136 | 136 | 400 |
| Учреждения здравоохранения (амбулаторно-поликлинические) | посещений в смену | 25 | 25 | 25 | 1,2 | 30 | 30 | 30 |
| Учреждения культуры | мест | 220 | 220 | 220 | 0,4 | 88 | 88 | 88 |
| Магазины | сотрудников | 14 | 14 | 14 | 5,8 | 81 | 81 | 81 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 395 | 395 | 719 |

* – удельный расход горячей воды в час наибольшего водопотребления согласно Приложению 3  СНиП 2-04-01-85 «Внутренний водопровод и канализация»

Таблица 9.3.3. Расчет максимального теплового потока на горячее водоснабжение жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения

| Очередь строительства | Площадь действующего жилищного фонда, м2 | Расчетное число домов | Эквивалентное количество квартир по НМ 37-81 для объектов социально-бытового назначения* | Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение жилья и соц. объектов Qhmax, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь (2017 г). | 13978 | 188 | 11 | 0,678 |
| Расчетный срок (2022 г.) | 15646 | 194 | 21 | 0,695 |

* – рассчитано согласно НМ 37-81: эквивалентное количество квартир = расход горячей воды в час наибольшего водопотребления / (3,5 х 10)

Таблица 9.3.4 Расчет тепловых нагрузок

| Очередь строительства | Площадь действующего жилищного фонда, м2 | Максимальный тепловой поток, МВт на |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление, Qomax | вентиляцию, Qvmax | горячее водоснабжение, Qhmax | Всего, Q | Итого, Q с учетом потерь 5% |
| Первая очередь (2017 г) | 13978 | 2,474 | 0,302 | 0,678 | 3,454 | 3,627 |
| Расчетный срок (2022 г.) | 15646 | 2,769 | 0,338 | 0,695 | 3,803 | 3,993 |

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», продолжительность отопительного периода на территории Закомалдинского сельсовета составляет 216 дней, расчетная температура наружного воздуха –37°С, средняя температура наружного воздуха за отопительный период –7,7°С. Расчетная температура внутри здания принята +20°С, длительность работы систем вентиляции в течение суток составляет 16 ч.

Таблица 9.3.5. Годовые затраты тепла

| Очередь строительства | Отопление, Гкал | Вентиляция, Гкал | Горячее водоснабжение, Гкал | Всего, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь (2017 г) | 10426 | 848 | 2041 | 13315 |
| Расчетный срок (2022 г.) | 11670 | 949 | 2093 | 14712 |

Проектом предлагается:

- до 2017 г.: оборудование общественных зданий приборами регулирования тепла с применением высокотехнического оборудования;

- до 2022 г.: строительство новой котельной в с.Закомалдино.

## 9.4. Газоснабжение

В настоящее время населенные пункты Закомалдинского сельсовета не газифицированы.

Потребители населенных пунктов пользуются сжиженным газом в баллонах. Сжиженный газ доставляется автотранспортом, что предопределяет дополнительные затраты, включаемые в тарифы на сжиженный газ. Газонаполнительная станция находится в г.Куртамыше.

Перспективы газификации. Приоритетным направлением для Закомалдинского сельсовета является проведение природного газа потребителям, что создаст комфортные условия труда и быта для населения, улучшит социально-экономические показатели поселения в целом.

Проектные предложения. В настоящее время на основании инвестиционной программы Курганской области, Программы развития газоснабжения и газификации Курганской области на период 2012–2015 гг. ОАО «Газпром» осуществляется газификация Кыласовского сельского поселения. Развивая положения указанных программ, настоящим Проектом предлагается к расчетному сроку газифицировать 100% жилищного фонда с.Закомалдино и д.Стрижово.

Согласно Схеме территориального планирования (ОАО «ЧелябинскНИИгипрозем», Челябинск, 2009 г.) планируется строительство магистрального газопровода «Юргамыш – Куртамыш» на I очередь.

Предполагается, что за счет сетевого газа будет осуществляться отопление, вентиляция и горячее водоснабжение жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения. Также газ будет использоваться для нужд пищеприготовления.

Расчет максимального часового потребления газа был выполнен следующим образом:

- расход газа на пищеприготовление составляет 178,8 м3/чел. в год (согласно ГОСТ Р 51617 норма расхода теплоты на 1 чел. в год при использовании газовой плиты составляет 1430 Гкал, теплота сгорания газа принята 8000 ккал/м3 согласно СП 42-101-2003);

- согласно СП 42-101-2003 коэффициент часового максимума расхода газа (без отопления) 1/1800;

- максимальный часовой расход газа на нужны отопления, вентиляции и горячего водоснабжения рассчитан на основании максимального теплового потока (раздел «Теплоснабжение») и СП 42-101-2003 (КПД топливопотребляющих установок принят 85%, теплота сгорания газа принята 8000 ккал/м3).

Таблица 9.4.1 Тепловые нагрузки для сельсовета

| Очередь строительства | Площадь действующего жилищного фонда, м2 | Максимальный тепловой поток, с учетом потерь 5%, Гкал на |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление, Qomax | вентиляцию, Qvmax | горячее водоснабжение, Qhmax | Всего, Q |
| Первая очередь (2017 г) | 13978 | 2,234 | 0,273 | 0,612 | 3,118 |
| Расчетный срок (2022 г.) | 15646 | 2,500 | 0,305 | 0,628 | 3,433 |

Таблица 9.4.2 Максимальный часовой расход газа

| Очередь строительства | Максимальный часовой расход газа, м3/час на |
| --- | --- |
|  | отопление | вентиляцию | горячее водоснаб-жение | пищеприго-товление | Всего |
| Первая очередь (2017 г) | 328 | 40 | 90 | 62 | 520 |
| Расчетный срок (2022 г.) | 368 | 45 | 92 | 60 | 565 |

Таблица 9.4.3. Годовые расходы тепла

| Очередь строительства | Отопление, Гкал | Вентиляция, Гкал | Горячее водоснабжение, Гкал | Всего, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь (2017 г) | 10426 | 848 | 2041 | 13315 |
| Расчетный срок (2022 г.) | 11670 | 949 | 2093 | 14712 |

Таблица 9.4.4. Годовой расход газа для сельсовета

| Очередь строительства | Годовой расход газа, млн. м3 на |
| --- | --- |
|  | отопление | вентиляцию | горячее водоснаб-жение | пищеприго-товление | Всего |
| Первая очередь (2017 г) | 1,53 | 0,12 | 0,30 | 0,11 | 2,07 |
| Расчетный срок (2022 г.) | 1,72 | 0,14 | 0,31 | 0,11 | 2,27 |

Согласно проведенным расчетам на первую очередь максимальный часовой расход газа в Закомалдинском сельсовете составит 520 м3/час, общий годовой расход достигнет 2,07 млн. м3, к расчетному сроку максимальный часовой расход газа увеличится до 565 м3/час, общий годовой расход – до 2,27 млн. м3 (табл. 9.4.1–9.4.4). Категории проектируемых газопроводов, их местоположение, диаметры, места установки ШРП будут определены на следующих этапах проектирования.

Проектом предлагается:

- до 2017 г.: строительство магистрального газопровода «Юргамыш – Куртамыш»;

- газификация жилищного фонда в с.Закомалдино;

- газификация жилищного фонда в д.Стрижово;

- до 2032 г.: газификация 100% жилого фонда в с.Закомалдино;

- газификация 100% жилого фонда в д.Стрижово.

## 9.5. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Закомалдинского сельсовета осуществляется «Западными электрическими сетями» ОАО «Курганэнерго» через ПС 110/35/10 кВ «Куртамыш».

Существующая загрузка подстанции «Куртамыш» 110/35/10 кВ, 2х16 мВА – 30% (табл.9.5.1).

Таблица 9.5.1. Основные характеристики ПС 10-110 кВ, снабжающих электроэнергией населенные пункты Закомалдинского сельсовета

| Наименование источника питания | Напряжение, кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов, МВА | Суммарная нагрузка на шинах, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС «Куртамыш» | 110/35/10 | Т1 – 16 | 30 |
|  |  | Т2 – 16 | 30 |

По территории Закомалдинского сельсовета проходит ВЛ 10 кВ Л-1 Закомалдино, которая снабжает электроэнергией потребителей в с.Закомалдино и д.Стрижово.

В населенных пунктах установлены трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ (табл. 9.5.2.), от которых подача электроэнергии потребителям осуществляется по воздушным линиям 0,4 кВ.

На территории Закомалдинского сельсовета находятся 7 ТП общей мощностью 1260 кВА.

Потребителями электрической энергии в Закомалдинском сельсовете являются: жилые дома, общественные здания, коммунальная сфера, наружное освещение территории, производственные объекты. Информация о фактическом годовом потреблении электроэнергии не предоставлена.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии Закомалдинского сельсовета (жилые дома, административные здания) относятся к III категории и обеспечиваются электроэнергией от одного источника питания.

Потребителей I категории на территории сельсовета нет.

Детские учреждения, медицинские учреждения, аптеки (приложение 2 РД34.20.185-94) относятся к потребителям II категории и должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Согласно п. 4.1.11. гл. 4.1 Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями), питание электроприемников II категории допускается предусматривать от однотрансформаторных ТП при наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более одних суток.

Таблица 9.5.2. Сведения о существующих ЛЭП и КТП 10-0,4 кВ в пределах Закомалдинского сельсовета

| Наименование ВЛ-10 кВ | Сведения о КТП |
| --- | --- |
|  | № КТП | Населенный пункт | установленная мощность, кВА | % загрузки |
| ПС 110/35/10 кВ «Куртамыш» |
| ВЛ 10 кВ Л-1 Закомалдино | КТ-1-12 «Мельница» | С.Закомалдино | 250 | 56 |
|  | КТ-1-18 «Поселок» | С.Закомалдино | 100 | 73 |
|  | КТ-1-17 «Клуб» | С.Закомалдино | 100 | 50 |
|  | КТ-1-14 «МТМ» | С.Закомалдино | 250 | 15 |
|  | КТ-1-16 «Зерноток» | С.Закомалдино | 250 | 27 |
|  | КТ-1-33 «Комплекс КРС» | Д.Стрижово | 250 | 71 |
|  | КТ-1-39 «Поселок» | Д.Стрижово | 60 | 33 |

Проектные предложения. Существующий уровень электропотребления сельского поселения полностью обеспечивается имеющимися электросетевыми объектами. В ближайшие 15–20 лет рост потребления электроэнергии будет определяться умеренными темпами развития сельскохозяйственного производства, ростом потребления электроэнергии в коммунальном и бытовом секторах за счет насыщения квартир изделиями бытовой электротехники, строительства нового жилья.

Результаты расчетов энергопотребления коммунально-бытовыми потребителями выполнены по укрупненным удельным показателям в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (приложение Н).

Результаты расчетов электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей выполнены в соответствии с табл. 2.4.3* РД 34.20.185-94 по укрупненным удельным показателям с учетом того, что на I очередь строительства население будет использовать для пищеприготовления и электрические, и газовые плиты, а на расчетный срок – газовые.

В соответствии с существующей и планируемой обеспеченностью жилищной площадью на 1 человека приняты следующие удельные электрические нагрузки: 0,32 кВт/чел на существующее положение, 0,34 кВт/чел на I очередь строительства и 0,35 кВт/чел на расчетный срок.

Таблица 9.5.3. Расчетные показатели электропотребления Закомалдинского сельсовета на перспективу до 2022 г.

| № | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012 г. | I очередь строительства 2017 г. | II очередь строительства 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | Чел. | 636 | 621 | 604 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел в год | кВт.ч/год | 1350* | 1150** | 950*** |
| 3 | Годовое потребление электроэнергии | тыс.кВт. ч/год | 858,6 | 714,15 | 573,8 |
| 4 | Электрическая нагрузка | кВт | 204,50 | 232,20 | 213,11 |

* – на современное состояние электропотребление принято с учетом пищеприготовления на электрических плитах. Использование максимума электрической нагрузки – 4400 ч/год.

**– на I очередь строительства электропотребление принято с учетом пищеприготовления на электрических плитах 50% населения. Использование максимума электрической нагрузки – 4250 ч/год.

*** – на расчетный срок электропотребление принято с учетом пищеприготовления на газовых плитах. Использование максимума электрической нагрузки – 4100 ч/год.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Настоящим проектом к расчетному сроку предусматривается повышение среднего уровня обеспеченности населения жилищным фондом с 19,4 до 32,5 м2/чел. Увеличение жилищного фонда предполагается за счет строительства индивидуального жилья усадебного и коттеджного типов. Под новую застройку выделены площадки в сЗакомалдино и д.Стрижово. Значительных объемов строительства новых объектов социальной сферы в проектируемый период на территории сельсовета не планируется.

Расчеты электрических нагрузок, планируемых к строительству жилых зданий, определены в соответствии таблицей 2.1.5 РД 34.20 185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей г. Москва, 1994 г.» (с изменениями и дополнениями за №213 от 29.07.1999 г.) и представлены в таблице 9.5.4.

Таблица 9.5.4. Расчет электрических нагрузок жилой застройки с. Закомалдино и д.Стрижово на I очередь и расчетный срок

| Наименование электропотребителей | Население, чел. | Полезная площадь жилой застройки, м2 | Удельная нагрузка жилой застройки, Вт/м2 | Укрупненная расчетная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Закомалдино |  |  |  |  |
| 1 очередь | 483 |  |  |  |
| Сохраняемое жилье |  | 8267 | 20,70 | 171,12 |
| Новое строительство |  | 2939 | 17,85 | 52,46 |
| Всего: |  | 11206 |  | 223,58 |
| Расчетный срок | 470 |  |  |  |
| Сохраняемое жилье |  | 11206 | 15,00 | 168,08 |
| Новое строительство |  | 1337 | 15,00 | 20,05 |
| Всего: |  | 12542 |  | 188,13 |
| д. Стрижово |  |  |  |  |
| 1 очередь | 138 |  |  |  |
| Сохраняемое жилье |  | 2045 | 20,70 | 42,34 |
| Новое строительство |  | 727 | 17,85 | 12,98 |
| Всего: |  | 2773 |  | 55,32 |
| Расчетный срок | 134 |  |  |  |
| Сохраняемое жилье |  | 2773 | 15,00 | 41,59 |
| Новое строительство |  | 331 | 15,00 | 4,96 |
| Всего: |  | 3103 |  | 46,55 |

Вся перспективная нагрузка будет осуществляться, как и в настоящее время, «Западными электрическими сетями» ОАО «Курганэнерго» через ПС 110/35/10 кВ «Куртамыш».

Согласно проведенным расчетам электрические нагрузки жилой застройки с.Закомалдино составят на I очередь 223,58 кВт, на расчетный срок – 188,13 кВт. Электроснабжение новой усадебной застройки как на I очередь, так и на расчетный срок предусматривается от существующих трансформаторных подстанций, имеющих достаточный резерв мощности.

Д.Стрижово. Электрические нагрузки жилой застройки составят на I очередь 57,40 кВт, на расчетный срок – 46,55 кВт. Электроснабжение новой усадебной застройки как на I очередь, так и на расчетный срок предусматривается от существующих трансформаторных подстанций, имеющих достаточный резерв мощности.

Электрические сети 0,4 кВ разрабатываются на последующих этапах проектирования в проекте планировки с расчетом нагрузок всех потребителей и их районированием, определением количества и мощности ТП на основании технических условий энергоснабжающих организаций, выдаваемых на основании утвержденной в установленном порядке схемы развития электрических сетей.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, предлагается выполнять с применением самонесущего изолированного провода (СИП) на железобетонных опорах.

Для обеспечения электрической энергией энергопринимающих устройств в соответствии с ГОСТ 54149-2010 на расчетный срок в реконструкции будет нуждаться все морально устаревшее оборудование энергосистемы. Согласно п.1.1.7. гл.1 РД 34.20 185-94 при реконструкции действующих сетей необходимо максимально использовать существующие электросетевые сооружения. Решение о необходимых объемах реконструкции существующих электросетевых сооружений будет приниматься сетевой организацией.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства и условия использования земельных участков определены «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160.

Для ЛЭП 0,4 кВ установлена охранная зона – 2 м по обе стороны вдоль воздушной линии электропередач, ЛЭП 10 кВ – 10 м, ЛЭП 35 кВ – 15 м. Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевой организации предупреждающих знаков с указанием размера охранной зоны. Выполнение любых работ, включая посадку и вырубку деревьев и кустарников, в охранной зоне ЛЭП допустимо только с письменного разрешения сетевой организации.

Из-за недостатка информации расчеты по электропотреблению Закомалдинского сельсовета не учитывают электропотребление существующих и вновь размещаемых предприятий. В настоящее время на территории сельсовета нет крупных промышленных объектов – функционирует предприятие «Дивные окна», специализирующееся на производстве изделий из ПВХ-профиля (пластиковые окна и двери).

Перспективы развития Закомалдинского сельсовета связываются в основном с развитием сельского хозяйства и малых форм хозяйствования. Размещение крупных промышленных объектов на территории населенных пунктов не планируется.

Размещение новых сельскохозяйственных объектов будет осуществляться вблизи с.Закомалдино и д.Стрижово, где располагаются трансформаторные подстанции: КТП №1-17 (мощность 100 кВА, загрузка 50%), КТП №1-33 (мощность 250 кВА, загрузка 71%,). При строительстве новых объектов может понадобиться замена трансформатора КТП №1-33 на более мощный.

Для решения проблемы уличного освещения рекомендуется разработать программу мероприятий, включающую в себя установку новых фонарей, строительство новых сетей и модернизацию существующей системы уличного освещения.

Проектные предложения генплана будут уточняться в процессе разработки рабочих проектов по развитию электрических сетей поселения.

Проектом предлагается:

  - до 2017 г.: проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий;

  - модернизация существующей системы уличного освещения в сельских населенных пунктах;

  - до  2022г: проектирование и прокладка сетей 0,4 кВ в районы новой усадебной  застройки;

  - замена провода на ВЛ-0,4 кВ на самонесущий изолированный провод (СИП).

## 9.6. Средства связи и коммуникаций

Услуги связи на территории Закомалдинского сельсовета предоставляет ОАО «Ростелеком». На территории сельсовета действует одна автоматическая телефонная станция, расположенная в с.Закомалдино (таблица 9.6.1.). В населенных пунктах сельсовета установлены таксофоны.

Увеличение количества домашних телефонов на территории Куртамышского муниципального района наблюдалось до 2006 г. Возможность пользования альтернативной связью – сотовой, привела к тому, что в последние годы количество домашних телефонов снизилось. На территории сельсовета работают операторы сотовой связи Мотив, МТС.

Радиоусилительные станции, радиоточки, опорные усилительные станции и телевизионные ретрансляторы на территории сельсовета отсутствуют.

Организацией пунктов коллективного доступа в сеть Интернет занимается ОАО «Ростелеком». Перспективы расширения сети Интернет в сельской местности зависят от спроса населения на данный вид услуг.

Таблица 9.6.1. Основные характеристики автоматических телефонных станций Закомалдинского сельсовета

| Характеристика АТС – тип станции, – общее количество номеров – свободных номеров – местоположение | АТСК 50/200 100 номеров 15 свободных номеров С. Закомалдино, ул. Приречная, 8 |
| --- | --- |
| Характеристика линий связи между АТС и абонентами | Проводная, меднопарная |
| Процент охвата жилищного фонда телефонной связью | 35 |
| Характеристика радиоусилительных станций, количество радиоточек | нет |

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле- и радиовещания на территории сельсовета в проектируемый период должны стать:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования;

- обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- дальнейшее развитие сотовой связи за счет ее расширения с использованием ВОЛС (волоконно-оптических линий связи);

- установка дополнительного оборудования на существующих базовых станциях и увеличение числа вышек;

- замена всех существующих воздушных соединительных линий связи на кабельные (выполненные кабелем КСПП) с одновременной заменой аналоговых систем передачи на цифровые;

- доступ в интернет по технологии 3G.

Мероприятия, разработанные в настоящем разделе, не являются проектными решениями. Увеличение мощности, строительство и реконструкция объектов инженерно-технического обеспечения решаются специализированными организациями и на соответствующих стадиях проектирования по мере реального роста нагрузок потребителей.

## 9.7. Санитарная очистка

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению твердых бытовых отходов (ТБО) являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

К твердым бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения и удаляемых транспортом специализированных организаций, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода.

На 01.12.2013 г. схема санитарной очистки территории Куртамышского муниципального района не разработана. Нормы накопления ТБО для жилого сектора сельского поселения не установлены.

Согласно ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» норма накопления на одного человека, проживающего в сельской местности, составляет 1,068 м3 отходов в год, в том числе 5% крупногабаритных отходов (КГО).

Расчет объема отходов, образующихся от объектов социально-бытового назначения Закомалдинского сельсовета, на 2013 г. представлен в таблице 9.7.1.

Согласно справочнику «Санитарная очистка и уборка населенных мест», изданному Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, норма накопления твердых бытовых отходов имеет тенденцию к росту по объему на 0,5–1,5% в год. Примем за 0,5% рост объемов накопления ТБО в год. К 2017 г. общее накопления ТБО увеличится примерно на 2%, к 2022 г. – на 4,6%.

Таблица 9.7.1. Расчет объемов образования ТБО от объектов социально-бытового назначения Закомалдинского сельсовета

| Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность (на 01.12.2013 г.) | Норма накопления ТБО, м3/год* | Объем накопления ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школы | учащихся | 50 | 0,12 | 6,00 |
| Детские дошкольные учреждения | воспитанников | 17 | 0,4 | 6,80 |
| Учреждения здравоохранения (амбулаторно-поликлинические) | посещений/год | 6750 | 0,001 | 6,75 |
| Учреждения культуры | мест | 220 | 0,18 | 39,60 |
| Магазины | м2 торг. площ. | 279,4 | 0,77 | 215,14 |
| Всего: | 274,29 |

* – «Санитарная очистка и уборка населенных мест». Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова. М. 2005 г.

Расчет объемов общего накопления ТБО и КГО Закомалдинского сельсовета на расчетный срок представлен в таблице 9.7.2.

Сбор и вывоз ТБО в Закомалдинском сельсовете осуществляется жителями и хозяйствующими организациями своими средствами на свалки, расположенные около с.Закомалдино и д.Стрижово. В санитарно-защитную зону всех свалок попадает жилая застройка, поэтому эти свалки подлежат ликвидации. Планируется организация полигонов ТБО западнее д.Стрижово и восточнее с.Закомалдино на I очередь строительства.

Проект обустройства свалок отсутствует, прием отходов не организован, учет размещения отходов не ведется. Помимо вышеуказанных свалок, на территории сельсовета имеются несанкционированные свалки, которые образуются в летний период в местах неорганизованного отдыха людей.

Таблица 9.7.2. Объемы накопления ТБО и КГО сельсовета от жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения на период до 2022 г.

| Наименование показателя | Накопление ТБО в год, м3 |
| --- | --- |
|  | 2013 г. | 2017 г. | 2022 г. |
| от жилищного фонда | 679,2 | 680,0 | 661,4 |
| от объектов социально-бытового назначения | 274,3 | 281,2 | 281,2 |
| Всего: | 953,5 | 961,2 | 942,6 |
| в т.ч. крупногабаритные отходы | 47,7 | 48,1 | 47,1 |

Проектные предложения. В соответствии со ст. 8 (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения с отходами относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Для сбора ТБО на территории Закомалдинского сельсовета предлагается применить контейнерную систему, с использованием стандартных несменяемых контейнеров 0,75 м3, как наиболее технологичную, гибкую и удобную для населения. Вывоз отходов предполагается осуществлять на санкционированные места компостирования ТБО, которые необходимо привести в соответствие с требованиями законодательства.

Для сбора ТБО и КГО необходимо организовать контейнерные площадки. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, учебных, детских школьных учреждений, мест отдыха населения и т.п. на расстояние не менее 20 м и не более 100 м. Площадки должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждение из металла, кирпича, бетона или зелеными насаждениями.

Вопросы обеспечения техникой летней и зимней уборки, для вывоза ТБО и КГО, периодичности уборки и вывоза отходов, размещение контейнеров и принципиальная схема обезвреживания отходов раскрываются в генеральной схеме санитарной очистки.

Проектом предлагается:

- до 2017 г.: организовать регулярный сбор ТБО с использованием контейнерной системы (несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3) во всех населенных пунктах сельсовета;

- обустроить контейнерные площадки для сбора ТБО;

- ликвидация свалки около с.Закомалдино;

- ликвидация свалки около д.Стрижово;

- организация полигона ТБО западнее д.Стрижово;

- организация полигона ТБО восточнее с.Закомалдино.

# 10. Охрана окружающей среды

## 10.1. Охрана атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения на территории поселения. Степень загрязнения атмосферного воздуха зависит от количества выбросов вредных веществ и их химического состава, от высоты, на которой осуществляются выбросы, от климатических условий, определяющих перенос и рассеивание загрязняющих веществ.

На территории населенных пунктов источниками загрязнения являются котельные, предназначенные, в основном, для отопления объектов социальной сферы, работающие на дровах, каменном угле и, как правило, не имеющие очистных сооружений. В массе выбросов преобладают твердые вещества (зола углей, сажа, неорганическая и древесная пыль), окись углерода, сернистый ангидрид и окислы азота.

Одним из основных источников загрязнения в поселении продолжает оставаться автомобильный и самоходный транспорт, что приводит к увеличению концентраций диоксида азота, стойких органических загрязнений и оксида углерода в атмосфере.

Перечисленные примеси оказывают негативное влияние на органы дыхания, сердечнососудистую систему, вызывают болезни крови.

В целом фактическое загрязнение воздуха населенных мест сельсовета можно оценивать как допустимое, в связи с чем, настоящим проектом  предлагаются следующие общепланировочные мероприятия:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- разработка проектов ПДВ для всех предприятий сельсовета и установление нормативов по загрязнению атмосферного воздуха;

- разработка проектов санитарно-защитных зон для котельных и предприятий;

- проведение рейдов проверки токсичности выхлопных газов автомобилей;

- улучшение качества дорожного покрытия.

Технологические мероприятия:

- ремонт и очистка котельного оборудования, установка пылегазоочистного оборудования.

Планировочные мероприятия:

- расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

## 10.2. Охрана почвенного покрова

Основными причинами нарушения почвенного покрова в Закомалдинском сельсовете являются:

- загрязнение почв токсическими выбросами от автотранспорта;

- разрушение почвенной структуры и уплотнение почв, снижение плодородия от недостаточного количества вносимых удобрений.

В последние годы в структуре сельскохозяйственных угодий сохраняется устойчивая тенденция к сокращению площади пашни и росту за счёт этого площади залежных земель. Утрата значительных площадей продуктивных сельскохозяйственных земель обусловлена недостатками их хозяйственного использования, сложной экономической ситуацией, не позволяющей в полной мере осуществлять работы по сохранению и повышению плодородия почв. В запущенном состоянии находятся естественные кормовые угодья. Негативные процессы в землепользовании усугубляются возрастающим загрязнением от транспорта.

Для предупреждения процессов снижающих почвенное плодородие и разрушающих земельные ресурсы, сохранения биоразнообразия и повышения устойчивости экологических систем необходимо проведение следующих почвозащитных мероприятий:

- Сохранение сложившейся структуры земельных угодий.

- Посадка защитных лесополос вдоль сельскохозяйственных полей для предотвращения эрозии почв.

- Повышение плодородности почв за счет внесения удобрений.

- Улучшение качества естественных лугов и пастбищ путем агромелиоративных работ и регулирования выпаса скота.

- Проведение мелиоративных мероприятий в местах подтопления почв грунтовыми водами.

- Для ликвидации загрязнения почв горюче-смазочными материалами и нефтепродуктами:

- строительство механизированных моек автотранспорта с системой оборотного водоснабжения, нефте- и грязеловушками;

- очистка территорий АТП, АЗС и гаражных зон.

Политика в сфере управления отходами должна ориентироваться на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование. Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных для повторного использования компонентов.

В целях предотвращения загрязнения почвенного покрова отходами производства и потребления, а также повышения эффективности санитарной очистки территории, разработана целевая программа «Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2011–2015 гг.», в которой предусмотрены мероприятия:

- обеспечение своевременного вывоза отходов ТБО с жилых территорий;

- выявление и рекультивация несанкционированных свалок;

- обеспечение всех населенных пунктов контейнерами для сбора отходов;

- рекультивация свалок, расположенных в водоохранных зонах, а также другие мероприятия.

В настоящее время на территории Закомалдинского сельсовета не сформирована инфраструктура, оказывающая услуги по сбору и транспортировке отходов, в том числе по сбору отходов, представляющих собой вторичные ресурсы. Существуют только объекты размещения отходов, которые, к тому же, не соответствуют санитарно-гигиеническим правилам и нормативам.

На территории организаций должны быть площадки для сбора твердых бытовых отходов, соответствующие экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека, с нормативным количеством плотно закрывающихся мусоросборников. Мусоросборники должны своевременно очищаться, содержаться в исправном состоянии организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. Площадки должны иметь асфальтированные или бетонные подъездные пути, обеспечиваться ограждением и освещением.

Организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами должны своевременно очищаться, содержаться в исправном состоянии помойные ямы, дворовые туалеты, мусоросборные камеры, постройки для содержания скота, птицы и т.п.

Схемой территориального планирования (ОАО «ЧелябинскНИИгипрозем», Челябинск, 2009 г.) предусмотрены следующие мероприятия для охраны почвенного покрова:

- Приведение свалок в соответствие с требованиями, оформление правоустанавливающих документов на места размещения свалок;

- Ликвидации несанкционированных свалок и предупреждение их образования;

- Осуществление постоянного контроля над хранением непригодных запрещенных пестицидов;

- Проведение разъяснительной работы с хозяйствующими субъектами о необходимости осуществления платежей за негативное воздействие на окружающую среду;

- Проведение мероприятий, направленных на экологическое просвещение населения;

- Разработка Схемы обращения с отходами на территории Куртамышского района.

В сфере обращения с отходами производства и потребления проектом предлагается

- до 2017 г.: организовать регулярный сбор ТБО с использованием контейнерной системы;

- обустроить контейнерные площадки для сбора ТБО в населенных пунктах согласно санитарным нормам;

- предусмотреть максимальное использование отходов, образующихся на предприятиях в качестве вторичного сырья;

- заключить договоры со специализированными предприятиями, осуществляющими прием и переработку отходов, имеющих ресурсный потенциал;

- ликвидировать все несанкционированные свалки на территории сельсовета, а также разработать системы контроля над несанкционированными свалками, исключающие возможность их появления;

- разработать проекты СЗЗ вокруг мест размещения ТБО. Места размещения отходов огородить или обозначить иными способами, исключающими вход, проезд, проход посторонних лиц, животных;

- сформировать инфраструктуру, оказывающую услуги по сбору и транспортировке отходов на территории сельских поселений.

## 10.3. Охрана водных ресурсов

Основным загрязнителем природных вод Куртамышского района и Закомалдинского сельсовета в частности являются сельскохозяйственные предприятия. Способствует загрязнению неправильная технология внесения в почву удобрений и ядохимикатов, в результате чего они смываются талыми и дождевыми водами. К потенциальным  источникам загрязнения водоемов относятся также полигоны твердых бытовых отходов, территории населенных пунктов, оказывающие влияние на качество воды открытых водоемов. Вносят свою долю в загрязнении водных объектов и бытовые стоки населения, причем эта доля постоянно растает и практически не учитывается.

В настоящее время сброс загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты на территории Закомалдинского сельсовета не производится. Централизованной системы канализации нет. Очистных сооружений на территории поселения также не имеется.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения и предприятий сельсовета осуществляется за счет децентрализованных источников (шахтные колодцы, артезианские скважины). Подземные воды могут иметь как природное загрязнение (обусловленное несоответствием нормативам по ряду естественных компонентов), так и техногенное загрязнение, которое объясняется расположением действующих водозаборов в непосредственной близости от потенциальных источников загрязнения подземных вод (объекты коммунального хозяйства) или связано с подтягиванием в процессе эксплуатации некондиционных природных вод. Кроме этого причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства. Даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение проникает по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин и колодцев; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин; выноса водозаборов из загрязненных мест. Кроме того, необходимо соблюдение санитарно-охранных мероприятий и санитарного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения.

Схемой территориального планирования (ОАО «ЧелябинскНИИгипрозем», Челябинск, 2009 г.) предусмотрены следующие мероприятия для улучшения состояния и предотвращения загрязнения природных вод и водных объектов:

- Уборка мусора по берегам водоемов;

- Участие в реализации целевой программы Курганской области «Использование и охрана водных объектов Курганской области на 2012–2014 гг.», в том числе мониторинг за состоянием дна, берегов, изменениями морфометрических особенностей, за состоянием водоохранных зон водных объектов на территории оз. Закомалдино (с.Закомалдино, 3,5 км); определение протяженности береговых линий водных объектов в границах поселений, входящих в состав Куртамышского района Курганской области».

Проектом предлагается:

- обустроить 100% жилищного фонда водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитарно-гигиеническим нормам;

- обеспечить охват 100% населения системой вывоза ЖБО;

- провести очистку водоохранных зон от несанкционированных свалок;

- организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- строительство локальных очистных сооружений.

## 10.4. Озеленение территории

Зеленые насаждения являются одним из важнейших элементов благоустройства населенных мест, имеют большое градостроительное значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума. Зеленые насаждения являются также важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории, придавая ей своеобразие и выразительность.

Зеленые насаждения в зависимости от характера использования подразделяются на следующие группы:

- общего пользования – парки, скверы, лесопарки (лугопарки), зоны массового отдыха;

- ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

- специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения.

Озелененные пространства всех групп одновременно выполняют несколько задач. Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга. Главной функцией зеленых насаждений специального назначения является экологическая защита.

В планировочной организации сельских населенных пунктов значительное место отводится зеленым насаждениям общего пользования. Для их создания используются существующие растительные сообщества, рельеф местности, водоемы. Все существующие зеленые насаждения общего пользования подлежат сохранению и благоустройству. Леса, окружающие населенный пункт, также могут использоваться в рекреационных целях, т. е. служить для обеспечения различных форм и уровней досуга.

Размер площади зеленых насаждений общего пользования на территории сельских населенных пунктов составляет 8 м2 на человека (в соответствии со СП 42.13330.2011 и Региональным нормативам градостроительного проектирования Курганской области). Поскольку наиболее крупные объекты озеленения создаются на основе существующих зеленых массивов, основными видами работ будут их благоустройство и реконструкция.

Таблица 10.4.1. Расчет площади зеленых насаждений общего пользования на территории Закомалдинского сельсовета

| Населенные пункты | Численность жителей, чел. | Существующее положение, га | Обеспеченность зелеными насаждениями, м2/чел. | Норматив, м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Закомалдино | 416 | 0 | 0,00 | 8 |
| д. Стрижово | 216 | 0 | 0,00 | 8 |

Как видно из таблицы 10.4.1., в настоящее время зеленых насаждений на территории населенных пунктов нет. На I очередь планируется высадить 0,4 га зеленых насаждений в с.Закомалдино и 0,2 га насаждений в д.Стрижово.

При создании (посадке) зеленых насаждений проектом предлагается:

- Благоустройство рекреационных зон, выделенных на схемах функционального зонирования Закомалдинского сельсовета.

- Озеленение санитарно-защитных зон в соответствии 
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» путем многорядных посадок древесно-кустарниковых пород как более устойчивых (береза, осина, желтая акация, сирень, красная рябина, боярышник, лиственница, сосна, ель).

- Для озеленения территории детских учреждений и школ предусматривается посадка декоративных плодово-ягодных и вьющихся растений из неколючих пород.

- Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

# 11. Основные факторы риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций

По данным администрации на территории Закомалдинского сельсовета опасных промышленных объектов не имеется. Согласно схемам территориального планирования Российской Федерации, Курганской области и Куртамышского муниципального района строительство категорированных объектов на территории сельсовета не предусматривается.

Отсутствие опасных промышленных объектов, невысокая плотность населения, значительные лесопокрытые площади обуславливают в целом низкий показатель комплексного риска для территории Закомалдинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Вместе с тем, высокая степень износа жилого фонда, неудовлетворительное состояние дорог создают неблагоприятные перспективы для предупреждения возникновения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории сельсовета.

Настоящим Проектом определены основные направления политики в области защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера с учетом особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий.

## 11.1. Основные факторы риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного характера

Опасные метеорологические явления. Наиболее опасными метеорологическими явлениями, характерными для территории сельсовета являются:

  - штормовой ветер со средней скоростью более 20 м/сек;

  - ливни с интенсивностью выпадения осадков 30 мм/час и более;

  - снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

  - град с диаметром частиц 20 мм;

  - сильные продолжительные морозы (около –40оС и ниже);

  - гололед с диаметром отложений более 200 мм.

Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений и процессов приведена в таблице 11.1.1.

Таблица 11.1.1. Характеристики поражающих факторов природных явлений и процессов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Согласно СНиП 22.01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий территория Закомалдинского сельсовета относятся к категории простых. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений:

- ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

- ветровые нагрузки – рассчитываются в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;

- выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства;

- сильные морозы – производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», 
СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» должна предусматриваться защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки.

Затопления. На территории Закомалдинского сельсовета вероятность природных ЧС, обусловленных опасными гидрологическими явлениями, отсутствует, поскольку речная сеть на территории сельсовета не развита.

Лесные пожары. Наличие лесопокрытых площадей на территории сельсовета говорит о потенциальной опасности возникновения пожаров.

Для сохранения пожаробезопасной обстановки необходимо осуществлять ежегодные противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду требований противопожарной безопасности и обучение населения основным приемам тушения пожаров. Для ликвидации пожаров должна привлекаться специализированная техника и средства муниципальной пожарной службы.

В целях предупреждения возникновения лесных пожаров на территории участковых лесничеств должны проводиться мероприятия по охране лесов от пожаров:

- установка аншлагов;

- обустройство мест отдыха;

- благоустройство территории;

- устройство минерализованных полос;

- уход за минерализованными полосами;

- строительство пожаронаблюдательных вышек (ПНВ);

- строительство и ремонт дорог противопожарного назначения;

- строительство и ремонт мостов.

В целях сохранности хвойных молодняков осуществляются мероприятия по повышению их пожароустойчивости:

  - очистка вырубок;

  - регулирование примеси лиственных пород;

  - регулирование густоты древостоя, подроста и подлеска.

Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

## 11.2. Основные факторы риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Аварийно опасные объекты. Основным фактором риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера является наличие на территории поселения потенциально опасных объектов и, как следствие, возникновение аварий на таких объектах.

На исследуемой территории возможно возникновение чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах и системах связи, которые будут выражаться в выходе из строя подстанции, либо обрыве линий электропередачи и кабелей связи. Возможны чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения района: прорыв водопровода, остановка котельной, в зимний период возможно размораживание тепловых сетей. Все эти ЧС будут иметь локальный характер.

Из аварийно опасных объектов в Закомалдинском сельсовете действует нефтебаза ООО «Север» в с.Закомалдино (табл.11.2.1).

Возможные чрезвычайные ситуации на АЗС рассмотрены в Приложении 1.

Таблица 11.2.1. Характеристика аварийно-опасных объектов Закомалдинского сельсовета

| № | Наименование показателя | Наименование и местоположение | Общий объем используемых, производимых и хранимых опасных веществ | Количество аварий и пожаров на пожаро- и взрывоопасных объектах за последние пять лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | взрывоопасных веществ, тыс. тонн | Легко воспламеняющихся веществ, тыс. тонн |  |
| 1. | Сведения о пожаро- и взрывоопасных объектах: |
| 1.1. | пожароопасные объекты |  |  |  |  |
|  | Нефтебаза ООО «Север» | С. Закомалдино | – | 0,016 | – |
| 1.2. | взрывоопасные объекты | единиц |  |  |  |
|  | отсутствуют |  |  |  |  |

Пожары. На территории Закомалдинского сельсовета в последние пять лет зафиксировано 16 бытовых  пожаров.

Как правило, основными причинами возникновения пожаров служат:

- неосторожное обращение с огнем;

- нарушение правил устройства и эксплуатации систем отопления;

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;

- умышленные поджоги;

- детская шалость.

По данным администрации на территории сельсовета расположена одна пожарная часть – на территории МТМ ООО «Север» в с. Закомалдино.

Согласно положениям ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл.17 ст.76 п.1–2, дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

В настоящее время на территории сельсовета нет населенных пунктов вне радиуса нормативного времени прибытия пожарных подразделений.

В населенных пунктах муниципального образования, где отсутствуют естественные открытые водоисточники, необходимо предусмотреть строительство искусственных противопожарных водоемов, а также устройство подъездов к ним пожарных экипажей.

Кроме того, одним из первоочередных мероприятий по обеспечению противопожарной охраны является оснащение территорий общего пользования (объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.

На территории населенных пунктов должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения. Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием необходимо с соблюдением требований противопожарных правил, нормативов.

Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Наступление биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на территории сельсовета возможно в осенне-зимний период при заболеваниях гриппом. В летний период существует опасность заражения клещевым энцефалитом.

В результате аварий на водопроводных сетях и связанным с ними нарушением снабжения населения доброкачественной водой возможно возникновение вспышек острых кишечных инфекций. В структуре пострадавших будут преобладать дети до 14 лет (до 70%).

## 11.3. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными геологическими и гидрологическими явлениями:

- укрепление склонов оврагов насаждениями древесно-кустарниковых пород.

2. Мероприятия по предотвращению лесных пожаров:

- введение ограничения посещения леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период;

- установка аншлагов, устройство мест отдыха;

- устройство минерализованных полос.

3. Мероприятия по усилению пожарной безопасности на территории населенных пунктов:

- укрепление материально-технической базы подразделений муниципальной противопожарной службы, капитальный ремонт и обновление пожарных автомобилей;

- капитальный ремонт пожарного депо в с.Закомалдино;

- ремонт объектов противопожарной службы;

- строительство искусственных противопожарных водоемов, а также устройство подъездов к ним пожарных экипажей.

4. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на аварийно опасных объектах:

  - оснащение аварийно опасных объектов: системой физической защиты (технической укрепленности), контроля и управления доступом; системой охранного освещения и пожарной и тревожной  сигнализации; системами бесперебойного электроснабжения (основного и вспомогательного);

  - обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от аварийно опасных объектов, строгое соблюдение режима использования их территории;

  - заглубление линий электроснабжения и установка автоматических отключающих устройств.

# Технико-экономические показатели генерального плана

| № | Показатели | Единицы измерения | Исходный год 2012 г. | I очередь 2017 г. | Расчетный срок 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Общая площадь земель сельсовета в установленных границах, в том числе в границах населённых пунктов | га га | 12297,9 894,09 | 12297,9 924,8 | 12297,9 924,8 |
| 1.2. | Параметры функциональных зон, выделенных на территории Закомалдинского сельсовета, в том числе: |  |  |  |  |
|  | зона градостроительного использования | га | 894,09 | 924,8 | 924,8 |
|  | зона производственного использования | га | 0 | 0 | 0 |
|  | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 17,81 | 17,81 | 17,81 |
|  | зона сельскохозяйственного использования | га | 7340,35 | 7309,64 | 7309,64 |
|  | зона специального назначения | га | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | земли лесного фонда | га | 3894,75 | 3894,75 | 3894,75 |
|  | земли водного фонда | га | 149,2 | 149,2 | 149,2 |
|  | зона рекреационного назначения | га | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Параметры функциональных зон, выделенных на территории с. Закомалдино, в том числе: |  |  |  |  |
|  | жилая зона (Ж); | га | 95,30 | 100,80 | 100,80 |
|  | жилая зона (Ж) планируемая; | га | 5,5 | 0,00 | 0,00 |
|  | общественно-деловая зона (О); | га | 3,97 | 4,48 | 4,48 |
|  | общественно-деловая зона (О) (планируемая) | га | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
|  | зона производственного использования (П); | га | 16,50 | 16,50 | 16,50 |
|  | зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т); | га | 17,60 | 18,59 | 18,59 |
|  | зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) (планируемая) | га | 0,99 | 0,00 | 0,00 |
|  | зона сельскохозяйственного использования (Сх); | га | 389,93 | 389,93 | 389,93 |
|  | зона рекреационного назначения (Р); | га | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
|  | земли водного фонда | га | 6,29 | 6,29 | 6,29 |
|  | земли специального назначения | га | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Параметры функциональных зон, выделенных на территории д. Стрижово, в том числе: |  |  |  |  |
|  | жилая зона (Ж); | га | 36,01 | 42,53 | 42,53 |
|  | жилая зона (Ж) планируемая; | га | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
|  | общественно-деловая зона (О); | га | 0,00 | 23,30 | 23,30 |
|  | зона производственного использования (П); | га | 4,90 | 5,79 | 5,79 |
|  | зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т); | га | 294,47 | 294,47 | 294,47 |
|  | зона сельскохозяйственного использования (Сх); | га | 20,37 | 20,37 | 20,37 |
|  | зона рекреационного назначения (Р); | га | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | земли водного фонда | га | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 2 | Население |
| 2.1. | Численность населения, всего | чел. | 635 | 621 | 604 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: – младше трудоспособного возраста | чел. | 98 | 109 | 109 |
|  | – население в трудоспособном возрасте | чел. | 391 | 346 | 315 |
|  | – население старше трудоспособного | чел. | 146 | 166 | 180 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Жилищный фонд всего | м2 | 12311 | 13978,3 | 15645,5 |
| 3.2. | Обеспеченность жилищным фондом 1 человека | м2/чел | 19,4 | 22,5 | 25,9 |
| 4. | Обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения, мощность: существующая / нормативная | мест | 0/39 | 0/45 | 50/48 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы, Мощность: существующая / нормативная | мест | 67/60 | 67/69 | 100/72 |
| 4.3. | Больница, мощность: существующая | коек | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Амбулаторно-поликлинические учреждения (ФАП), мощность: существующая / нормативная | посещений в смену | 25/– | 25/– | 25/– |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства, мощность: существующая / нормативная | мест | 220/146 | 220/156 | 220/162 |
| 4.6. | Физкультурно-спортивные сооружения, в т.ч.: – спортивные залы, мощность: существующая / нормативная – плоскостные спортивные сооружения, мощность: существующая / нормативная | м2 га | 165,9/50,9 0/0,45 | 165,9/54,3 0,49/0,47 | 165,9/56,3 0,49/0,49 |
| 4.7. | Предприятия торговли, мощность: существующая / нормативная | м2 торг. площ. | 279,4/191 | 203 | 211 |
| 4.8. | Рыночные комплексы, мощность: существующая / нормативная | м2 торг.пл. | –/15 | 16 | 17 |
| 4.9. | Предприятия общественного питания, мощность: существующая / нормативная | мест | –/25 | 27 | 28 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта – автобус | км | 14,96 | 14,96 | 14,96 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов, всего: | км | 14,77 | 14,77 | 14,77 |
| 5.3. | В том числе: |  |  |  |  |
|  | – поселковых дорог | км | 0 | 0 | 0 |
|  | – главных улиц | км | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
|  | – основных улиц в жилой застройке | км | 0 | 0 | 0 |
|  | – второстепенных улиц в жилой застройке | км | 8,02 | 8,02 | 8,02 |
|  | – проездов | км | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | км | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | км/км2 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. | Количество транспортных развязок в разных уровнях | км | 0 | 0 | 0 |
| 5.7. | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин | 30 | 30 | 30 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление, всего: | м3/сут | 31,8 | 181,0 | 178,0 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека: – в зданиях, не оборудованных внутренним водопроводом; – в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом | л/сут | 50 - | 50 125 | 50 125 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | – | – | – |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии, всего по сельсовету | тыс. кВт.ч/год | 858,6 | 714,15 | 573,8 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел/год (в том числе на коммунально-бытовые нужды) | кВт. ч/год | 1350 | 1150 | 950 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла в год на коммунально-бытовые нужды | Гкал | н/д | 13315 | 14712 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Потребление газа: | млн. м3 | – | 1,04 | 2,27 |
| 6.5.2. | Охват населения газоснабжением | % | 0 | 50 | 100 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % | 35 | 50 | 100 |
| 6.7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объём накопления бытовых отходов | м3/год | 953,5 | 961,2 | 942,6 |
| 6.7.2 | Наличие мест компостирования ТБО на территории поселения, в т.ч. санкционированных | ед. ед. | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | Ед./га | 2/0,6 | 2/0,6 | 2/0,6 |

# Приложение 1.

Аварийные ситуации на пожаровзрывоопасных объектах

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» объекты АЗС категорируются как пожаровзрывоопасные объекты.

Аварии на АЗС при самом неблагоприятном развитии носят локальный характер. Все возможные аварийные пожароопасные ситуации на АЗС разделены на три типа по стадиям технологического процесса: ситуации, возникающие при приеме, хранении и выдачи топлива потребителям. Аварийные ситуации на АЗС могут возникнуть в результате разгерметизации оборудования по причинам, которые можно условно объединить в три взаимосвязанные группы. Эти группы характеризуются:

1. Отказами (неполадками) оборудования:

1.1 прекращение подачи энергоресурсов;

1.2 коррозия оборудования и трубопроводов;

1.3 физический износ, механические повреждения, температурная деформация оборудования и трубопроводов;

1.4 отказы приборов контроля и автоматики (КИП и А).

2. Ошибочными действиями персонала и клиентов:

2.1 ошибки при пуске и остановке оборудования;

2.2 ошибки при проведении ремонтных, профилактических и других работ, связанных с неустойчивыми переходными режимами.

3. Внешними воздействиями техногенного или природного характера:

3.1 грозовые разряды и разряды статического электричества;

3.2 смерчи и ураганы;

3.3 снежные заносы и понижение температуры воздуха;

3.4 попадание оборудования в зону действия поражающих факторов аварий, происшедших на соседнем оборудовании и объектах;

3.5 специально спланированные диверсии.

Из перечисленных выше причин возникновения аварийных ситуаций инициирующим событием может быть любая причина. Анализ опасностей проводился на основании схемы анализа вероятных моделей возникновения и развития аварий на автозаправочной станции (рис. 1).

Ниже приводится перечень аварийных ситуаций, связанных с разгерметизацией оборудования, и оценка возникновения этих ситуаций на рассматриваемом типе АЗС.

Прием бензина в резервуар от автоцистерны

Ситуация 1

Разгерметизация цистерны автомобильного средства транспортирования горючего. Причина – износ при эксплуатации. Самыми распространенными местами разгерметизации стенок цистерны являются сварные соединения, в особенности место соединения патрубка слива топлива и стенок цистерны АЦ. Оборудование узла слива системой аварийного улавливания пролитого топлива позволяет значительно снизить площадь разлива и время испарения.

Ситуация 2

Перелив топлива при заполнении резервуара. Причина – ошибка оператора. Так как резервуары АЗС оснащены системой защиты от переполнения, то такая аварийная ситуация маловероятна.

Ситуация 3

Разгерметизация патрубка деаэрации резервуара. Аварией, вызванной утечкой паров топлива из этого участка, пренебрегаем, так как длина трубопровода деаэрации составляет 6 м и патрубок находится над резервуаром.

Хранение бензина в резервуаре

Ситуация 4

Разгерметизация резервуара. Разрушение резервуара вследствие его износа. Это событие для резервуаров АЗС маловероятно (по крайней мере, для случаев полного разрушения), так как резервуар двустенный, защищен от внешней коррозии, и в ходе эксплуатации предусматриваются регулярные проверки герметичности и состояния стенок резервуара.

Выдача бензина из резервуара при заправке автотранспортных средств

Ситуация 5

Перелив или разгерметизация топливного бака автотранспортного средства.

Ситуация 6

Разгерметизация гибкого шланга раздаточного крана (пистолета). Основными причинами, которые могут привести к этому событию, являются:

  - износ шланга при эксплуатации;

  - отрыв шланга при отъезде автомобиля при не вытащенном раздаточном кране из бака. Так как раздаточные рукава ТРК оборудованы разрывными муфтами, то это событие маловероятно.

Ситуация 7

Разгерметизация трубопровода между насосом выдачи горючего из резервуара и запорным вентилем.

Наиболее неблагоприятным вариантом аварии при приеме нефтепродуктов в резервуар из автомобильной цистерны является разгерметизация автомобильной цистерны (ситуация 1). Наиболее неблагоприятным вариантом аварии при выдаче нефтепродуктов из резервуаров является ситуация 7. Эти, наиболее вероятные, аварийные ситуации приводят к незначительной или значительной разгерметизации оборудования, или к полному его разрушению, сопровождающейся разливом нефтепродуктов.

Незначительная разгерметизация оборудования, происходящая в результате локальных утечек через неплотности, приводит к производственным инцидентам, которые устраняются местными средствами локализации.

Значительная разгерметизация или полное разрушение оборудования приводят к возникновению аварийной ситуации, развивающейся по вышеописанным сценариям и сопровождающейся событиями, показанными на рисунке 1.

Таким образом, указанные события приводят к поражающим факторам от воздушной взрывной волны, термического воздействия открытым пламенем и теплового излучения.

3. Оценка возможной обстановки на объекте при возникновении ЧС

Оценка возможной обстановки на объекте при возникновении ЧС проводилась с целью определения возможного объема разлива и его последствий.

1. Автозаправочная станция.

Санитарно-защитная зона составляет 100 м.

Рельеф местности ровный.

Коэффициент стратификации атмосферы А=160.

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца года +38 оС.

Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца года –32 оС.

Скорость ветра, вероятность превышения которого составляет 5% – 13,0 м/с.

Количество разлитого при аварии нефтепродукта, зависит от:

- размера аварийного отверстия;

- интервала времени с момента возникновения аварии до остановки перекачки (5–10 мин. – для крупных разрывов, 1 ч –для малых утечек, которые трудно зафиксировать приборами);

- продолжительности истечения нефтепродуктов с момента остановки перекачки до закрытия задвижек (15 мин. - для ручного закрытия);

- времени прибытия на место разлива объектового формирования для ЛРН и эффективности мер по локализации аварии (до 1 ч).

Для расчетов зон разлива принимается, что в любой момент времени пролившаяся жидкость имеет форму плоской круглой лужи постоянной толщины. Жидкость будет растекаться под действием силы тяжести до тех пор, пока не достигнет обвалования или пока толщина слоя жидкости не достигнет 0,03 м (разлив жидкости в неограниченном пространстве).

Площадь разлива S определяется по формуле:

S = V/ h, м2

где V – объем разлитой жидкости, м3;

h – толщина слоя жидкости при разливе в неограниченном пространстве, м.

В таблице 11.3.1 приведены площади зон возможного разлива на АЗС.

Рисунок 1. Схема вероятных сценариев разлива нефтепродукта.

Таблица 1

| Наименование оборудования | Площадь зоны разлива, м2 | Назначение | Характеристика оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| Автоцистерна для нефтепродуктов | Ограничена поребриком | перевозка нефтепродуктов | V = 20 м3 |
| Топливораздаточная колонка | Свободное разлитие | заправка автотранспорта | V = 0,016 м3 за t = 300 с |

Результаты расчета представлены в таблице 2:

Таблица 2

| № ситуации | Объем нефтепродукта вышедшего из оборудования, м3 | Площадь пролива, м2 | Масса паров нефтепродукта в паровоздушном облаке, кг | Радиус зоны разлива, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17,8 | 80,1 | 42,4 | 5,1 |
| 7 | 0,016 | 6,99 | 0,075 | 0,15 |

*) – при свободном разливе, без бордюра.

Анализ расчета объемов возможных разливов нефтепродуктов показывает, что основной вклад в формирование поражающих факторов аварии для АЗС дают аварии, связанные с разгерметизацией цистерны транспортного средства в связи с высокой вероятностью реализации этих аварий.

Прогнозирование последствий разливов нефтепродуктов проведено с целью определения зон загазованности территории АЗС при испарении пролива и зон теплового поражения персонала склада.

Результаты прогнозирования сведены в таблицу 3.

Таблица 3

| № ситуации | Объем нефтепродукта вышедшего из оборудования, м3 | Радиус взрывоопасной зоны, м | Радиусы зоны теплового поражения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17,8 | 13,4 | 30,0 |
| 7 | 0,016 | 0,56 | 5,0 |